# Предисловие

Проект «Схема территориального планирования Промышленновского района» разработан на основании муниципального контракта № 26 от 12.05.2008 г. между Администрацией Промышленновского района и Обществом с Ограниченной Ответственностью Алтайский Региональный Кадастровый Центр «Земля».

В разработке принимали участие специалисты:

Камышева Г.Ф. – руководитель проекта;

Лёвкин И.В. – к.ф.-м. н., научный консультант;

Рыбаков А.А. – главный инженер проекта;

Шарабарина И.Н. – главный архитектор проекта;

Дедова К.В. – руководитель отдела районной планировки;

Пурдик Л.Н. - к.г.н., главный картограф;

Жданов С.А. – к.г.н., ведущий инженер;

Кухарев С.А. - ведущий инженер;

Старцева М.Ю. - ведущий инженер;

Овчинникова О.А. - ведущий инженер;

Комков О.Г. - ведущий инженер;

Ледин И.С. - ведущий инженер;

Махонько А.А. – оценщик бизнеса и недвижимости;

Гумерова Р.М. – инженер;

Бунеева Т.В. – инженер;

Старцев Д.В. – инженер;

Руснак В.Ю. – инженер;

Лисицин Н.И. – инженер;

Лунегов А.В. – инженер;

Моисеева Ю.В. – инженер;

Слипоченко А.С. – архитектор;

Буркова С.С. – архитектор;

Сопов В.В. – инженер;

Марков Е.И. – инженер;

Зайцев В.В. – ведущий инженер;

Копп С.В. – архитектор;

Баранов И.П. – инженер;

Графические Материалы проекта выполнены на дежурной кадастровой карте Промышленновского района в МСК-42 (гриф «ДСП»).

Авторский коллектив выражает благодарность сотрудникам структурных подразделений Администрации Промышленновского района, главам администраций сельских поселений. Особую благодарность выражаем начальнику Главного управления архитектуры и градостроительства Кемеровской области Маркову Н.Н., начальнику отдела ТЗО и ИИ ГУГК Кемеровской области Колосову А.А. и консультанту Дубовенко С.Ю., а также руководителю Управления Роснедвижимости по Кемеровской области Тюриной О. А., заместителю главы района по строительству и ЖКХ Михалеву А. Б. и главному архитектору района Задко Н.И.

Содержание

Предисловие	1

Содержание	3

Введение	6

Цели и задачи проекта	10

Глава 1. Природные условия и ресурсы Промышленновского района	13

1.1. Географическое положение и общие сведения	13

1.2. Рельеф	14

1.3. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия	15

1.4. Климат	16

1.5. Гидрография	18

1.6. Растительность	19

1.7. Почвы	20

1.8. Животный мир	22

1.9. Ландшафтная структура	22

1.10 Водные ресурсы	24

1.11 . Биологические ресурсы	25

1.12. Рекреационные ресурсы	26

Глава 2. Комплексная оценка территории	29

2.1. Природные условия	29

2.2. Негативные экологические процессы и явления на территории Промышленновского района	32

2.3. Экологические районы	38

2.4 Функциональное использование территории	42

2.4.1 Современное функциональное использование территории	42

2.4.2 Земельный фонд и землеустройство	42

2.5. Историко-культурный потенциал территории	44

2.6 Планировочные ограничения	54

3. Социально-экономическое развитие территории	55

3.1. Приоритеты стратегического развития области	55

3.2. Структура хозяйственной деятельности	55

3.2.1 Сельское хозяйство	55

3.2.2 Промышленность	57

3.3 Население	59

3.3.1 Численность населения	59

3.3.2 Прогноз численности населения	60

3.3.3 Система расселения	62

3.4 Социальная инфраструктура	63

3.4.1 Жилищно-коммунальное хозяйство	63

3.4.2 Образование	63

3.4.3 Здравоохранение	65

3.4.4 Культура, искусство, досуг	66

3.4.5 Социальная защита	66

3.5 Социально-экономическая характеристика поселений	66

3.6 Прогноз потребности в объектах социальной инфраструктуры	75

3.7 Предложения по развитию социальной инфраструктуры	86

Глава 4. Планировочная градостроительная организация территории	88

4.1 Планировочная структура	88

4.2. Функциональное зонирование территории района	89

4.3. Выделение и картографирование функциональных зон	90

4.4. Функциональные зоны Промышленновского района	92

4.4.1. Урбо-селитебная зона	93

4.4.2. Сельскохозяйственная зона	94

4.4.3. Лесохозяйственная зона.	95

4.4.4. Горнодобывающая зона.	95

4.4.5. Рекреационная зона.	95

4.4.6. Природоохранная зона.	96

4.4.6.1. Водоохраные зоны рек и водоемов	97

4.4.6.2. Особо охраняемые природные территории	98

4.4.6.3. Переходные экологические коридоры (проектируемые)	99

4.4.7  Зона с особыми условиями использования территории	99

4.5. Нормативно-правовая регламентация хозяйственной и градостроительной деятельности в функциональных зонах	99

4.6. Обоснование изменения границ поселений и населённых пунктов	105

5.Транспортная инфраструктура	108

5.1 Железнодорожный транспорт	108

5.2Автодороги и автомобильный транспорт	108

5.3Трубопроводный транспорт	109

6. Инженерная инфраструктура	110

6.1 Водоснабжение	110

6.2 Водоотведение	114

6.3 Мероприятия схемы территориального планирования по улучшению и модернизации систем водоснабжения и водоотведения	117

6.4 Энергоснабжение	118

6.5 Теплоснабжение	125

6.6 Санитарная очистка территории	131

Глава 7. Мероприятия по градостроительному развитию территории района	132

Глава 8 Задачи и мероприятия по реализации положений территориального планирования	144

8.1 Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды	144

8.2 Мероприятия по оценке основных компонентов региональной экологической среды	145

8.3 Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха	146

8.4  Мероприятия по охране водных объектов	146

8.5 Мероприятия по охране и восстановлению почв	147

8.6 Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод	149

8.7 Мероприятия по санитарной очистке территории	149

8.8 Задачи и мероприятия по предотвращению и защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	149

8.9 Мероприятия по созданию экологического каркаса Промышленновского района	151

8.10 Задачи и мероприятия по охране объектов культурного наследия	153

Глава 9. Предложения по развитию малого бизнеса в районе.	155

9.1 Современное состояние	155

9.2 Основные направления и мероприятия развития малого бизнеса	157

10. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	158

Заключение	161

Введение

Новая общественно-политическая ситуация в России - изменившиеся экономические, земельные и имущественные отношения в регионах, муниципальных образованиях, городах и других населенных пунктах - требуют иных подходов и методов регулирования, планирования и организации градостроительной деятельности. Неадекватные способы регулирования использования территории, размещения производственных и социальных объектов строительства, если при этом не опираться на современные методы управления и достоверную научную концепцию градостроительной стратегии и тактики, способны привести не только к серьезной дезорганизации в планировке и архитектуре населенных мест, ухудшению среды обитания и системы расселения, но и к ущербному развитию экономики, к нерешенности многих социальных проблем, к крайне нежелательным экологическим процессам.

В этих условиях необходимы формирование и реализация новой градостроительной политики, понимаемой как стратегия и тактика целенаправленного регулирования процесса взаимоувязанного комплексного развития и размещения всех отраслей экономики, расселения, градостроительства и архитектуры, организации и использования территории, поддержанного системой необходимых законодательных, нормативных, планово-проектных и организационных мер в целях обеспечения устойчивого функционирования социально-экономической и экологической составляющих.

Направленность действий законодательной и исполнительной власти России последнего времени, по существу, подвело итог дискуссиям о совместимости плана и рынка, поставив в центр работы по стратегическому управлению регионами программы, концепции, планы их долгосрочного развития. Одним из важнейших инструментов такого управления является комплексная организация территории.

Первостепенной по степени комплексности рассматриваемых вопросов и во многом основополагающей для формирования стратегии градостроительной деятельности в районе является документ «Схема территориального планирования».

В соответствии с Градостроительным кодексом: «Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

Формирование и реализация новой градостроительной политики направленной на регулирование процесса взаимоувязанного комплекса развития и размещения всех отраслей экономики, ликвидации отраслевых и территориальных диспропорций, гармонизации территориальной организации, систем расселения и рынка труда – это является общей, социально-экономической и градостроительной, стратегической целью Схемы территориального планирования муниципального образования «Промышленновский муниципальный район» Кемеровской области.

Выполненная в данной работе комплексная оценка территории муниципального образования «Промышленновский муниципальный район» Кемеровской области, выявленные проблемы организации территории и расселения, предложения по совершенствованию градостроительной деятельности должны лечь в основу муниципальной политики при ее формировании и проведении на всех уровнях.

В рамках работы «Схема территориального планирования муниципального образования «Промышленновский район» Кемеровской области» осуществлена комплексная оценка территории Промышленновского района в основе которой лежат:

- изученные природные условия района (географическое положение, климат, гидрография, почвы, растительный и животный мир и т.д.);

- инженерно-геологические условия (рельеф, геоморфология, геологическое строение, гидрологические условия, заболачивание и т.д.);

- природно-ресурсный потенциал территории и его современное использование;

- экологическое состояние природной среды и территории;

- демографические и трудовые ресурсы;

- транспортная обеспеченность территории;

- степень хозяйственной освоенности территории и степень сельскохозяйственного освоения;

- социальная инфраструктура;

- производственная инфраструктура;

Кроме того, картографическая основа на муниципальное образование, представляющая собой дежурную кадастровую карту территории района соответствует инфраструктуре пространственных данных России. Полученная пространственная основа и проведенный комплексный анализ территории муниципального образования «Промышленновский район» позволили выполнить работу «Схема территориального планирования муниципального образования «Промышленновский район» Кемеровской области» в полном соответствии со ст.19 Градостроительного кодекса РФ и требованиями ИСОГД.

При этом следует заметить, что Градостроительный кодекс не предусматривает необходимость рассмотрения вопросов функционального развития территорий района и в нем отсутствуют требования разработки экономических разделов проекта. Однако наличие разработанной концепции социально – экономического развития района позволило проработать гипотезу проектного градостроительного развития района совместно с Заказчиком.

Соответствие проектных материалов схемы территориального планирования Градостроительному кодексу Р.Ф.

| Требования Градостроительного кодекса статья 19 п.п.3-9. | Нахождение в графических и текстовых материалах проекта. |
| --- | --- |
| 1. Схема территориального планирования муниципального района содержит положения о территориальном планировании и соответствующие карты (схемы) | Текстовые материалы проекта содержат: 1.Документ «Положения о территориальном планировании Прмышленновского района» на 156 страницах 2.Руководство пользователя по работе с электронным вариантом проекта схемы территориального планирования Промышленновского района. |
| 2. На картах (схемах), содержащихся в схеме территориального планирования муниципального района отображаются: 1)Существующие и планируемые границы поселений, входящих в состав муниципального района. 2)Границы земель различных категорий. | Существующие и планируемые границы поселений, а так же всех населенных пунктов района имеют координатную привязку с описанием прохождения этих границ и оформлены в виде 144 карт (22 - на поселения и 122 на населенные пункты) Проектные границы на 72 картах. Существующие границы на 72 картах. Границы земель всех семи категорий, а также существующие и проектные границы поселений и населенных пунктов, отображёны на схеме планировочной организации территории. С учетом проектных границ поселений уточнены площади муниципальных образований и всех категорий земель (см. Приложение к схеме планировочной организации территории). |
| 3. Границы территорий объектов культурного наследия. | Выполнена схема размещения объектов культурного наследия. |
| 4. Границы зон с особыми условиями использования территорий. | Выполнена схема зон с особыми условиями использования территорий для градостроительства (установлены охранные и санитарно-защитные зоны). Установленные территориальные зоны имеют координатную привязку. |
| 5. Границы земельных участков объектов капитального строительства местного значения. 6. Границы планируемого размещения объектов капитального строительства на межселенных территориях. | Размещение существующих объектов и планируемые градостроительные решения по объектам капитального строительства местного значения показаны на схемах: 1.Схема развития социальной инфраструктуры. 2.Схема развития инженерной инфраструктуры. 3.Схема развития транспортной инфраструктуры. |
| 7. Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования. | Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования в текстовой форме включают план мероприятий градостроительного развития территорий района; задачи и мероприятия по территориальному планированию. Наличие дополнительно к вышеперечисленным схемам: 1.Схема развития туризма и отдыха. 2.Схема развития объектов специального назначения. 3.Схема защиты территорий от опасных природных и техногенных воздействий. |
| 8. На картах (схемах) отображаются информация о состоянии соответствующей территории, о возможных направлениях развития и об ограничениях её использования. | Представлен программный комплекс, позволяющий получить информацию о категориях земель, видах прав, распределении земельного фонда по каждой категории земель у юридических и физических лиц, о составе и площади территориальных зон населённых пунктов по любому муниципальному образованию в районе; об экономическом потенциале земельных ресурсов; о любом земельном участке, прошедшем государственный кадастровый учет и т.д. Направление градостроительного развития объектов капитального строительства района приведены на выше перечисленных схемах. Ограничения в использовании территории района установлены на схеме зон с особыми условиями использования территории для градостроительства. |
| 9. Карты с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения | Разработанная схема территориального планирования «Основной чертеж». Выполнено ландшафтное районирование территории района (см. «Ландшафтную карту»). Представлена схема функционального зонирования территории района в соответствии с проектными решениями схемы территориального планирования Кемеровской области и схема расселения. |

Цели и задачи проекта

Практическая реализация закона о местном самоуправлении требует согласования взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов местного самоуправления муниципального района, органов местного самоуправления муниципальных образований (сельских поселений), входящих в его состав, бизнеса и населения.

Создается механизм управления пространственным развитием муниципальных образований, обеспечивающий воспроизводство и эффективное использование имеющихся местных природных и трудовых ресурсов, инфраструктуры и бюджетных средств.

Современный этап градостроительного развития любого муниципального образования характеризуется появлением множества собственников на землю с различными интересами, зачастую противоречивыми. Поэтому возникает острая необходимость увязать их интересы в реализации своих прав с вопросами жизнеобеспечения и жизнедеятельности населения.

С целью создания единого правового поля для всех участников градостроительных отношений, разрабатываются схема территориального планирования муниципального района и схема градостроительного зонирования муниципального района.

Основные цели разработки схемы территориального планирования муниципального района:

- Создать пространственный каркас для градостроительной деятельности на основе разработанной стратегии социально-экономического развития района, природно-климатических условий и ресурсов территории.

- Установить требования и ограничения по использованию территорий муниципальных образований для осуществления градостроительной деятельности.

- Основными задачами проекта являются:

проведение комплексной оценки природно-климатических, социально-экономических; планировочных, инфраструктурных, экологических условий с учетом местоположения района в структуре Кемеровской области;

размещение объектов, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района, в том числе определение территорий для жилищного строительства, объектов социальной инфраструктуры;

определение территорий под организацию мест отдыха и лечения населения;

размещение объектов инженерно-транспортной инфраструктуры;

размещение объектов по переработке, утилизации, складированию и захоронению производственных и бытовых отходов;

сохранение природного и историко-культурного наследия;

выработка предложений по формированию инвестиционных зон активного экономического развития производственного и общественно-делового назначения и определение первоочередных мероприятий по размещению объектов капитального строительства местного значения;

выработка предложений по совершенствованию системы расселения, сельских поселений во взаимосвязи с основными направлениями социально-экономической политики Кемеровской области;

защита территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, улучшению экологической обстановки с выделением территорий выполняющих средозащитные и санитарно-гигиенические функции.

При реализации вышеперечисленных целей и задач применены цифровые технологии разработки и обновления градостроительной документации.

Территориальное планирование и градостроительное зонирование территории муниципального района, обеспечивающие регулирование землепользования и строительной деятельности и являясь важными институтами рынка недвижимости имеют информационные связи со следующими процессами:

- Предоставление прав на земельные участки.

Разграничение государственной собственности на землю.

Формирование объектов недвижимости и кадастровый учет.

Регистрация прав на объекты недвижимости.

Государственная кадастровая оценка.

Налогообложение и аренда недвижимости.

Кадастровое деление территории муниципального района или городского округа, учитывающее планировочную организацию территории.

В процессе выполнения работ по территориальному планированию, градостроительному зонированию и разработке генпланов поселений формируются информационные ресурсы автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), представляющие собой совокупность построенных на единых методологических и программно-технических принципах баз и банков данных, содержащих систематизированные сведения из государственных баз и банков данных, полученных в результате проведения работ по вышеперечисленным институтам рынка недвижимости, обеспечив единые классификаторы и коды системы.

Электронный вариант проекта выполнен как автоматизированная геоинформационная система управления градостроительным развитием территории муниципального района, которая обеспечит по каждому поселению наличие многоуровневого электронного опорного плана, и абсолютную совместимость всех видов градостроительной документации.

Территориальное планирование и градостроительное зонирование должны стать пространственной основой экономического развития муниципального района на длительный период.

Информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) должна охватывать всю территорию Промышленновского района и быть составной частью ИСОГД Кемеровской области, при этом имея информационные связи с государственным кадастровым учетом объектов недвижимости и территориальных зон, а также с государственной системой регистрации прав и их ограничений на эти объекты.

Структура сведений ИСОГД о земельно-имущественном комплексе муниципального района должна соответствовать действующему законодательству и на этапе создания фактически образовываться на основе трех отдельных самостоятельных банков данных: Единого государственного реестра прав (ЕГРП), Единого Государственного Реестра Земель (ЕГРЗ), реестра зданий (сооружений), помещений и при этом иметь единую с ними пространственную основу и содержать сведения по земельным ресурсам муниципального района как:

пространственного базиса для размещения объектов градостроительной деятельности;

объектов прав: как объектов экономического оборота земель  и прочно связанных с ней объектов недвижимости;

средствах производства;

объектов аренды.

Кроме этого, о распределении по правообладателям, категориям земель, территориальным зонам, видам разрешенного использования, видам прав об их количественных, качественных и оценочных (экономических) характеристиках необходимых при залоге, ипотеке и переводе в финансовые активы приватизируемых земельно-имущественных комплексов муниципальной собственности.

Глава 1. Природные условия и ресурсы Промышленновского района

1.1. Географическое положение и общие сведения

Муниципальное образование «Промышленновский район» расположен в центральной части Кузнецкой котловины, на западе Кемеровской области. На севере он граничит с Топкинским районом, на востоке – с Крапивинским районом, на юге – с Ленинск-Кузнецким районом, на западе – с Тогучинским районом Новосибирской области (рис1.).

Рис. 1. Географическое положение Промышленновского района в Кемеровской области

1 – граница области, 2 – территория Промышленновского района.

Промышленновский район (до 1946 года – Титовский) образован Постановлением ВЦИК в феврале 1935 года.

Центром муниципального образования является поселок городского типа Промышленная с населением 17.8 тыс. человек, расположенный по обе стороны от р. Иня. Расстояние от пгт. Промышленная до областного центра г. Кемерово составляет 72 км.

В административно-территориальный состав Промышленновского района входят 10 сельских поселений и 1 городское поселение.

Протяжённость автомобильных дорог общего пользования составляет 343 км, железных дорог 104 км.

С юго-востока на северо-запад район пересекает река Иня – правый приток Оби, которая разделяет территорию района на две части – северную лесостепную и южную степную (на нее приходится две трети площади района). По южной части территории района проходит пограничная полоса Салаирского кряжа.

Климат резко континентальный. Территория района относится к зоне рискованного земледелия с высокой зависимостью от погодных условий.

Около двух третей земель района – ценные в хозяйственном отношении почвы.

Основная отрасль промышленности района – пищевая. Ведущие отрасли сельского хозяйства – производство зерновых, молочно-мясное животноводство, свиноводство. На долю района приходится 13,8 % областного производства зерна, 14,9 % - мяса (в живом весе), 10,8 % - молока.

Район имеет значительный рекреационный потенциал: на его территории расположено несколько живописных озер. Окрестности одного из них – озера Танай – благоприятны для развития горнолыжного туризма.

Численность населения района по состоянию на 01.01.2006 г. составила 49,9 тыс. человек (1,7 % населения области), в том числе сельского населения 32,2 тыс. чел. Плотность населения – 16 чел/км2 (по области – 30 чел/км2). В городском поселении Промышленная проживает 17,7 тыс. человек (36 % всего населения района).

1.2. Рельеф

Промышленновский район расположен в срединной части Кузнецкой межгорной котловины, на ее днище, в связи с чем рельеф в целом характеризуется как слабоволнистая равнина. С юго-востока на северо-запад ее пересекает с большими излучинами главная река района – Иня. Территория к северу и северо-востоку от Ини составляет меньшую часть, ориентировочно 2/5 общей площади района. Эта территория характеризуется более значительными перепадами относительных высот, большей глубиной расчленения долинами малых рек и довольно значительной заселенностью, которая составляет приблизительно 50 %. Абсолютные высоты составляют здесь в среднем 180-240 м., наиболее повышена восточная часть, на которой максимальные отметки достигают 262,2 м (на крайнем северо-востоке, за рекой Сев. Уньгой) и 267,2 м – на крайнем востоке.

В связи с более выраженной всхолмленностью уклоны поверхности здесь несколько больше, чем на остальной, левобережной, части района (за исключением крайней юго-западной части, относящейся к предгорьям Салаира).

Левобережная по отношению к Ине часть района отличается значительной выположенностью, равнинностью поверхности со слабонаклонными поверхностями междуречий. Эта территория расчленена негустой сетью долин мелких рек и ручьями с пересыхающим стоком. Соответственно, глубина речных врезов здесь незначительная – 20-50 м. по отношению к поверхностям междуречий.

В связи с равнинностью этой части района на плоских поверхностях сформировались переувлажненные и заболоченные участки, некоторые из которых достигают величины нескольких квадратных километров.

От общей равнинной поверхности района значительно отличается крайняя юго-западная часть – салаирская. Равнинная территория района здесь с резко выраженным уступом, который обусловлен тектоническим строением этой части территории (так называемым «фасом»), переходит в низкогорную поверхность Салаирского кряжа. Абсолютные высоты здесь резко увеличиваются и достигают 400-470 м.

Поверхность эта довольно часто и глубоко расчленена маленькими долинками рек, стекающих с низкогорий на равнину. Их сток здесь, у подошвы Салаира, собирает маленькая речушка с названием «Исток», а также довольно большое озеро «Танаево», расположенное в ее долине.

В целом рельеф территории района благоприятен для градостроительства, за исключением некоторых участков (с уклонами более 15( или заболоченными), требующих при строительстве специальных решений и увеличения материальных затрат.

1.3. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия

По условиям природного устройства почти вся территория Промышленновского района может использоваться под инженерное строительство. Основанием под строительные сооружения являются здесь рыхлые отложения четвертичного возраста (за исключением Салаира, где распространены скальные породы). Они представлены в основном суглинками лессовидными желто-бурыми, палево-желтыми и коричневато-бурыми, суглинками зеленовато-серыми и глинами. Преобладающим типом грунтов являются суглинки лессовидные палево-желтые.

На междуречных пространствах мощность их в среднем составляет 4-5 м. При этом максимальной мощности они достигают на высоких участках водоразделов, которая уменьшается к долинам рек и овражно-балочной сети. Эти отложения подстилаются более плотными бурыми, темно-серыми и зеленовато-серыми суглинками и глинами.

По долинам рек более распространены глинистые грунты.

Лессовидные суглинки служат грунтами оснований на строительных площадках. Данные рыхлые породы по своим структурным особенностям отличаются от других рыхлых отложений. Они макропористы, обладают столбчатой отдельностью, характеризуются большим количеством известковых конкреций.

Весьма важно, что при высокой влажности (например, замачивание при утечках воды из коммуникационных сетей) лессовидные суглинки способны переходить в текучее состояние и давать просадку. В этом заключается их негативное экологическое свойство в инженерно-строительном отношении, так как просадочные явления грунтов приводят к деформации и разрушению инженерных сооружений.

Расчетное сопротивление может быть принято на суглинки лессовидные 1,5-2 кг/см2, на суглинки зеленовато-серые иловатые – 1,0 кг/см2.

Зимняя глубина промерзания грунтов колеблется от 1,2 до 2,2 м.

При строительстве и возделывании фундаментов требуется тщательное соблюдение технических условий, проведение специальных мероприятий, направленных на устранение причин, вызывающих просадки грунтов.

Летом в сухую погоду лессовые грунты сильно пылят, а в распутицу и во время дождей глинистые и суглинистые грунты намокают и затрудняют движение колесного транспорта.

Неблагоприятными физико-геологическими явлениями в отношении инженерного строительства на территории района являются понижения в рельефе, переувлажненные и заболоченные, мало пригодные под строительство.

1.4. Климат

Климатические условия района в целом определяются расположением его во внутренних частях континента, удаленностью от океанов и морских бассейнов, в связи с чем отличаются континентальным характером и режимом. На особенности климата накладывает свой отпечаток расположение территории в обширной межгорной Кузнецкой котловине, открытой к северу, в связи с чем сюда иногда проникают холодные арктические массы воздуха.

В зимнее время здесь, как и над всем югом Сибири, устанавливается антициклональный режим погод с низкими температурами воздуха. Самым холодным месяцем является январь, среднемесячная температура его равна –18-19(. Абсолютный минимум температуры составляет – 50-55о. Зима продолжительная с сильными снегопадами в первой половине и холодными малооблачными синоптическими ситуациями.

Устойчивый снежный покров устанавливается в первых числах ноября и держится до половины апреля, около 155 дней. Средняя высота снежного покрова колеблется в пределах 15-50 см. В связи с неравномерным залеганием снежного покрова (перераспределение ветрами) глубина промерзания почво-грунтов за холодный период составляет от 1,3 до 2,5 м.

Со второй половины февраля наблюдается кратковременное потепление. В феврале отмечается минимальное количество осадков.

Весна приходит в начале апреля. Переход среднесуточной температуры через 5( наблюдается во второй декаде апреля. Количество дней с температурой выше 5( составляет 156 дней в году, а сумма температур за этот период достигает 2100(. Количество дней со среднесуточной температурой выше 10( равно 117, а сумма температур за этот срок – 1941(.

Весна в целом не продолжительная и теплая, с ясными, сухими, но ветреными погодами. В весеннее время случаются периоды засухи с суховеями и пыльными бурями. Относительная влажность воздуха в это время минимальная в году – 59 %. Однако сильных засух в районе не бывает.

В мае – начале июня возможны возвраты холодов, случаются поздние заморозки, происходят резкие колебания погодных условий.

Лето устанавливается в первой декаде июня, когда среднесуточные температуры воздуха устойчиво переходят через 10(. Лето в целом относительно теплое, но непродолжительное. В июне устанавливается ясная малооблачная погода со слабыми ветрами и довольно высокой температурой воздуха. В это же время часто случаются кратковременные ливневые дожди, иногда с грозами.

Самым теплым месяцем является июль (среднемесячная температура 18,7о). Максимальная температура в этот месяц может достигать 37-38о.

Среднегодовое количество осадков составляет 370-450 мм, свыше половины их выпадает за период с мая по сентябрь (220-270 мм). Количество осадков по территории района плавно увеличивается с запада, от зоны «дождевой тени» Салаира, на восток.

В конце августа уже заметен переход к осени. Жаркие температуры июля постепенно снижаются, а в конце августа по ночам уже возможны заморозки.

Осень, как и весна кратковременная. В сентябре среднесуточные температуры воздуха быстро понижаются. Однако во второй половине сентября возможны довольно высокие дневные температуры, но также часто случаются и прохладные пасмурные и дождливые погоды. В конце сентября возможно выпадение снега.

Во второй половине октября происходит быстрый переход к зиме. Устойчивый снежный покров устанавливается в середине ноября. В ноябре-декабре относительная влажность воздуха наибольшая в году – 76-78 % (среднегодовая – 72 %).

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 157 дней. Средняя высота снежного покрова равна 26 см, но снег распределяется неравномерно в связи с условиями рельефа, растительного покрова и метелевыми переносами.

За холодный период почво-грунты промерзают на глубину в среднем 120-125 см.

В течение большей части года погода бывает ветреная. Преобладают южные и юго-западные ветры. В летние месяцы несколько увеличивается повторяемость ветров северных румбов. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,2-3,8 м/с.

В таблице 1 приводятся показатели температуры воздуха по ближайшим к району метеостанциям.

Таблица 1.1

Среднемесячные температуры воздуха, ºС

| Месяц | Метеостанция |
| --- | --- |
|  | Кольчугино | Гурьевск | Киселевск |
| Январь | –18,0 | –17,8 | –17,2 |
| Фувраль | –16,1 | –15,8 | –15,5 |
| Март | –9,8 | –9,5 | –8,1 |
| Апрель | –0,1 | 1,0 | 2,0 |
| Май | 9,2 | 9,6 | 10,0 |
| Июнь | 16,0 | 16,1 | 16,6 |
| Июль | 18,6 | 18,7 | 18,8 |
| Август | 15,9 | 15,8 | 15,8 |
| Сентябрь | 9,5 | 9,5 | 10,0 |
| Октябрь | 1,3 | 1,4 | 2,2 |
| Ноябрь | –8,8 | –8,5 | –8,3 |
| Декабрь | –15,4 | –15,8 | –15,4 |
| Среднегодовая | 0,2 | 0,4 | 0,9 |
| Абсолют. максимум | 36 | 37 | 38 |
| Абсолют. минимум | –55 | –51 | –50 |
| Амплитуда | 91 | 88 | 88 |

Примечание. Метеостанция Кольчугино = г. Ленинск-Кузнецкий.

Дополнительные показатели по климату:

Годовое количество солнечной радиации составляет 4000-4300 МДж/м2 при средних условиях облачности, увеличиваясь до 6200 МДж/м2 при преобладании малооблачной ситуации.

Средняя продолжительность безморозного периода – 159 дней.

По величине гидротермического коэффициента (ГКТ), который составляет 1,1-1,3, район относится к территории с неустойчивым увлажнением.

1.5. Гидрография

Речная сеть района представлена средней рекой Иней – главной рекой района и многими мелкими речками, являющимися ее притоками. Река проходит транзитом по территории района с общим направлением с юго-востока на северо-запад, во многих местах делает резкие, под прямым углом, повороты и как равнинная река исключительно сильно меандрирует. Длина реки на протяжении района составляет без учета мелких излучин 100 км. Ширина ее долины составляет в разных местах от 4-5 до 10 км. Во многих местах пойменная поверхность реки заболочена.

Правобережные притоки Ини – мелкие, небольшие речки, относительно глубоко врезанные. На левобережной части района (по отношению к Ине) наиболее крупной является малая река Тарсьма, текущая с Салаира. Другие речки здесь незначительной величины (10-15 км), многие из которых характеризуются непостоянным (сезонным) стоком – в связи с общей невысокой увлажненностью этой части Кузнецкой котловины, находящейся в зоне «дождевой тени» Салаира.

В юго-западной части района мелкие речушки стекают с низкогорий Салаира и образуют у его подошвы малую речку Исток, текущую вдоль подошвы на северо-запад, затем поворачивающую на северо-восток и впадающую в р. Тарсьму.

На крайнем северо-востоке района транзитом протекает малая река Северная Уньга, протяженность которой в пределах района равна 15 км, ширина долины – 1-1,5 км. Она течет в противоположном в сравнении с Иней направлении – с северо-запада на юго-восток и является притоком Уньги, впадающей в р. Томь.

На многих реках района имеются пруды, созданные в сельскохозяйственных целях – для орошения сельхозугодий, рыборазведения, водопоя скота. Величина зеркала их весьма различная – от 0,2 до1,8 км2. В западной части района, у подошвы Салаира, на речке Исток, создан довольно крупный пруд с собственным названием «Танаев». Длина его 5 км, максимальная ширина – 3 км. На этом водоеме имеется несколько островов.

Озер на междуречьях района нет. Многочисленные озера имеются в долине Ини и некоторых других реках.

1.6. Растительность

Промышленновский район расположен в зонах степи и лесостепи. Фоновые междуречные поверхности практически полностью распаханы и лугово-степные ценозы сохранились лишь по участкам, непригодным для распашки по условиям рельефа – на относительно крутых склонах увалов, в долинах рек, логах, близ населенных пунктов, по сырым или заболоченным местоположениям.

Основу травостоя степных сообществ зональной растительности междуречий составляют дерновинные злаки – типчаки ложноовечий и бороздчатый, ковыль-тырса, овсяница луговая, змеевка растопыренная, мятлик степной, тонконог тонкий, житняк гребенчатый, мелкие степные осоки – твердоватая и приземистая, из полукустарников – полынь холодная. По более сырым местоположениям сформированы луговые степи, основу травостоя которых создают рыхлокустовые и корневищные злаки – тимофеевка степная, мятлик узколистный, а также дерновинные злаки – овсец пустынный и ковыли. В различных растительных сообществах присутствуют также клевер, вика, мятлик луговой, чемерица, колокольчик, тысячелистник, кровохлебка, подорожник и другие виды.

Лесные колки, перелески и массивы размещены по району неравномерно. Наиболее залесены правобережье долины Ини и западная (салаирская) окраина района.

На правобережье долины Ини лесные перелески зачастую довольно крупных размеров – до 4-6 км2. Древесный состав представлен березой, сосной, местами – осиной и тополем. Высота березово-сосновых боров составляет 20-22 м.

Под пологом леса встречаются кустарники из ивы, желтой акации, таволги иволистной, жимолости татарской, шиповника. На более сырых участках – черемуха, рябина, калина, смородина, крушина, бузина. Травянистый ярус, представленный лесным остепненным разнотравьем, богат и разнообразен видовым составом – скерда сибирская, василистник, майник, хвощ, костяника, ежевика, сныть, земляника, вейник, папоротник орляк, горошек мышиный и душистый, шлемник и многие другие виды.

На левобережной части района (по отношению к р. Ине), более остепненной, чем правобережье, лесные колки и перелески размещены неравномерно. Размеры лесных участков – самые различные от 0,3 до 2-3-х км2; таких крупных, как на правобережье здесь не имеется. Древостой состоит из сосны, березы, осины высотой 15-20 м. Менее всего облесена срединная и южная часть левобережья.

По междуречным пространствам, в нераспаханных местах, сформированы луговые степи и остепненные луга.

На обширных междуречьях, используемых как сельскохозяйственные земли, повсеместно созданы полезащитные лесополосы – для борьбы с эрозией почв. Направление их различное, но чаще всего – с СЗ на ЮВ. Лесополосы «сопровождают» также и транспортно-дорожную сеть района.

По поймам и долинам рек встречаются тополи черный и лавролистный, ива древовидная. Под пологом – кустарниковые заросли, ивняки, мезофильное разнотравье.

Салаирская часть района залесена практически полностью, встречающиеся в общем лесном массиве луговые поляны здесь образованы за счет многолетней хозяйственной деятельности человека (вырубки, пожары). Древесный ярус представлен здесь березой, сосной, пихтой, осиной, реже елью – в различных количественных сочетаниях на различных местоположениях. Под пологом леса – кустарники и лесное разнотравье.

В некоторых местах у подошвы Салаира лесные массивы заболочены.

1.7. Почвы

Господствующим типом почв лугово-степных междуречных пространств района являются черноземы выщелоченные, реже – обыкновенные и оподзоленные. По понижениям рельефа, соответственно более влажным, чем водораздельные плакоры, сформированы луговые, черноземно-луговые и лугово-черноземные почвы.

По сырым участкам долин рек, днищам балок распространены солончаковые, торфянистые и лугово-болотные почвы.

Черноземы сформировались на лессовидных суглинках, покрывающих рыхлые четвертичные отложения равнинной территории Кузнецкой котловины. Механический состав их средне- и тяжелосуглинистый.

Выщелоченные черноземы, преобладающие в структуре почвенного покрова, отличаются благоприятным водным режимом и физическими свойствами. Высокий запас питательных веществ, насыщенность поглощающего комплекса кальцием, отсутствие засоления, слабокислая реакция среды обуславливают их высокую биогенность, благодаря которой уровень эффективного плодородия этих почв достаточно высок.

Черноземные почвы характеризуются высоким естественным плодородием. Содержание гумуса в них составляет 7-11 %. Мощность гумусового горизонта на пахотных угодьях несколько снижена за счет эрозии и составляет в среднем 20 см.

Среди фоновых черноземных почв местами, под лесными участками, сформированы серые и темно-серые лесные почвы.

На экологическое состояние почвенного покрова района значительное негативное влияние оказывает хозяйственная деятельность населения, проявляющаяся в нарушении его территориальной структуры, изменении физических и химических свойств почв. Почвы интенсивно загрязняются тяжелыми металлами в зонах влияния промышленных городов (г. Промышленная и близлежащие города соседних районов), предприятий угледобычи и полиметаллических руд, ТЭС, работающих на местном твердом топливе.

По данным мониторинговых исследований АлтайИМЗ, на равнинных территориях Кузбасса содержание в почвах тяжелых металлов (кадмий, свинец, никель, хром, кобальт) выше фоновых значений для почв Западной Сибири. При этом содержание цинка, никеля, марганца близко к предельно допустимым концентрациям (ПДК), хрома – равно ПДК, а содержание мышьяка превышает ПДК в 2 раза. Эти сведения показывают, что все сельхозугодья области, в т.ч. Промышленновского района, относятся к категории опасных по критерию загрязнения их тяжелыми металлами.

В условиях интенсивного ведения сельского хозяйства почвы сельхозугодий нуждаются в мероприятиях, обеспечивающих сохранение и повышение их плодородия, а именно:

регулирование водного режима (орошение, снегозадержание, подъем ранней зяби, предпосевное прикатывание и пр.);

внесение органических и минеральных удобрений с соблюдением правильного режима агротехники;

соблюдение приемов зональной системы земледелия.

1.8. Животный мир

Природно-ландшафтное разнообразие территории района относительно невелико, с чем связано и определенное разнообразие его животного мира.

На территории района обитает большинство видов животных, характерных для равнинно-лугово-степных и лесостепных ландшафтов Кемеровской области. Среди относительно крупных видов животных являются такие, которые тяготеют к предгорно-таежным ландшафтам. Это косуля, лисица, барсук, рысь, заяц, бобр, выдра. Многочисленны виды мелких животных, среди которых: белка, бурундук, горностай, колонок, крот, норка, ондатра, сурок, суслик, хорь.

Из промысловых птиц здесь встречаются глухарь, рябчик, тетерев, перепел. При весеннем пролете на водоемах останавливаются утки, реже – гуси.

В водоемах водится относительно большое разнообразие видов рыб, преимущественно мелких: елец, лещ, карась, щука, окунь, язь, плотва, пескарь, налим, нельма и др.

Промысловый дикий животный мир не имеет большого продовольственного значения и в основном служит в качестве ресурса любительской охоты и рыбной ловли.

1.9. Ландшафтная структура

Характеристика ландшафтной структуры территории Промышленновского района производится по Ландшафтной карте Кемеровской области масштаба 1:500 000, составленной в 1990-х годах в ИВЭП СО РАН, г. Барнаул.

Карта отображает ландшафтную структуру территории на уровне ландшафтных местностей – наиболее оптимальных подразделений природной среды для принятого масштаба карты.

Ландшафтные местности – природно-территориальные комплексы, основным критерием выделения которых служат подразделения рельефа на уровне его мезоформ. При их выделении и картографировании учитывается также локализованное единство почвенных типов и подтипов и состав растительных ассоциаций для этих геоморфологических подразделений.

Местности (также как и другие иерархические подразделения ландшафтов), как правило, подлежат обобщению и типизации на основе их морфолого-генетического сходства. Таким приемом всё огромное разнообразие ландшафтных подразделений сокращается при их инвентаризации и упорядочивается в стройную систему в легенде карты.

Согласно ландшафтоведческим классификациям, местности подразделяются на урочища – более дробные единицы ландшафтной структуры, выделение которых основывается на членении местностей по элементам мезорельефа. При этом оптимальными картографическими масштабами являются от 1:200 000 до 1: 25 000. Такая, более дробная, карта более детально отображает ландшафтные подразделений территории. Однако на территорию Промышленновского района такая картографическая работа не проводилась в связи с отсутствием задания на ее разработку.

Территориальный анализ ландшафтной структуры приводим фоновым местностям физико-географических подпровинций.

Подпровинция IV.I. – Восточно-Салаирская низкогорная лесная. На территории Промышленновского района подпровинция расположена на крайнем западе района и представлена одной ландшафтной местностью 36 (см. ландшафтную карту). Это предгорно-низкогорная часть Салаира, залесенная смешанными лесами, с абсолютными высотами 200-400 м (отдельные повышения достигают отметок 440-470 м). Местность довольно густо расчленена мелкими речками, стекающими в этой горной территории в сторону Кузнецкой котловины. Территория интенсивно подвергается хозяйственномиу воздействию.

Подпровинция II.I. – Юго-Западная южно-лесостепная. Занимает территорию района на пространстве от Салаира до долины Ини, т.е. левобережную по отношению к Ине. Придолинная ее часть составляет местность 20. Это волнистая слабо расчлененная поверхность; все междуречные пространства распаханы. Территория отличается засушливостью, в связи с чем здесь коренной растительностью являются разнотравно-злаковые степи с соответствующими черноземными почвами, значительно засоленными.

Южнее местности 20, на более повышенной площади распространена местность 19. Обширные междуречные поверхности здесь выположенные, ровные, редко слабоволнистые, с разнотравными степями и фрагментами ковыльно-разнотравных степей на черноземах выщелоченных. Местность также значительно распахана.

Фрагмент этой местности расположен также и на крайней северо-западной части района, к западу от меридионального отрезка Ини.

Широкая территория долины Ини также относится к данной Юго-Западной подпровинции и составляет местность 70. Поверхность ее в основном плоская, с многочисленными меандрами, мелкими озерами, часто заболоченная. На ней сформированы осоково-злаковые, влажно-разнотравные, местами кочковатые, луга в сочетании с ивняковыми зарослями на аллювиально-луговых и болотных солонцеватых почвах.

Правобережье Ини занято местностью 26, которая относится к Инско-Томской северо-лесостепной подпровинции (Ш.1). Это пологосклоновые слабо расчлененные поверхности, на которых развиты в большом количестве лесные березовые, осиново-березовые, местами с осиной, перелески и колки. Почвы под лесными участками – серые лесные. Межколочные пространства заняты остепненными злаковыми лугами, сформировавшимися на выщелоченных и оподзоленных черноземах. (Рис.1.1)

Рис.1.1 Ландшафтная карта

1.10 Водные ресурсы

Поверхностные воды района представлены речной сетью, характеристика которой приводилась выше, в разделе 1.5 (гидрография), а также озерами и прудами.

Основной объем стока на реках проходит в период весеннего половодья (65-80 % годового), которое наблюдается в апреле-мае в виде одного пика с двумя-тремя вершинами, появление которых связано с неоднородностью схода снежного покрова с различных форм рельефа водосбора и наложением, особенно на спаде, дождевых паводков.

Внутригодовое распределение стока на основной реке района Ине отмечается значительной неравномерностью. За период половодья (первая декада апреля – третья декада мая) проходит 78-82 % годового объема стока, за зимнюю межень – 7-8%, а за летний период – 10-15%.

Начало весеннего ледохода на Ине в среднем отмечается в третьей декаде апреля, продолжительность его – 4-5 дней. При этом иногда случаются заторы льда, но редко.

Начало весеннего половодья на реках наблюдается в среднем в конце первой декады апреля. Период подъема весенней волны составляет 12-15 дней в зависимости от «дружности» снеготаяния. Спад проходит значительно медленнее. На спаде, как правило в середине мая, происходит небольшой подъем – увеличение расходов воды за счет снеготаяния в верховьях бассейна. В это время наблюдаются и наибольшие расходы воды.

Наименьшие расходы летне-осенней межени наблюдаются чаще всего перед ледоставом в конце октября – начале ноября. Продолжительность периода с ледовыми явлениями в среднем составляет 178 дней: толщина льда на реке Ине в зависимости от суровости зимы изменяется в широком диапазоне, от 56 до 107 см.

В весеннее время талые воды, поступающие в реки как поверхностный сток, сильно разбавляют грунтовые воды, вследствие чего происходит резкое понижение минерализации воды. В это время минерализация составляет 177-210 мг/л. Вода весной мягкая, жесткость = 2,1-3,0 мг/экв/л. В летне-осеннюю межень минерализация возрастает до 580-830 мг/л, в зимнюю – мутность воды равна 200-800 г/м3. При этом в меженный период, особенно летний, для реки Ини характерно уменьшение минерализации и жесткости от верховья к устью (до 30-35 %).

На многих реках района эпизодически создаются небольшие плотины и пруды, многие из которых устраиваются без проектного обоснования и соответствующих природоохранных экспертиз. Во время половодий плотины размываются, загрязняя воду в реках и увеличивая влекомый сток.

В связи с высокой степенью освоенности территории района забор воды из Ини производится на производственные нужды и орошения сельхозугодий. При этом притоки Ини подвергаются загрязнению бытовыми и производственными сточными водами.

Река Иня на территории района принимает, как уже отмечалось, с обеих сторон много притоков. Режим малых рек – притоков Ини аналогичен таковому самой Ини: резкий пик весеннего половодья, редкие летне-осенние дождевые пики и устойчивые низкие летние и зимние уровни. Зимний режим характеризуется началом ледостава во второй половине ноября, вскрытие ото льда – в первой половине апреля.

1.11 . Биологические ресурсы

Биологические ресурсы района представлены видами растений и животных, используемых людьми в своей жизнедеятельности в качестве строительного материала, продуктов питания, изготовления предметов домашнего обихода, лекарств и т.п. Основные закономерности распространения растительного покрова и животного мира приводились выше.

Район достаточно обеспечен древесиной как важнейшим лесным ресурсом в связи с высокой в целом лесистостью территории, которая составляет 33,4 %. Промышленные лесозаготовки производятся в небольших объемах в Салаире, а также деловая древесина завозится из более облесенного соседнего Гурьевского района.

В районе наибольшую ценность представляют светлохвойные лесные насаждения – сосновые, так как темнохвойные распространены только на Салаире. В ограниченных количествах они используются для местных нужд (пиломатериалы, дрова и т.п.). Как древесный ресурс лиственные виды деревьев (береза, осина) представляют меньшую ценность, хотя также используются в ограниченных количествах в производстве пиломатериалов и дров на топливо.

Травянисто-кустарниковый покров лесных территорий богат разнообразием видов, многие из которых используются как пищевое (лук, черемша, бадан, папоротник, душица и др.) и лекарственное (зверобой, девясил, ромашка, тысячелистник, кровохлебка, золотой корень и др.) сырье. Много в лесных условиях ягодных растений (калина, смородина, малина, жимолость, ежевика) и грибов. Растения-медоносы дают пчелиный мед.

К биологическим ресурсам относится и животное население района, так как многие виды диких животных служат продуктами питания человека. Кроме продуктов питания некоторые животные компоненты используются и в других целях, например, шерсть - в текстильной, кожа - в обувной промышленности и т.п.

1.12. Рекреационные ресурсы

Под рекреационными ресурсами понимается сочетание природных качеств территории с учетом их антропогенной преобразованности, способствующих восстановлению и оздоровлению жизненных сил организма человека (физических, психических, интеллектуальных и духовных). В рекреационной деятельности населения выделяют четыре основных типа занятий: а) рекреационно-лечебные, б) рекреационно-оздоровительные, в) рекреационно-спортивные, г) рекреационно-познавательные.

Рекреационная оценка того или иного ландшафта заключается в оценке условий или способности ландшафта обеспечивать отдых людей «на природе», вне обременительной городской среды, способности обогащать людей различными благоприятными впечатлениями, вызывающими положительные эмоции, снятие стрессовых состояний и таким образом, приводящих к их оздоровлению.

Рекреационная оценка складывается из многих и разнообразных, преимущественно природных, свойств и особенностей ландшафтов, хотя многие элементы хозяйственной деятельности также могут увеличивать рекреационное качество природных ландшафтов (например, наличие прудов, лесополос, малых архитектурных форм, вписанных в композицию ландшафта, и т.п.). В данной оценке имеет значение ландшафтное строение анализируемой территории – определенное сочетание компонентов природы на обозримом пространстве, а также в пределах всего ландшафта.

В первую очередь рекреационная оценка определяется так называемыми «физиономическими» природными компонентами – особенностями строения рельефа, растительностью, водными объектами. Это основные составляющие элементы, образующие «видимую среду» или «видимое поле». Кроме того, качественное состояние природных комплексов в рекреационном отношении в значительной степени зависит от экологического состояния отдельных компонентов – степень их чистоты или загрязненности, нарушенности антропогенным фактором.

Важным моментом при анализе рекреационных условий и особенностей ландшафтов является наличие в них селитебных территорий, транспортных путей, наличие или отсутствие организованной рекреационно-туристической инфраструктуры – туристических троп различных категорий, баз и домов отдыха, кемпингов, профилакториев, санаториев и т.п.

В методике рекреационной оценки территории нами применяется широко используемый в природоведческих работах метод баллов.

Таким образом, в основу рекреационной оценки положены следующие факторы:

1. Рельеф. В оценке рельефа используется сочетание таких его свойств и особенностей, как степень эрозионной расчлененности, амплитуды относительных высот, размеры положительных и отрицательных мезоформ, господствующие длины склоновых поверхностей, крутизна склонов. Вполне понятно, что расчлененный рельеф со склонами различной крутизны и экспозиции создает больше пейзажного разнообразия и, следовательно, привлекательности, то есть характеризуется более высокой рекреационной оценкой, нежели равнинный и слаборасчлененный рельеф.

Выраженность рельефа оценивается следующей шкалой баллов (чем разнообразнее рельеф – тем выше балл):

1 балл (б.) – рельеф плоский, выположенный, нерасчлененный или слабо расчлененный.

2 б. – рельеф волнистый или пологохолмистый, слабо расчлененный.

3 б. – рельеф холмистый, гривистый или мелкосопочный расчлененный.

4 б. – рельеф с относительно крутыми склонами, значительно расчлененный.

2. Растительный покров. При его комплексной оценке анализируются наличие, отсутствие или характер сочетания различных флористических типов растительности (леса, луга, степи, кустарники, болота, солончаки), их пейзажные достоинства (степень выраженности в натуре, нарушенности антропогенным фактором и т.д.

Балльная оценка:

1 б. – растительность однообразная (степная или луговая) с участием агроценозов.

2 б. – сочетание степной и луговой растительности с мелколиственными колками, перелесками, лесополосами, с участием агроценозов.

3 б. – сочетание мелколиственных и светлохвойных перелесков с лугами и степями.

4 б. – сочетание светлохвойных и темнохвойных лесных сообществ с участием лесных лугов.

Глава 2. Комплексная оценка территории

2.1. Природные условия

Комплексная оценка территории заключается в оценке свойств природных ландшафтов в аспекте жизнедеятельности населения – характере (уровне) благоприятности или неблагоприятности для постоянного проживания, работы (для получения определенных природных ресурсов) и отдыха. При этом понимается оценка не только для проживания человека в данной местности, но и условия (возможности) производственной деятельности, включающей как условия для строительства различных инженерных сооружений, так и для использования определенных природных ресурсов. Иными словами, это всесторонняя, многоаспектная оценка, которая выполняется анализом всех природных компонентов, их взаимосвязей и условий, которые они естественным функционированием производят для жизнедеятельности человеческого общества.

Первичным анализом территории создается локализация сочетания природных компонентов (на основе их естественных структурно-функциональных взаимосвязей) в определенные территориальные структуры топологического уровня – ландшафтные местности, отраженные на ландшафтной карте. На территории Промышленновского района таковых представлено 5 типов (см. ландшафтную карту), которые обобщены по отмеченной выше постановке задачи в три градации (категории): благоприятные, относительно благоприятные и неблагоприятные.

Определение категорий выполнено интегральным анализом каждой местности в аспекте жизнедеятельности населения района, в т. ч. природопользования.  При этом анализ ландшафтов (местностей) выполнялся по основным видам бытия человека (жизнедеятельности):

по условиям проживания,

по возможности ведения сельскохозяйственной деятельности,

по условиям возможности строительства,

по условиям для рекреации.

Определена также степень существующей измененности (трансформации) природных систем былой и современной хозяйственной деятельностью. Результаты такого комплексного анализа отражены качественными характеристиками. Их можно выразить количественными коэффициентами, например, используя систему баллов, однако в данном случае система качественных показателей более оптимальна.

Условия для проживания населения определены качественным показателем комфортности. Категория «комфортность» является комплексной характеристикой, включающей все экологически значимые показатели, создающие ощущение благоприятности или неблагоприятности для проживания в данной местности. Это и устройство поверхности (мезо- и микрорельеф), наличие водных объектов, характер залесенности и сочетания лесных, луговых, болотных, солончаковых растительных сообществ, характер климата и микроклиматических особенностей.

Территория Промышленновского района в целом достаточна благоприятна для проживания человека и большинство ее местностей оцениваются как комфортные и относительно комфортные. Лишь некоторые местности – поймы рек, балки, долины малых рек и днища ложбин  с заболоченными и засоленными участками – не пригодны (не комфортны) для проживания.

В отношении сельскохозяйственной деятельности практически вся территория района характеризуется хорошими условиями (плодородные черноземные почвы, достаточное количество атмосферного увлажнения и т.п., равнинные и пологосклоновые поверхности для земледелия). Так, если наиболее повышенные в рельефе местности (водоразделы, склоны увалов и предгорной равнины) благоприятны для земледелия (приоритетная отрасль), то пониженные – являются благоприятными в качестве кормовой базы (пастбища, сенокосы), в том числе и местности с галофитными растительным покровом (солонцово-солончаковыми, заболоченными лугами), которые представляют собой хорошие кормовые качества для животноводства.

Условия для строительства жилых и производственных сооружений преимущественно не сложные. К наиболее сложным местностям для строительства относятся самые пониженные местности, для которых характерно переувлажнение грунтов, где уровни залегания грунтовых вод составляют 0-3 м, развитие солонцово-солончаковых комплексов. Таковые грунты требуют при строительстве специальных инженерно-строительных решений с увеличением капитальных затрат. Неблагоприятными условиями для строительства являются также низкогорья Салаира.

В рекреационном отношении местности района являются, в основном, благоприятными. Менее благоприятными являются местности заболоченные, солончаковые.

Степень антропогенной трансформации ландшафтов района – значительная в связи с давностью их использования населением в своей хозяйственной деятельности. Повышенные местности, с давних пор используемые в земледелии, испытывают негативные эрозионные процессы, обуславливающие падение плодородия почв. Местности, приуроченные к низким гипсометрическим уровням, испытывают существенную пастбищную нагрузку, местами приводящую к негативной трансформации растительных сообществ (сбою).

Исходя из комплексного анализа территории, делаем вывод, что территория Промышленновского района по природно-экологическим и инженерно-строительным условиям в целом благоприятна для развития сельского хозяйства, промышленного и гражданского строительства, а также рекреации и туризма.

Данные выводы в систематизированном представлении приводятся в таблице

Таблица 2.1

| Местности | Условия |
| --- | --- |
|  | Прожива-ния | Хозяйственной деятельности | Степень нарушенности |
|  |  | Сельское хозяйство | Строительство | Рекреация |  |
| 19. Поверхности водораздельные ровные, редко волнистые с разнотравными степями и фрагментами ковыльно-разнотравных степей на черноземах выщелоченных (до 300 м) | Относительно благоприятные | Относительно благоприятные | Относительно благоприятные | Относительно благоприятные | Значительная |
| 20. Поверхности пологосклоновые слабо расчлененные с разнотравными степями на черноземах выщелоченных и редкими группами кустарников на светло-серых лесных осолоделых почвах (200-300 м) | Относительно благоприятные | Относительно благоприятные | Относительно благоприятные | Относительно благоприятные | Значительная |
| 26. Поверхности пологосклоновые слабо расчлененные со злаковыми (мятликовыми) лугами и березовыми закустаренными колками по нижним частям склонов на комплексе серых лесных почв, выщелоченных и оподзоленных черноземов (200-260 м) | Благоприятные | Благоприятные | Благоприятные | Благоприятные | Значительная |
| 36. Поверхности предгорно-нгизкогорные расчлененные с черневой пихтово-осиновой тайгой, с густым кустарниковым подлеском, мелко- и высокотравьем, с березово-осиновыми с сосной высокотравными лесами и лесными лугами на горно-таежных глубокооподзоленных почвах (300-470 м.) | Не благоприятные | Не пригодные | Не благоприятные | Благоприятные | Умеренная |
| 70. Плоские, часто заболоченные поверхности с осоково-злаковыми кочковатыми лугами в сочетании с ивняковыми зарослями на аллювиально-луговых и болотных солонцеватых почвах (140-160 м) | Относительно благоприятные | Ограниченно благоприятные | Ограниченно благоприятные | Благоприятные | Значительная |

Таким образом, общий анализ ландшафтов района по условиям  жизнедеятельности населения показывает, что в целом для жизнедеятельности населения (в основном – градостроительства) наиболее благоприятными территориями являются равнинные местности, и несколько меньшей – низкогорья и долина Ини.

2.2. Негативные экологические процессы и явления на территории Промышленновского района

Одной из первоочередных задач является анализ негативных процессов и явлений территории, что требует их инвентаризации и отображения на тематических картах. В качестве исходных картографических материалов используются комплексная ландшафтная и покомпонентные карты природы (геолого-геоморфологическая, почвенная, геоботаническая и др.), а также другие тематические карты, соответствующие целевым задачам настоящего проекта.

Предварительно была выполнена инвентаризация всех наиболее значимых негативных факторов и явлений территории района и составлена их элементарная систематизация, т.е. группировка на природо- и антропогеннообусловленные. Приводим их перечень в классификационной системе.

Негативные экологические процессы и явления

Природные

Просадочность лессовых грунтов

Овражность

Водная эрозия почв

Дефляция почв (ветровая эрозия)

Засоление почв

Закисление почв

Заболоченность

Территории крутосклоновые (более 20°)

Ареалы проявления природно-очаговых заболеваний

Участки заболеваний лесных насаждений

Антропогенные

Обусловденные промышленностью и

коммунальным хозяйством

Ареалы распространения выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу

Участки техногенного загрязнения водных объектов

Участки техногенного загрязнения подземных вод

Полигоны отходов, свалки

Обусловленные сельским хозяйством

Сельхозугодья, загрязненные минеральными удобрениями и ядохимикатами

Скотомогильники

Обусловленные лесоразработками

Вырубки лесов

Прочие

Ареалы высокой пылевой нагрузки на атмосферу - более 10 и более 100 т/км2/год

Лесные гари

Ниже приводим характеристику некоторых природно- и антропогеннообусловленных процессов и явлений как экологических факторов, негативно определяющих условия жизнедеятельности человека на исследуемой территории и в той или иной мере лимитирующих градостроительное развитие района. Данные процессы и явления отражены на прилагаемой карте. (Рис 2.1)

Рис. 2.1 Схема защиты территории от опасных природных и техногенных воздействий

Природные факторы

Просадочность лессовых грунтов. Лессовые грунты в районе составляют самый поверхностный (субаэральный) слой рыхлых отложений, на которых формируется почвенный покров. Залегают они на плато практически повсеместно, мощность отложений составляет от 6 до 12,5 м, обычно 8-10 м.

Для лёссов характерна трещиноватость и пористость текстуры, но в экологическом аспекте главное их отрицательное свойство – просадочность при увеличении увлажненности. Утечки воды из различных коммуникаций и неравномерное замачивание грунтов на городских и других территориях, освоенных инженерной инфраструктурой, вызывают неравномерную просадку грунтов и деформацию зданий и других сооружений.

Овражность территории. В Промышленновском районе во многих местах распространены заовраженные территории. Развитие оврагов обусловлено преимущественно природными геолого-геоморфологическими свойствами территории и связано с характером ее расчлененности. Развитию этого негативного экологического процесса способствуют такие факторы, как наличие легкоразмываемых лессовых грунтов, склоновые поверхности и особенности снегонакопления за зимний период.

Наиболее значительное развитие данный процесс получил на приречных территориях, характеризующихся более крутыми поверхностями относительно междуречных.

В пониженных элементах микрорельефа за зимний период накапливаются снежные массы, приводящие при бурном весеннем таянии к смыву частиц грунта и эрозионному расчленению поверхности.

Морфометрические характеристики оврагов различные. Длина оврагов составляет от первых десятков метров до нескольких километров.

«Негативность» этого экологического фактора объясняется тем, что данный процесс приводит к сокращению сельскохозяйственных земельных угодий, затрудняет строительство различных инженерных сооружений, дорог и других коммунальных объектов, а борьба с ним весьма затруднительна и капиталоемкая.

Водная эрозия почв. В отличие от оврагообразования, характеризующегося образованием линейных эрозионных врезов, этот процесс характеризуется смывом поверхностных почвенных частиц на всех склоновых поверхностях. Активное протекание эрозионных процессов обусловлены в значительной мере свойствами пород (склонность к размыванию и размоканию), слагающих верхнюю часть геологических отложений.

Особо подвержен эрозии почвенный покров. На него воздействуют все виды эрозии: и водная, и ветровая. Причем, в зависимости от местоположения ландшафта получает преобладание водная, или ветровая эрозия.

Наибольшее развитие процесс эрозии получает на пахотных угодьях, на которых не формируется дерновый слой, который защищал бы почву от смыва водным поверхностным стоком или дефляции. Степень смытости почв находится в прямой зависимости от уклона местности и длины склона.

Развитие эрозии обуславливается не только естественными факторами. Этому способствует также и хозяйственная деятельность человека: распашка земель вдоль склона, распашка угодий до самой бровки оврагов и т.д. Прогрессирующее развитие эрозионных процессов – один из факторов снижения плодородия почв.

Дефляция почв. Этот негативный процесс обусловлен развеванием поверхности почв открытых участков (преимущественно пашен, а также незадернованных отвалов горных разработок) сильными ветрами в сухие периоды года, т.е. хозяйственная деятельность человека значительно способствует развитию этого негативного процесса. На пахотных угодьях дефляция проявляется в основном на почвах черноземных подтипов – выщелоченных и обыкновенных.

Дефляции подвергаются прежде всего повышенные участки местностей, откуда сдуваются мелкие частички почвенного покрова. Длительность этого процесса с течением времени приводит в итоге к негативному явлению для почвенного покрова: снижается мощность гумусового горизонта и, соответственно, понижается содержание гумуса в почвах, т.е. почвы снижают свои свойства плодородия.

Закисление почв. По данным почвенных обследований некоторых районов области организацией АлтайИМЗ, за период с 60-х по 90-е годы ХХ в. площади кислых почв по Кемеровской области увеличились в 3 раза. Причем, наиболее высокие темпы увеличения площадей отмечены для почв средне- и слабокислых (при этом темпы в слабокислых выше). Выявлено снижение площадей почв с нейтральной реакцией среды.

Практически повсеместно в многолетнем ходе наблюдается увеличение кислотности почв, но различной интенсивности в различных хозяйствах. В среднем скорость изменения рН составляет величину 0,002 в год. Наиболее высокая степень подкисления почв характерна для районов интенсивного сельскохозяйственного и индустриального освоения, в т.ч. и Промышленновского.

В отчете делается вывод, что в почвах районов, интенсивно используемых в хозяйственном отношении, происходит увеличение кислотности, а также, что этот процесс протекает с большой скоростью, и имеет деградационный характер, что напрямую связано с промышленным освоением региона.

В условиях повышенной кислотности почв опасность адсорбции тяжелых металлов растениями возрастает, поскольку увеличивается их подвижность в кислой среде.

Заболоченность. Процесс имеет место в различных частях территории района – на плоских горизонтальных поверхностях или локальных понижениях, но преимущественно по долинам рек.

На правобережной (по отношению к Ине) части района болота отсутствуют в связи с достаточной дренированностью этой территории, обусловленной ее значительной расчлененностью и пологими склоновыми междуречными поверхностями.

На левобережной части района, характеризующейся слабоволнистой поверхностью, местами распространены болота различных размеров – от 0,2 до 3-4 км2. В основном они распространены в южной плоскоравнинной части района.

Много ареалов проявления заболоченности имеется в долине реки Иня, особенно в ее западной половине. Площади некоторых заболоченных участков достигают здесь 1-1,5 км2. Имеются болота по долинам и других мелких рек.

Ареалы проявлений природно-очаговых заболеваний населения. В Промышленновском районе к таким территориям относятся, прежде всего, его залесенная западная часть – предгорья и низкогорья Салаира. В данных экотопах широко распространен клещ иксодус персулькатус, являющийся распространителем тяжелого инфекционного заболевания людей – клещевого энцефалита.

К другим проявлениям природно-очаговых заболеваний относятся сибирский риккетсиоз, описторхоз.

Участки заболеваний лесных насаждений. Гидроклиматологами, занимающимися исследованиями природных циклов, установлено, что в последние десятилетия прошедшего столетия изменение климата в Алтае-Саянском регионе проявляется через повышение зимних температур, а также в осенне-весенние сезоны. Однако летние периоды становятся несколько прохладнее. Повышение осадков и зимних температур параллельно со снижением температуры летнего периода ведет к росту увлажненности в зоне черневой тайги Салаира и Кузнецкого Алатау.

Такая тенденция выступает неблагоприятным фактором в динамике лесных фитоценозов, так как приводит к распространению в них энтопаразитов и грибково-бактериальных заболеваний. На рубеже прошлого и настоящего веков эти болезни лесов приобрели характер эпифитотии.

Кроме того, отмечается влияние сильных морозов на древостой. Основные лесообразующие породы черневой тайги – пихта, осина – хорошо переносят низкие зимние температуры. Однако в отдельные годы в связи с погодными аномалиями (очень сильные морозы) древостои могут повреждаться, что проявляется в виде отлупов коры, формировании ложной ядровой древесины, морозобойных трещин длиной в несколько метров вдоль ствола дерева.

Указанные повреждения не вызывают гибель леса непосредственно, но ускоряют распространение грибковых заболеваний и снижают механическую прочность деревьев. Это приводит к ослаблению деревьев и их выпадению в результате ветровалов и обильных снегопадов.

Таким образом, и пихтачи и осинники находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии, так как подвержены грибковым и бактериальным заболеваниям. Почти все деревья поражены серо-желтым трутовиком, желтой сердцевинной и комлевой гнилью. В березняках обычное явление – капы и чага – грибковые наросты на стволах деревьев.

Ориентировочный возраст гибели осины от грибковых заболеваний составляет 50-60 лет, пихты - 80-90 лет.

В последние годы, начиная с 1996 г., осинники Салаира поражаются личинками минирующей моли, выедающими паренхиму листьев, что приводит к снижению фотосинтезирующей способности осины.

Антропогенные факторы

Ареалы распространения выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу. Выбросы загрязняющих веществ распространяются от источника в различных направлениях относительно недалеко - на 1-3 км, а в направлении господствующих ветров — на многие километры. При этом выбросы, содержащие наибольшую концентрацию ЗВ, распространяются на расстояние 1-3 км, далее концентрация ослабляется за счет рассеивания в воздушных массах. Слабая концентрация может распространяться до 5-7 км и более от источника.

Важнейшим экологическим загрязнителем природных сред выступают предприятия теплоэнергетики – котельные, под влиянием которых в окрестностях этих предприятий и на более удаленных территориях наблюдается значительно повышенное содержание в почвах тяжелых металлов и других веществ, превышающих нормы в несколько раз.

Загрязняющие вещества осаждаются из воздуха на растительный покров, почву, водные объекты. Систематическое, длительное во времени накопление их в компонентах ландшафтов приводит к повышенному содержанию ЗВ в ландшафтной среде, что далее сказывается отрицательно на здоровье населения.

Также существенную экологически-негативную роль для населенных пунктов имеют выбросы котельных, работающих на угле, мазуте, соляре. Мощности их различные и, соответственно, количество выбросов также различное. Радиус выбросов ЗВ малых котельных невелик - первые сотни метров, но чем мощнее котельная и выше ее труба, тем больше от нее выбросов и на большую площадь распространяются вредные для здоровья населения загрязняющие вещества.

Промышленные и бытовые отходы. В таблице 2.2 приводятся некоторые сведения по бытовым и промышленным отходам района, включая прогнозные расчеты.

Таблица 2.2

| Наименование отходов | Годы |
| --- | --- |
|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2015 | 2025 |
| Общая масса отходов по району, тыс. т. | 102,21 | 179,66 |  |  |  |
| Бытовые отходы, тыс. т. |  |  | 15 | 15 | 16 |
| Отходы промышленности, тыс. т. |  |  | 6 | 10 | 10 |
| Утилизация отходов ТБО, тыс. т. |  |  | 15 | 15 | 16 |
| Утилизация промотходов на мусороперерабатывающих комплексах, тыс. т. |  |  | 0,51 | 1 | 1 |

2.3. Экологические районы

Как выше уже отмечалось, на территорию Кемеровской области творческим коллективом из состава сотрудников академических институтов гг. Кемерова и Новосибирска составлена Экологическая карта (1995), итоговым обобщением которой явилось экологическое районирование данной области. Экологические районы, отображенные на карте, – интегральное обобщение экологических ситуаций, формируемых сочетаниями природных и антропогенных факторов.

В этой системе районирования территория Промышленновского административного района относится к трем экологическим районам – 17, 18 и 19. Границы их отражены на карте (Рис. 2.2)

Рис. 2.2 Схема защиты территории от опасных природных и техногенных воздействий

Ниже, в табличной форме (табл. 2.2) приводится краткая характеристика указанных районов и рекомендуемые практические мероприятия по оптимизации этих территорий в аспектах природопользования.

Таблица 2.3

| Экологические районы | Техногенное загрязнение атмосферы | Оценка нарушенности | Природоохранные Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | поверхности и почв | Растительности |  |
| 17. Гурьевско-Салаирский. Низкогорный лесной с высокотравными осиново-березовыми лесами на горных дерново-подзолистых почвах и сосновыми травянистыми борами на горно-лесных светло-серых и серых лесных почвах. Район недостаточно увлажненный. | Перенос атмосферных загрязнений с Заринского коксохимического завода при юго-западных ветрах и из центрального Кузбасса при восточных ветрах: высокая пылевая нагрузка. | Разрушение природных экосистем в местах проведения горных работ; общее нарушение почвенного покрова незначительное. Содержание тяжелых металлов в почвах превышает фоновое в 2 раза. | Интенсивная рубка лесов в прошлом; коренные породы занимают до 40 % площади лесов; снижение доли участия сосны в составе лесов. | Противопожарная охрана лесов; пересмотр расчетной лесосеки по экологическим требованиям; рекультивация нарушенных земель; улучшение рекреационных функций леса. |
| 18. Кузнецкий. Южно-лесостепной. Полого-увалистая равнина с луговыми степями на черноземах выщелоченных и остепненными лугами на черноземах обыкновенных, солонцеватых и осолоделых. Район слабо увлажненный. | Загрязнение атмосферы техногенными выбросами среднее по интенсивности. | Плодородный слой почвы сильно нарушен; основные нарушения: высокий процент распаханности – 70 %, ненормированный выпас скота, средняя степень дефляции. Содержание ТМ в почвах превышает фоновое в два раза. | Естестественная растительность на водоразделах сильно нарушена, сохранилась по долинам рек и в понижениях; изменение видовых сообществ, упрощение структуры, падение продуктивности, увеличение числа сорных и непоедаемых видов. | Полезащитное лесоразведение; противодефляционные мероприятия; почвозащитные севообороты со значительной долей многолетних трав; безотвальная вспашка с сохранением стерни, кулисы и мульчирование; запрет раскорчевки березовых лесов; мелиорация засоленных почв; нормированный выпас скота; создание лесных зеленых зон вокруг городов и поселков. |
| 19. Северо-Кузбасский. Северо-лесостепной, пологоувалисто-равнинный с небольшими березовыми лесами на темно-серых лесных почвах, с остепненными лугами и луговыми степями на черноземах выщелоченных и оподзоленных. Район недостаточно увлажненный. | Техногенное загрязнение атмосферы выбросами промышленных предприятий г. Кемерова. | Почвы средне нарушены водной эрозией; основные нарушения почв: высокая интенсификация сельского хозяйства, ненормированный выпас скота, применение высокотоксичных пестицидов и гербицидов; загрязнение пойменных почв реки Ини стоками животноводческих ферм. Содержание тяжелых металлов в почвах превышает фоновое в 2 раза, очаговые загрязнение – до 10 раз. | Снижение лесистости до 20 %; раскорчевка оставшихся лесов; пастбищная дигрессия естественных лугов; деградация сенокосов и пастбищ – изменение структуры травостоя и падение продуктивности естественных кормовых угодий. | Сохранение оптимальной лесистости; полезащитное лесоразведение; запрет выжигания трав и выпаса скота в березовых лесах; борьба с водной эрозией; комплекс мероприятий по повышению биологической активности почв и плодородия; рекультивация нарушенных земель; уменьшение загрязнения пойменных почв; расширение лесных зеленых зон вокруг населенных пунктов. |

2.4 Функциональное использование территории

2.4.1 Современное функциональное использование территории

По преимущественному функциональному использованию территории в границах района включают:

1. Урбанизированные территории, представленные селитебной и производственной застройкой населенных пунктов, отдельно стоящими объектами застройки, а также транспортно-инженерными коммуникациями.

Общая площадь земель застройки на 01.01.2007 составила 3096 га. (1 % от общей площади района). 1367 га этих земель сосредоточено в категории земель населенных пунктов, из них 1036 га. – городских и 331 га. - сельских. На землях сельскохозяйственного назначения территории застройки составили 1713 га. Застроенные земли особо охраняемых территорий (1 га) находятся под зданиями и сооружениями, имеющими рекреационное, оздоровительное назначение.

2. Территории преимущественно лесохозяйственного назначения. К ним отнесены леса лесного фонда, относящиеся к эксплуатационным, то есть не входящие в систему особоохраняемых природных территорий и категорию защитных лесов.

3. Территории преимущественно сельскохозяйственного назначения. Площадь земель сельскохозяйственного назначения в районе по состоянию на 01.01.2007 составляет 242743 га.1

4. Территория природоохранного назначения, формирующие сложившийся природно-экологический каркас области, представлены землями различных категорий, включенными в границы особоохраняемых природных территорий, а также защитными лесами.

2.4.2 Земельный фонд и землеустройство

Общая площадь земель района на 01.01.2007 г. составляет 308308 га. По функциональному назначению преобладают земли сельскохозяйственного назначения – 242743 га.

Общая площадь земель в административных границах района составляет 3,2 % от территории Кемеровской области.

Таблица 2.4

Распределение земельного фонда района по категориям земель (га)

| № п/п | Категории земель | Площадь по данным статистической отчетности, га. | Уточнённая «Схемой территориального планирования», га. | Проектная, га. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Б | В | Г | Д |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 242743 | 230370 | 230370 |
| 1.1 | фонд перераспределения земель | 10520 |  |  |
| 2 | Земли населенных пунктов, в том числе: | 8510 | 8166 | 8166 |
| 2.1 | городских населенных пунктов | 2253 |  |  |
| 2.2 | сельских населенных пунктов | 6257 |  |  |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 2917 | 3282 | 3282 |
| 3.1 | Земли промышленности | 9 |  |  |
| 3.2 | Земли энергетики | 51 |  |  |
| 3.3 | Земли транспорта, в том числе: | 2647 |  |  |
| 3.3.1 | железнодорожного | 2027 |  |  |
| 3.3.2 | автомобильного | 606 |  |  |
| 3.3.3 | морского, внутреннего водного |  |  |  |
| 3.3.4 | воздушного |  |  |  |
| 3.3.5 | трубопроводного | 14 |  |  |
| 3.4 | Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики | 15 |  |  |
| 3.5 | Земли для обеспечения космической деятельности |  |  |  |
| 3.6 | Земли обороны и безопасности | 5 |  |  |
| 3.7 | Земли иного специального назначения | 190 |  |  |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 6 | 69 | 69 |
| 4.1 | Земли особо охраняемых париродных территорий, в том числе: |  |  |  |
| 4.1.1 | земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов |  |  |  |
| 4.2 | Земли рекреационного назначения | 6 |  |  |
| 4.3 | Земли историко-культурного назначения |  |  |  |
| 5 | Земли лесного фонда | 58192 | 54333 | 54333 |
| 6 | Земли водного фонда |  | 3442 | 3442 |
| 7 | Земли запаса | 878 | 977 | 977 |
| 8 | Итого земель в административных границах | 308308 | 307367 | 307367 |
| 9 | Из всех земель: земли природоохранного назначения | 8780 |  |  |
| 10 | Из всех земель: особо ценные земли | 26300 |  |  |

2.5. Историко-культурный потенциал территории

Объекты культурного наследия

При подготовке раздела использованы:

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ;

- Закон Кемеровской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Кемеровской области» от 08.02.2006 г. № 29-ОЗ;

- «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» - утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2008 г. №315.

Объекты культурного наследия Промышленновского района представлены памятниками истории и  памятниками археологии.

На территории Промышленновского района выявлено 93 памятника состоящих на государственной охране, среди них 4 памятника истории (2 регионального и 2 местного (муниципального) значения) и 89 памятников археологии.

Полный перечень объектов культурного наследия Промышленновского района состоящих на государственной охране приведён в таблицах 2.7 – 2.9.

Таблица 2.7

Памятники регионального значения

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Автор | Местонахождение объекта (адрес) | Основание для постановки на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Памятники истории |
| 1 | Первый колесный трактор – памятник коллективизации | 1930-е |  | с. Шуринка, у школы | Решение Облисполкома №212 от 06.05.1978 |
| 2 | Обелиск войнам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | 1975, 1995 | В. Нестеров, В.Г. Зениткин | п. Промышленная, ул. Коммунистическая | Решение Облисполкома №212 от 06.05.1978 |

Таблица 2.8

Памятники местного (муниципального) значения

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Автор | Местонахождение объекта (адрес) | Основание для постановки на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Памятники истории |
| 1 | Братская могила погибших в борьбе за установление советской власти | 1918, 1919, 1920, 1967 |  | с. Ваганово, ул. Центральная | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 2 | Братская могила погибших в борьбе за установление советской власти | 1919, 1969 |  | с. Портнягино, у клуба | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |

Таблица 2.6

Памятники археологии

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Местонахождение объекта (адрес) | Основание для постановки на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вагановское сельское поселение |
| 1 | Вагановский могильник | VI-XII вв. | К западу от с. Ваганово | Решение Облисполкома №212 от 06.05.1978 |
| 2 | Журавлёвский могильник | VI-XII вв. | На окраине с. Журавлево | Решение Облисполкома №212 от 06.05.1978 |
| 3 | Курганный могильник Журавлево I | XI – XI вв. до н.э. (ирменская культура) | 2 км к юго-востоку от с. Журавлево, по обеим сторонам дороги в п. Желанный | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 4 | Курганный могильник Журавлево II | XI – XI вв. до н.э. (ирменская культура) | 2,5 км к востоку от с. Журавлево, в 0,8 км к югу от трассы Ленинск-Кузнецкий - Новосибирск | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 5 | Курганный могильник Журавлево III | Эпоха поздней бронзы | 3,5 км к северо-западу от с. Журавлево, в 0,8 км к югу от трассы Ленинск-Кузнецкий - Новосибирск | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 6 | Курганный могильник Журавлево V | XI – XI вв. до н.э. (ирменская культура) | Правы берег р. Исток, в 0,5 км к юго-востоку от с. Журавлево | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 7 | Курганный могильник Исток | Не опред. | Левый берег р. Исток в 8 км от устья | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 8 | Поселение и могильник Исток | Эпоха поздней бронзы, ранний железный век | Правый берег р. Исток в с. Журавлево | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 9 | Поселение Исток 1 | Позднее средневековье | Правый берег р. Исток в 2 км к югу от с. Журавлево | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 10 | Курганный могильник Калтышино 3 | Эпоха средневековья | 1,2 км к восток-юго-востоку от д. Калтышино | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 11 | Курганный могильник Калтышино 4 (старое название Колтышино IIа) | Эпоха средневековья | 1 км к северо-востоку от д. Калтышино, у лесополосы | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 12 | Поселение Калтышино 5 | Эпоха поздней бронзы | Правый берег р. Исток в 1,2 км к северу от д. Калтышино, в 260 м к юго-востоку от моста через рекук на трассе с. Журавлево – пгт. Промышленная | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 13 | Курганный могильник Озерки 1 | Эпоха средневековья | 3 км к восток-юго-востоку от д. Калтышино | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 14 | Курганный могильник Озерки 2 | Эпоха средневековья | 3,2 км к юго-востоку от д. Калтышино | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 15 | Курганный могильник Озерки 4 | Эпоха средневековья | 2,3 км к юго-востоку от д. Калтышино | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 16 | Курганный могильник Озерки 5 | Эпоха средневековья | 1,8 км к юго-востоку от д. Калтышино | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 17 | Курганный могильник Хутор | Эпоха средневековья | Урочище Холмистое в 3,4 км к востоку от д. Калтышино | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| Калинкинское сельское поселение |
| 18 | Поселение Портнягино I | XI – XI вв. до н.э. (ирменская культура) | Левый берег р. Иня в 1 км к юго-востоку от д. Портнягино | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 19 | Поселение Портнягино II | XI – XI вв. до н.э. (ирменская культура) | Восточная часть д. Портнягино | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 20 | Поселение Портнягино 3 | Самусьская культура | Западная окраина д. Портнягино, в 100 м к юго-востоку от дома «2 по ул. Береговой | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| Лебедевское сельское поселение |
| 21 | Поселение Лебеди | Ранний бронзовый век | Старица р. Иня, по проселочной дороге из с. Лебеди в д. Уфимцево, в 2 км к востоку от с. Лебеди | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 22 | Поселение Лебеди 4 | Ранний бронзовый век | 7 км к северо-западу от с. Лебеди | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 23 | Поселение Лебеди 5 | VI – X вв. н.э. | 3,5 км к юго-востоку от с. Лебеди | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 24 | Поселение Лебеди 6 | Ранний бронзовый век | 7,5 км к северо-западу от с. Лебеди | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 25 | Поселение Уфимцево | Ранний бронзовый век | 0,8 км к западу от д. Уфимцево | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| Окуневское сельское поселение |
| 26 | Поселение Бормотово I | XI – XI вв. до н.э. (ирменская культура) | Левый берег р. Окуневка в 5 км к юго-западу от д. Бормотово | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 27 | Поселение Бормотово II | XI – XI вв. до н.э. (ирменская культура) | 4 км к югу от д. Бормотово | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 28 | Могильник Бормотово I | Не опред. | 1,5 км южнее с. Бормотово | Решение Облисполкома №212 от 06.05.1978 |
| 29 | Могильник Бормотово II | XI – XI вв. до н.э. (ирменская культура) | Левый берег р. Окуневка в 5 км к юго-западу от д. Бормотово | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 30 | Одиночный курган Бормотово III | Не опред. | Левый берег р. Окуневка в 4,2 км к юго-западу от д. Бормотово | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 31 | Одиночный курган Бормотово IV | Не опред. | Левый берег р. Окуневка в 5,6 км к юго-западу от д. Бормотово | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 32 | Курганный могильник Окунево 1 | Не опред. | С. Окунево по дороге в с. Титово, около моста | Решение Облисполкома №212 от 06.05.1978 |
| 33 | Курганный могильник Окунево 2 | X – XII вв. н.э. | 1,5 км от с. Окунево | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 34 | Курганный могильник Окунево 4 | Не опред. | Левый берег р. Тарсьма в 4,5 км от с. Окунево по дороге на заготовительный пункт | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 35 | Пьяновский могильник | XI – XI вв. до н.э. (ирменская культура) | Левый берег р. Тарсьма севернее с. Пьяново, вдоль дороги на с. Шипицыно | Решение Облисполкома №212 от 06.05.1978 |
| 36 | Поселение Пьяново | Позднее средневековье | Правый берег р. Тарсьма, в 6 км выше д. Пьяново1 км к западу от п. Ранний | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 37 | Одиночный курган Ранний I | XI – XI вв. до н.э. (ирменская культура) | 1 км к западу от п. Ранний | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 38 | Одиночный курган Шипицыно 2 | Не опред. | Правый берег р Тарсьма в 2 км к западу от д. Шипицыно и 2 км к запад-юго-западу от кладбища д. Пьяново | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| Падунское сельское поселение |
| 39 | Падунские курганы | XI – XI вв. до н.э. (ирменская культура) | 3 км к западу от с. Падунское | Решение Облисполкома №212 от 06.05.1978 |
| 40 | Васьковский могильник | Неолит | Берег р. Тыхтушки, с. Васьково | Решение Облисполкома №212 от 06.05.1978 |
| 41 | Одиночный курган Абышево | Не опред. | Правый берег р. Иня в 3 км севернее с. Абышево, по дороге в с. Катково | Решение Облисполкома №212 от 06.05.1978 |
| 42 | Одиночный курган Березово | Не опред. | Правый берег р. Иня в 1 км к югу от с. Березово, по дороге в д. Катково | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 43 | Поселение Васьково I | Эпоха поздней бронзы, средневековье | Правый берег р. Иня в 1 км к юго-востоку от д. Васьково | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 44 | Поселение Васьково II | Ранний бронзовый веке, поздняя бронза, раннее средневековье | Правый берег р. Иня в 1,4 км к востоку от д. Васьково, справа от дороги в с. Титово | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 45 | Поселение Васьково III | Не опред. | Правый берег р. Иня, в 300 м к юго-востоку от устья р. Тыхтушка, на территории д. Васьково | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 46 | Поселение Васьково IV | Ранний бронзовый век | Южная часть д. Васьково | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 47 | Грунтовый могильник Васьково II | Эпоха бронзы | Правый берег р. Иня в 1 км к востоку от д. Васьково | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 48 | Поселение Падунское I | Ранний бронзовый век | 1 км к северо-западу от п. ст. Падунская, в 2 км к юго-востоку от с. Абышево у старицы | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 49 | Курганный могильник Падунская | Не опред. | 9 км к югу от ст. Падунская, по дороге в с. Тарасово | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| Плотниковское сельское поселение |
| 50 | Поселение Плотниковский совхоз 1 | Не опред. | Территория д. Плотниково, левый берег р. Северная Уньга, у брода | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 51 | Поселение Плотниковский совхоз 2 | Не опред. | Правый берег р. Северная Уньга в 1,5 км к востоку от д. Плотниково | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 52 | Поселение Плотниковский совхоз 3 | Позднее средневековье | Правый берег р. Северная Уньга в 4 км к северо-западу от д. Плотниково | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 53 | Поселение Плотниковский совхоз 4 | Неолит, поздняя бронза, позднее средневековье | Правый берег р. Северная Уньга в 1,5 км к северо-западу от д. Плотниково | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 54 | Поселение Плотниковский совхоз 5 | Неолит | Правый берег р. Северная Уньга в 2 км к северо-западу от д. Плотниково | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| Промышленновское сельское поселение |
| 55 | Поселение Еремино 1 | Неолит | Западнее д. Еремино в 0,9 км к восток-юго-востоку от моста через р. Иня на трассе пгт. Промышленная – г. Кемерово | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| Пушкинское сельское поселение |
| 56 | Курганный могильник Иваново-Родионово 1 | Эпоха поздней бронзы | Левый берег р. Камысла в 2 км юго-восточнее п. Иваново-Родионово | Решение Облисполкома №212 от 06.05.1978 |
| 57 | Одиночный курган Каменка | Не опред. | 0,4 км к востоку от д. Каменка | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 58 | Курганская группа Пушкино | Эпоха средневековья | 3,8 км от с. Шабаново следуя на запад по гравийной дороге, соединяющей с. Шабаново и с. Красное | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 59 | Курганный могильник Юрман | XIV-XII вв. до н.э. (андроновская культура) | 6 км к юго-востоку от д. Каменка | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| Тарабаринское сельское поселение |
| 60 | Поселение Байрак | XI – XI вв. до н.э. (ирменская культура) | Левый берег р. Иня в 0,4 км к восток-северо-востоку от фермы д. Байрак | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 61 | Поселение Еремино 2 | Эпоха бронзы | Старица на левом берегу р. Иня в 1,6 км к восток-северо-востоку от д. Еремино | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 62 | Курганный могильник Звонково | Не опред. | 2 км к юго-западу от бывшего с. Звонково, за железной дорогой | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 63 | Поселение Морозово | Ранняя бронза | Старица левого берега р. Иня в 1 км к северо-востоку от с. Морозово | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 64 | Поселение Промышленная I | XI – XI вв. до н.э. (ирменская культура) | 2,8 км к северо-востоку от пгт. Промышленная | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 68 | Поселение Промышленная II | XI – XI вв. до н.э. (ирменская культура) | 1,8 км к северо-востоку от пгт. Промыленная | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 66 | Курганный могильник Промышленная I | IX-XI вв. н.э. | В 2,5 км к северо-востоку от пгт. Промышленная, 0,2 км к востоку от свинокомплекса | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| Тарасовское сельское поселение |
| 67 | Поселение Голубево | Ранний железный век | Правый берег р. Исток в 2 км к северу от п. Голубево, в 50 м слева от дороги в с. Тарасово | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 68 | Курганный могильник Голубево I | Не опред. | Левый берег р. Тарсьма в 1 км к северу от п. Голубево | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 69 | Одиночный курган Голубево II | Не опред. | Правый берег р. Исток в 2,5 км к северо-востоку от п. Голубево | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 70 | Курганный могильник Голубево III | Не опред. | 2,5 км к юго-востоку от п. Голубево | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 71 | Поселение Тарасово | XI – XI вв. до н.э. (ирменская культура) | Юго-восточная окраина с. Тарасово в 50 м ниже моста через р. Касьма | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 72 | Курганный могильник Тарасово 1 | Эпоха средневековья | 5 км к северо-западу от с. Тарасово | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 73 | Курганный могильник Тарасово 2 | Эпоха средневековья | 3 км к запао-северо-западу от с. Тарасово | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 74 | Одиночный курган Тарасово 3 | Не опред. | Северо-восточная окраина с. Тарасово | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 75 | Курганный могильник Тарасово 4 | Не опред. | Западная окраина с. Тарасово, справа от дороги на с. Степно-Гутово | Решение Облисполкома №212 от 06.05.1978 |
| 76 | Одиночный курган Тарасово V | XI – XI вв. до н.э. (ирменская культура) | 80 м к северо-западу от с. Тарасово | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 77 | Курганный могильник Шипицино | Не опред. | 0,75 км от д. Шипицино по дороге в с. Тарасово, 0,7 км к юго-западу от д. Шипицино | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| Титовское сельское поселение |
| 78 | Поселение 199-й разъезд | Не опред. | 0,5 км к юго-западу от разъезда 199-й км | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 79 | Курганный могильник Разъезд 199 километр | Не опред. | 200 м к югу от разъезда 199-й км | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 80 | Поселение Титово | Ранний железный век | Правый берег р. Иня центральная часть с. Титово | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 81 | Поселение Титово II | Ранний железный век | Восточная окраина с. Титово | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 82 | Поселение Титово III | XI – XI вв. до н.э. (ирменская культура) | Правый берег р. Иня в 2 км к западу от с. Титово | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 83 | Курганный могильник Титово I | Эпоха средневековья | Правый берег Титовского озера в 2,5 км к югу от с. Титово | Решение Облисполкома №212 от 06.05.1978 |
| 84 | Курганный могильник Титово II | Эпоха поздней бронзы | На берегу Титовского озера в 1 км южнее с. Титово | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 85 | Курганный могильник Титово III | XIV-XII вв. до н.э. (андроновская культура) | Берег Титовского озера в 1,2 км к югу от с. Титово | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 86 | Поселение Усть-Каменка I | Ранний бронзовый век | Берег р. Иня в 2 км к северу от д. Усть-Каменка | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 87 | Поселение Усть-Каменка II | XI – XI вв. до н.э. (ирменская культура) | Берег р. Иня в 2 км к западу от д. Усть-Каменка | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 88 | Поселение Усть-Каменка III | XI – XI вв. до н.э. (ирменская культура) | 1,2 км к северо-востоку от д. Усть-Каменка | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |
| 89 | Поселение Усть-Тарсьма | Эпоха бронзы – Ранний железный век | Левый берег р. Иня в 100 м ниже устья р. Тарсьма, в 250 м юго-юго-востоку от д. Усть-Тарсьма | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |

На момент разработки схемы на территории Промышленновского района отсутствуют разработанные и утверждённые охранные зоны объектов культурного наследия.

Работы по установлению точных границ памятников археологии и разработке охранных зон объектов культурного наследия должны быть проведены при разработке проектной документации на каждый объект.

2.6 Планировочные ограничения

Планировочные ограничения для градостроительного освоения определяют отнесение участков района к территориям, не подлежащим застройке, и территориям с регламентацией использования. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ планировочные ограничения представляют собой зоны с особыми условиями использования.

Природные ограничения:

затопление пойменных территорий паводками;

наличие крутых склонов с уклонами более 15%;

наличие экзогенных геологических процессов (оползни, поверхностный смыв, оврагообразование, боковая речная эрозия, абразия берегов, заболачивание почв, просадки);

наличие особо охраняемых природных территорий и иных природоохранных ограничений (выделены в отдельную функциональную зону).

Техногенные ограничения:

наличие промышленных и коммунальных предприятий – загрязнителей окружающей среды и необходимость учета их санитарно-защитных зон;

территории, занятые скотомогильниками, ТБО, свалками промотходов и их СЗЗ;

территории разрабатываемых и резервных месторождений стройматериалов;

Историко-культурные ограничения

наличие памятников истории;

наличие памятников археологии.

3. Социально-экономическое развитие территории

3.1. Приоритеты стратегического развития области

Проект «Комплексная программа развития экономики и социальной сферы Промышленновского района» разработан на основании распоряжения главы района от 26.07.2005 № 946-р. администрацией Промышленновского района Кемеровской области. Данная разработка базируется на исключительно глубоком изучении социально-экономической ситуации в районе и определяет реальные приоритеты его развития. Материалы "Стратегии" использовались либо учитывались при разработке "Схемы территориального планирования" в полном объеме.

Стратегическими целями развития района согласно «Комплексной программы» являются.

Рост уровня благосостояния жителей района.

Повышение интеллектуального потенциала района.

Обеспечение безопасности жизни в муниципальном образовании.

Рост качества среды жизнедеятельности.

Рост экономического потенциала района.

3.2. Структура хозяйственной деятельности

Специализация Промышленновского района на рынке области – сельскохозяйственное производство. Промышленновский район производит около 9% всей сельскохозяйственной продукции области..

Промышленность является второй по значимости отраслью экономики района.

3.2.1 Сельское хозяйство

Сельское хозяйство является основной отраслью экономики Промышленновского района.

Производство сельскохозяйственной продукции в настоящее время осуществляется 26 сельскохозяйственными предприятиями, 49 фермерскими хозяйствами (всего по статистике 137 фермерских хозяйств), личными подворьями населения.

Таблица 3.1

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств (тыс. тонн)

|  | 2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зерновые культуры (в весе после доработки) | 149,1 | 147,7 | 116,6 | 132,1 | 152,7 |
| Картофель | 33 | 39,5 | 42,3 | 38,6 | 38,8 |
| Овощи | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 2,1 |
| Мясо (скот и птица в живом весе) | 12,2 | 12,4 | 12,4 | 15,1 | 14,1 |
| Молоко | 45,8 | 48,3 | 50,1 | 49,1 | 47,1 |

На протяжении последних лет район производит около 9 % всей сельскохозяйственной продукции области. При этом если по производству зерна район несколько сдал свои позиции (его удельный вес в общеобластном производстве сократился с 17,4 % в 2000 году до 13,8 % - в 2004 году), то имеются определенные успехи по производству мяса (13,5 % и 14,9 % соответственно) и молока (9,4 % и 10,8 % соответственно).

Отраслевая структура производства в сельском хозяйстве района характеризуется преобладанием производства продукции животноводства – 54,2 % общего объема.

Основные ее производители – сельскохозяйственные предприятия. На их долю приходится около 60 % всего произведенного в районе мяса и молока. При этом если надои на одну корову возросли по сравнению с 2000 годом на 29 % (до 3227 кг), что связано с улучшением кормового содержания животных и с повышением классности дойного стада, то значительный рост объемов производства мяса можно напрямую связать с сокращением численности крупного рогатого скота (на 5 % по сравнению с 2000 годом), прежде всего коров (на 10 %) и увеличением поголовья свиней (на 32 %).

Основной объем продукции растениеводства приходится на зерновое производство. Большая его часть (73 %) производится сельскохозяйственными предприятиями.

Следует отметить сокращение посевных площадей в районе в 2004 году по сравнению с 2000 годом на 8,5 тыс. га., главным образом площадей под кормовые культуры:

Таблица 3.2

Структура посевных площадей (тыс. га)

|  | 2000 год | 2004 год | Разность |
| --- | --- | --- | --- |
| Посевная площадь - всего | 132,9 | 124,4 | -8,5 |
| в том числе под: |  |  |  |
| зерновые культуры | 85,8 | 83,7 | -2,1 |
| картофель | 2,5 | 3,3 | +0,8 |
| Овощи | 0,11 | 0,14 | +0,03 |
| кормовые культуры | 43,6 | 35,7 | -7,9 |

Ежегодное сокращение машинотракторного парка, его физический и моральный износ значительно ослабили техническую оснащенность сельскохозяйственного производства. В 2004 году на 1 га пашни приходилось 2,3 лошадиных сил, что соответствует показателю в среднем по области.

Структура производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств в 2004 году выглядела следующим образом. Основной объем продукции производился сельскохозяйственными предприятиями – 56,4 %, третья часть – хозяйствами населения, 10,3 % - крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.

Следует отметить, что в последние годы при сохранении доли домашних хозяйств практически на фиксированном уровне, значительно усилился вес фермерских хозяйств – их доля в общем объеме произведенной продукции сельского хозяйства увеличилась в 5 раз.

Территориальная структура производства сельскохозяйственной продукции в районе выглядит следующим образом.

Половина всего объема продукции производится в хозяйствах Плотниковского (23,4 %), Пушкинского (14,5 %) и Падунского (11,9 %) сельских поселений. Они дают 48 % всего производимого в районе зерна.

Количество  убыточных предприятий отрасли по состоянию на 01.01.2005 составило 35,7 % (10 предприятий).

С прибылью работают 18 хозяйств.

3.2.2 Промышленность

Промышленность является второй по значимости отраслью экономики района, которая дает около 14 % суммарной валовой добавленной стоимости.

Динамика объемов промышленного производства за последние пять лет характеризуется стремлением к стабилизации и наращиванию объемов выпуска продукции.

Динамика объемов промышленного производства,

в % к предыдущему году

В целом за эти годы объем промышленного производства увеличился на 35,3 %, это на 10,5 процентных пунктов выше, чем в среднем по области.

Промышленно-производственный потенциал Промышленновского района ориентирован, главным образом, на использование и переработку сельскохозяйственного сырья, производимого в районе.

Основная номенклатура выпускаемой продукции: мясные и колбасные изделия, цельномолочная продукция, масло животное, хлеб и хлебобулочные изделия, мука, комбикорма, пиво и безалкогольные напитки, минеральная вода.

Структура отраслей промышленности

Трансформация отраслевой структуры промышленного производства в последние годы складывалась под влиянием различных внутренних и внешних факторов, главными из которых были конкурентоспособность выпускаемой продукции, наличие платежеспособного спроса на нее, ценовая политика собственников по закупке сырья для переработки.

С ликвидацией ГП «Ремонтно-техническое предприятие» и МУП «Железобетон» было если не практически утрачено, то значительно ослабло влияние таких отраслей промышленности как машиностроение и промышленность строительных материалов. Доля их сократилась в общем объеме производства с  9,7 % до 1,3 % по машиностроению и с 10,7 % до 2,8 % - по промышленности строительных материалов.

Фактически усилилась мононаправленность структуры промышленности – доля пищевой и мукомольно-крупяной промышленности увеличилась с 74 % в 2001 году до 78,1 % в 2004 году. При этом именно эти отрасли имеют наиболее высокую зависимость от избирательности потребительского спроса и высокие риски в конкурентной борьбе за рынки сбыта.

Производство промышленной продукции в натуральном выражении за этот период характеризуется следующими данными.

В 4,4 раза выросло производство мяса (включая субпродукты), в 4,7 раза - цельномолочной продукции, в 5,2 раза – безалкогольных напитков, в 3,2 раза – деловой древесины, на 61 % - пиломатериалов, на 65 % - нерудных строительных материалов. В то же время на 39 % сократилось производство колбасных изделий, на 15 % - хлеба и хлебобулочных изделий, на 6 % - масла животного, на 3,5 % - пива.

Территориальная структура промышленного производства в районе характеризуется следующими данными.

87 % всей промышленной продукции производится в р.п. Промышленная. Оставшиеся 13 % - в Плотниковском сельском поселении.

3.3 Население

3.3.1 Численность населения

Численность постоянного населения в Промышленновском районе Кемеровской области на 1 января 2006 года составила 50125 человек, в том числе городское население - 17654 человек, сельское – 32471 человек.

Демографическая ситуация характеризуется (как и в целом по области) сокращением численности населения в силу его естественной убыли и процессом старения населения.

Возрастной состав населения в целом соответствует общероссийскому. Самая большая группа – люди в трудоспособном возрасте – 29,5 тыс. человек. Моложе трудоспособного – 11,2 тыс. человек, старше – 9,3 тыс. человек.

Число мужчин меньше, чем женщин (14453 и 15873 человек соответственно). Данная диспропорция в половой структуре населения характерна как для городского, так и для сельского населения.

Таблица 3.3.

Возрастной состав населения

|  | Численность населения – всего человек | Доля возрастных групп в общей численности населения, процентов |
| --- | --- | --- |
|  |  | мужчины и женщины 0-15 | мужчины 16-59, женщины 16-54 | мужчины 60 и более, женщины 55 и более |
| Промышленновский район | 50125 | 21,0 | 60,5 | 18,5 |

За последние годы изменилась численность основных возрастных групп, характер динамики имеет тенденцию к старению населения, но изменение численности происходит не такими высокими темпами. Это связано с высоким миграционным приростом.

Размещение населения по территории района крайне неравномерное. В сельской местности проживает 64,8 % населения. Плотность населения района составляет 16,2 человека на км2, наибольшая плотность наблюдается в Промышленновском городском поселении – 842,9 человека на км2. Плотность сельского населения района составляет 10,5 человека на 1км2..

Особенности движения населения

В таблице 3.31 приведена динамика прироста (убыли) Промышленновского района с 2002 по 2007 года.

Таблица 3.4

| 01.01.2002 | 01.01.2005 | 01.01.2007 | Динамика | Разница |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50,40 | 49,80 | 49,70 | 0,99 | -0,70 |

Промышленновский район относится к районам со стабильной численностью населения и наиболее благоприятной половозрастной структурой.

3.3.2 Прогноз численности населения

Прогноз численности населения выполнен на основе и в соответствии со «Схемой территориального планирования Кемеровской области» выполненной ФГУП РосНИПИ Урбанистики в 2008 году.

Расчет проектной численности населения области выполнен методом “передвижки по возрастам” по умеренно-оптимистическому варианту предполагающему поэтапное восстановление докризисного типа воспроизводства населения.

Таблица 3.5

Прогноз изменения численности населения района(тыс.чел)

| Числ. насел. 2007 г. | Естест. прирост08-15 г. | Механ. прирост08-15 г. | Числ. насел. 2015 г. | Естест. прирост16-25 г. | Механ. прирост16-25 г. | Числ. насел. 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 49,9 | -0,5 | -2,2 | 47,2 | -1,1 | -2,4 | 43,7 |

Предположим, что тенденции движения населения спрогнозированные для района в целом сохранятся для каждого из его поселений и учитывая данное предположение осуществим прогнозирование численности населения в разрезе поселений Промышленновского района (Таблица 3.12).

Таблица 3.6

Прогноз изменения численности населения района в разрезе сельских поселений (чел)

| Наименование сельского поселения | Существующая численность | Естественный прирост 2008-2015 г.г. | Механический прирос 2008-2015 г.г. | прогноз 2015 | Естественный прирост 2016-2025 г.г. | Механический прирос 2016-2025 г.г. | прогноз 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Падунское | 4877 | -500 | -2200 | 4613 | -1100 | -2400 | 4271 |
| Плотниковское | 7433 | -500 | -2200 | 7031 | -1100 | -2400 | 6510 |
| Пушкинское | 3036 | -500 | -2200 | 2872 | -1100 | -2400 | 2659 |
| Вагановское | 3134 | -500 | -2200 | 2964 | -1100 | -2400 | 2745 |
| Калининское | 1390 | -500 | -2200 | 1315 | -1100 | -2400 | 1217 |
| Лебедевское | 2451 | -500 | -2200 | 2318 | -1100 | -2400 | 2147 |
| Окуневское | 2669 | -500 | -2200 | 2525 | -1100 | -2400 | 2338 |
| Тарабаринское | 2383 | -500 | -2200 | 2254 | -1100 | -2400 | 2087 |
| Тарасовское | 2550 | -500 | -2200 | 2412 | -1100 | -2400 | 2233 |
| Титовское | 2229 | -500 | -2200 | 2108 | -1100 | -2400 | 1952 |
| Промышленновское | 17770 | -500 | -2200 | 16809 | -1100 | -2400 | 15563 |
| ИТОГО | 49922 |  |  | 47222 |  |  | 43722 |

Так в период до 2015 года естественный прирост населения составит -0,5, механический прирост -2,2. Это приведёт к тому, что в 2015 году численность населения района составит 47,2 тыс.чел. На период 2015 – 2025 согластно расчётам негативные тенденции сохранятся и даже усилятся, так естественный прирост составит -1,1, миграционный прирост составит -2,4, а численность населения к 2025 году, согласно расчётов, сократиться до 43,7 тыс. человек.

3.3.3 Система расселения

Систему расселения составляет ряд населенных пунктов и связей между ними.

Система расселения района может быть охарактеризована как система линейной конфигурации (вдоль железнодорожных магистралей, а так же вдоль основных автомобильных дорог).

Здесь можно выделить опорный центр районного значения – пгт.Промышленная. Населённые пункты с.Титово, с.Тарасово, с.Окунево, с.Ваганово, с.Лебеди, с.Труд, п.Плотниково являются центрами линейной системы расселения района.

Д.Уфимцево и д.Портнягино в перспективе поглощаются компактной городской застройкой, связанной с расширением пгт.Промышленная.

На территории района можно выделить населенные пункты объединённые в сложную многокомпонентную динамическую систему с интенсивными производственными и транспортными связями. Это:

А) п.Плотниково – п.Восход – п.Соревнование – п.Нагорный;

Б) п.ст. Падунская – д.Васьково;

В) с.Тарасово – д.Шипицино.

Численность населения  на 1 января 2007 года составила 49922 человек, в том числе городское население - 17770 человек, сельское – 32152 человек.

По плотности населения можно выделить 5 групп сельских поселений:

0-8 человек/км2 – Вагановское, Тарабаринское и Титовское сельские поселения;

8-10 человек/км2 – Пушкинское, Лебедевское и Калинкинское сельские поселения;

10-12,5 человек/км2 – Тарасовское и Окуневское сельские поселения;

12,5 – 15  человек/км2 – Падунское сельское поселение;

свыше 15 человек/км2 – Плотниковское сельское поселение и Промышленновское городское поселение.

В районе сконцентрирована значительная часть сельского населения в связи с преимущественно сельскохозяйственной направленностью района.

3.4 Социальная инфраструктура

3.4.1 Жилищно-коммунальное хозяйство

Для жилищно-коммунального комплекса района характерны высокая доля частного индивидуального жилья, низкий уровень обеспеченности населения коммунальными услугами, территориальная удаленность населенных пунктов, что существенно увеличивает удельную стоимость жилищно-коммунальных услуг.

В настоящее время жилищный фонд района составляет 954 тыс. кв. м (1,7 % жилищного фонда области). В 2004 году 61,3 % домов были обеспечены водопроводом (по данному показателю район занимает 10 место среди 15 районов области), 39,2 % - канализацией (6 место),  18,7 – центральным отоплением (10 место), 6,1 % - горячим водоснабжением (13 место).

Жилищно-коммунальный комплекс района представлен восьмью предприятиями: ООО «УККТС», ООО «Тепловик», ООО «Коммунальщик», МУП «КОС», ООО «Промводоканал», ООО «Уют», ООО «ПМК-5», Падунское ДМУКП, которые обслуживают 190,5 тыс. кв. метров жилья, 135 км водопроводных, 14,6 км канализационных, 37,5 км тепловых сетей и 28 котельных.

Проектные решения «Схемы» включают:

- Необходимость существенного увеличения объемов жилищного строительства, в том числе реализуемого в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

- Увеличение уровня обеспеченности жильем до 32 м2/чел. (современный показатель - 19,1 м2). Расчёт объемов жилищного обеспечения на периоды 2008-2015 гг. и 2016-2025 гг. приведены в таблице

Таблица 3.7

Расчёт объемов жилищного строительства

| Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- |
| Проектная численность населения, тыс. чел. | Проектная жилобеспеченность, м2/чел. | Проектный жилфонд, тыс. м2 | Объем нового жил. строитва, тыс. м2 | Проектная численность населения, тыс. чел. | Проектная жилобеспеченность, м2/чел. | Проектный жилфонд, тыс. м2 | Объем нового жил. строитва, тыс. м2 |
| 47.2 | 27 | 1275 | 321 | 43.7 | 32 | 1399 | 1078 |

3.4.2 Образование

Образовательные услуги в Промышленновском районе представляются муниципальными образовательными учреждениями различного типа.

В районе на сегодняшний день функционирует 9 общеобразовательных учреждений среднего (полного) общего образования, 18 общеобразовательных учреждений основного общего образования, 5 общеобразовательных учреждений начального общего образования, 20 дошкольных образовательных учреждений, 1 вечернее общеобразовательное учреждение, 2 среднеспециальных образовательных учереждения, 6 учреждений дополнительного образования: районный дом детского творчества, детская школа искусств, Детско-юношеский клуб физической подготовки.

В настоящее время содержание работы образовательных учреждений Промышленновского района ориентировано на реализацию приоритетных направлений российского образования, к числу которых относится переход на предпрофильную подготовку и профильное обучения на старшей ступени общеобразовательной школы и оптимизация сети образовательных учреждений.

Основные задачи, заложенные в национальном проекте «Образование» в Кемеровской области:

1. Повышение качества образования и внедрение инновационных технологий в образовательный процесс.

развитие системы выявления и поддержки одаренных детей, творчески работающих педагогов;

развитие институтов гражданского общества, способных оказывать непосредственное влияние на образовательную деятельность;

реализация мероприятий по программе «Образование и здоровье» позволит открыть дополнительно центры научных основ здоровья, оказывающих медико-психологические услуги;

внедрение технологий, сберегающих здоровье, проведение массовой витаминизации обучающихся;

реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального образования, содействие профессиональному становлению выпускников учреждений профессионального образования.

2. Повышение социальной защищенности и социального самочувствия участников образовательного процесса.

увеличение заработной платы, доплаты за классное руководство педагогам;

увеличение количества получателей новых видов грантов, премий и наград;

оказание социальной поддержки обучающимся, педагогическим работникам;

продолжение работы по 100-процентному оздоровлению детей в течение года.

3. Повышение уровня ресурсного обеспечения учреждений образования и улучшения качества предоставляемых образовательных услуг.

увеличение текущих расходов на содержание, воспитание и обучение учащихся, воспитанников, студентов;

проведение модернизации учебного, учебно-лабораторного оборудования;

полная компьютеризация образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования;

подключение к сети Интернет общеобразовательных учреждений;

увеличение фондов учебной литературы в общеобразовательных учреждениях области;

повышение обеспеченности сельских школ автобусами для подвоза учащихся.

В рамках национального проекта значительно улучшилась материально-техническая база и финансирование образовательных учреждений, проводятся областные конкурсы на получение грантов.

Обеспечение доступности качественного образования для всех населенных пунктов, в том числе малочисленных и периферийных будет обеспечиваться созданием в городской местности, подрайонных и районных центрах обслуживания системы базовых школ. Базовая школа должна иметь полностью укомплектованный штат педагогического персонала, современное техническое и информационное оснащение.

Уровню местного центра обслуживания, как правило, должна соответствовать средняя либо основная школа. Доставка учащихся из тяготеющих к местному центру малых населенных пунктов автобусным транспортом будет обеспечиваться в рамках специализированной программы «Школьный автобус».

3.4.3 Здравоохранение

Здравоохранение Промышленновского района включает:

Вагановскую участковую больницу

Падунскую участковую больницу

Плотниковскую участковую больницу

Пушкинскую участковую больницу

Тарасовскую участковую больницу

Плотниковскую врачебную амбулаторию

Тарабаринскую врачебную амбулаторию

Титовскую врачебную амбулаторию

35 ФАПов

Аптеки

Промышленновская стоматологическая поликлиника

МУ «Промышленновская центральная районная больница»

3.4.4 Культура, искусство, досуг

В Промышленноском районе организацией культурно-массовой работы занимаются:

«Межпоселенческая централизованная клубная система»;

«Централизованная библиотечная система Промышленновского района» - 35 библиотек;

«Промышленновский районный краеведческий музей»;

3 МОУДО.

В настоящее время содержание работы образовательных учреждений культуры Промышленновского района ориентировано на реализацию дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности:

изучение теории и истории искусства разных эпох и народов;

овладение средствами художественной выразительности различных видов искусств;

развитие мотивации личности к познанию и творчеству.

3.4.5 Социальная защита

Учреждениями социальной защиты в районе являются:

Дом сестринского ухода в Вагановском сельском поселении и в Тарасовском сельском поселении.

Муниципальное учреждение «Детским домом «Березка», расположенный в Окуневском сельском поселении, муниципальное учреждение «Детским домом «Мечта», расположенный в поселке городского типа Промышленная.

Падунская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида;

Муниципальное учреждение социальный приют для детей и подростков, расположен в Тарабаринском сельском поселении.

Кроме того, на территории пгт. Промышленная функционируют 2 малых приюта временного пребывания для престарелых граждан.

3.5 Социально-экономическая характеристика поселений

Вагановское сельское поселение

Основным видом экономической деятельности на территории поселения является сельское хозяйство - (производство зерна, молока и мяса).

Посевные площади - 17.4.тыс.га, в том числе 11,1 тыс.га занято зерновыми культурами, 5.3 тыс. га - кормовыми.

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составляет 4065 голов ( в том числе - 1740 голов коровы), свиней - 7897 голов. Поголовье птицы - 7.4 тыс.голов.

Основной объем производства сельскохозяйственной продукции приходится на ЗАО “Ваганово”.

Обеспеченность муниципального образования собственными доходами бюджета составляет в 2006 году 29%.

Социальная сфера поселения представлена двумя средними общеобразовательными школами, двумя детскими садами, одной участковой больницей, домом сестринского ухода, двумя ФАПами, тремя библиотеками, тремя Домами культуры. В с.Ваганово работает филиал детской школы искусств № 29.

Работают почтовое отделение и отделение Сберегательного банка РФ в селах Ваганово и Журавлево.

В с.Журавлево развита сеть объектов придорожного сервиса. Наиболее крупные объекты:

кафе “Старый добрый уют” (ип Петроченко А.Н.);

гостиничный комплекс “Зодиак” (ип Протопопова З.М.)

Имеется автозаправочная станция.

Все населенные пункты поселения связаны с районным центром автобусным сообщением.

Калинкинское сельское поселение

Основными видами экономической деятельности на территории являются сельское хозяйство - (производство зерна, молока и мяса) и производство пищевых продуктов (пиво, безалкогольные напитки).

Посевные площади – 4,2 тыс.га, в том числе 3,3 тыс.га занято зерновыми культурами, 0.6 тыс. га - кормовыми.

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составляет 838 голов ( в том числе коров - 354 головы), свиней - 510 голов. Поголовье птицы - 2 тыс. голов.

Основной объем производства сельскохозяйственной продукции приходится на ООО “Заречье”, КХ “Артамоновых”, КХ “Михалевич Г.А.”, ФХ “Печков В”, ФХ “Ушаков В.Ф.”

Производством пищевых продуктов занимается ООО “Калинкинский пивзавод”. Предприятие производит живое пиво “Баварское”, прохладительные напитки в широком ассортименте. Мощность предприятия позволяет ежесуточно производить 10-12 тонн пива высокого качества.

В 2005 году на предприятии освоено новое производство - розлив минеральной воды “Березово-Ярская”.

В 2006 году планируется направить инвестиции на расширение производства и реконструкцию линии розлива, что позволит увеличить розлив минеральной воды в 6,7 раза и увеличить численность работающих на 10%.

Обеспеченность муниципального образования собственными доходами бюджета составляет в 2006 году 15 %.

Социальная сфера поселения представлена одной средней общеобразовательной школой, одним детским дошкольным учреждением, четырьмя ФАПами, одной библиотекой, двумя сельскими Домами культуры. В с.Калинкино имеется филиал детской школы искусств № 29.

Работает почтовое отделение и отделение Сберегательного банка РФ.

Населенные пункты поселения связаны с районным центром автобусным сообщением.

Лебедевское сельское поселение

Основным видом экономической деятельности на территории поселения является сельское хозяйство - (производство зерна, молока и мяса).

Посевные площади – 16,2.тыс.га, в том числе 11,3 тыс.га занято зерновыми культурами, 2,8 тыс. га - кормовыми.

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составляет 2281 голова ( в том числе коров - 829 голов), свиней - 1556 голов, птицы – 6,1 тыс.голов.

Основной объем производства сельскохозяйственной продукции приходится на ООО “Лебеди”, КФХ “Лебеди”, КХ “Бекон”, ООО “Гранит”, КХ “Ериков Н.А.”.

Обеспеченность муниципального образования собственными доходами бюджета составляет в 2006 году 7.5 %.

Социальная сфера поселения представлена двумя средними образовательными школами, одной общеобразовательной школой, одним детским дошкольным учреждением, тремя библиотеками, тремя сельскими Домами культуры, четырьмя ФАПами.

В с.Лебеди работает почтовое отделение.

Все населенные пункты связаны с районным центром автобусным сообщением.

Окуневское сельское поселение

Основным видом экономической деятельности на территории поселения является сельское хозяйство - (производство зерна, молока и мяса).

Посевные площади - 10 тыс.га, в том числе 6,1 тыс.га занято зерновыми культурами, 3,6 тыс. га - кормовыми.

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составляет 2542 головы ( в том числе 1503 головы - коровы).Поголовье свиней - 1643 головы, птицы – 4,2 тыс.голов.

Основной объем сельскохозяйственной продукции приходится на ООО “Весна”, ООО “Рассвет”, КХ Будина В.Л, Шкапара А.И., Креля В.Г., Копылова С.И.

Обеспеченность муниципального образования собственными доходами бюджета составляет в 2006 году 23 %.

Социальная сфера поселения представлена двумя средними образовательными школами, одним детским садом, детским домом “Мечта” , тремя ФАПами, тремя библиотеками, тремя сельскими Домами культуры.

В селах Пьяново и Окунево работают почтовые отделения и отделения Сберегательного банка РФ.

Все населенные пункты поселения имеют автобусное сообщение с районным центром. По территории поселения проходит железнодорожная ветка.

На территории с.Окунево имеется автозаправочная станция ООО “Бормотовская нефтебаза”.

Падунское сельское поселение

Основным видом экономической деятельности на территории поселения является сельское хозяйство - (производство зерна, молока и мяса).

Посевные площади – 16,2.тыс.га, в том числе 10,4 тыс.га занято зерновыми культурами, 5,2 тыс. га - кормовыми.

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составляет 3824 голов ( в том числе коров - 2095 голов), свиней - 2168 голов. Поголовье птицы – 5,7 тыс.голов.

Основной объем производства сельскохозяйственной продукции приходится на СХА (колхоз) “Ленинский путь”, СХА (колхоз) “Мир”, ОАО “Озерское”. Эффективную деятельность на территории поселения осуществляют КХ “Шестопалов”, ФХ Лодде А.В.

На территории Падунской территории размещены филиалы организаций: ОАО “Кузбасстопливосбыт” (7 рабочих мест), ОАО “Кузбасская электросетевая компания” (4 рабочих места), ООО “Дорожник” (30 рабочих мест), Управление по делам ГО и ЧС (33 рабочих места).

Обеспеченность муниципального образования собственными доходами бюджета составляет в 2006 году 29%.

Социальная сфера поселения представлена двумя общеобразовательными школами, двумя средними образовательными школами, одной начальной образовательной школой, двумя детскими садами, Падунской специальной (коррекционной) школой-интернатом VIII вида, Падунской участковой больницей, пятью ФАПами, одной аптекой, шестью библиотеками, пятью Домами культуры.

В трех населенных пунктах работают почтовые отделения, в двух - отделения Сберегательного банка РФ.

Все населенные пункты поселения связаны с районным центром автобусным сообщением, а п.ст.Падунская - железнодорожным транспортом.

Плотниковское сельское поселение

Основным видом экономической деятельности на территории поселения является сельское хозяйство - (производство зерна, молока и мяса) и производство пищевых продуктов (пиво, безалкогольные напитки).

Посевные площади – 14,8.тыс.га, в том числе 11,7 тыс.га занято зерновыми культурами, 2,4 тыс. га - кормовыми.

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составляет 1890 голов ( в том числе коровы - 562 головы), свиней - 65133 головы. Поголовье птицы - 16.5 тыс. голов.

Основной объем производства сельскохозяйственной продукции приходится на ООО “Заринский свинокомплекс”, ЗАО “Провинция”, ООО “Сибирское поле”, ООО “Спутник”, ЗАО “Престиж”, ИП “Никитина И.Е.”, КХ “Шмальца А.А.”, ИП “Важева В.А.”.

Производством пищевых продуктов занимаются ЗАО “Пиво-Агро” (пиво и безалкогольные напитки), ООО “Цикламен” (пиво). ООО “Родник” и ИП Дикарева В.П. производят хлеб и хлебобулочные изделия.  ИП Шмальц А.А. , ИП Важева В.А., ИП  Никитин И.Е. занимаются  переработкой сельскохозяйственной продукции (колбасные изделия, мясные полуфабрикаты). В поселении развита торговая сеть. Работают крупные предприниматели : Важева В.А., Скороходов А.А., Федоруца Е.Л., Потокина Т.В., Дмитриева Т.В., Никитина С.А.

На территории поселения работают участок Промышленновского филиала “Электросеть” ОАО “Кузбасская электросетевая компания”, участок ООО “Промышленновская ПМК-5”.

Обеспеченность муниципального образования собственными доходами бюджета составляет в 2006 году 20%.

Социальная сфера поселения представлена двумя средними образовательными школами, одной общеобразовательной школой, четырьмя детскими садами, детско-юношеской спортивной школой, музыкальной школой, двумя ФАПами, участковой больницей, врачебной амбулаторией, четырьмя библиотеками, двумя Домами культуры, филиалом ОАО “Аптеки Кузбасса”.

В п.Плотниково расположен ГОУ “Кадетский корпус МЧС”.

На территории поселения работают два отделения почтовой связи и два отделения Сберегательного банка РФ.

Населенные пункты поселения связаны с п.Плотниково и р.п.Промышленная автобусным сообщением. Через п.Плотниково проходит железнодорожная ветка.

Пушкинское сельское поселение

Основным видом экономической деятельности поселения является сельское хозяйство - (производство зерна, молока и мяса).

Посевные площади – 19,1 тыс.га, в том числе 12,7 тыс.га занято зерновыми культурами, 6,1 тыс. га - кормовыми.

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составляет 4431 голова ( в том числе коровы- 1776 голов), свиней - 1765 голов. Поголовье птицы - 7 тыс.голов.

Основной объем производства сельскохозяйственной продукции приходится на ООО “Краснинское”, ООО “Мечта”, ФГУП “Мечта”, ФХ “Долбня М.Ф., КХ “Павлюченко В.В.”, КХ “Раутенберга И.И., КХ “Вихрова В.Е.”, ФХ “Украинское”, КФХ “Шапошниковой Л.Л.”, КФХ “Память”, ЛПХ “Свиридова С.А.”

Обеспеченность муниципального образования собственными доходами бюджета составляет в 2006 году 13%.

Социальная сфера поселения представлена двумя средними образовательными школами, одним детским садом, одной участковой больницей, четырьмя ФАПами, двумя библиотеками, четырьмя Домами культуры.

Работают филиал ОАО “Аптеки Кузбасса”, почтовые отделения и отделения Сберегательного банка РФ ( с.Краснинское, д.Каменка).

Населенные пункты поселения связаны с районным центром автобусным сообщением.

Тарабаринское сельское поселение

Основным видом экономической деятельности на территории поселения является сельское хозяйство - (производство зерновых и молочно- мясное животноводство).

Посевные площади – 11,3.тыс.га, в том числе 6,2 тыс.га занято зерновыми культурами, 4,5 тыс. га - кормовыми.

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составляет 3818 голов ( в том числе коров - 1842 голов), свиней - 1700 голов. Поголовье птицы - 9.8 тыс. голов.

Основной объем производства зерновых приходится на СХА (колхоз) “Кузбасс”, КФХ “Земледелие”, ООО “Гранит”, ЗАО “Ударник полей”, продукции животноводства - СХА (колхоз) “Кузбасс”, ЗАО “ Ударник полей”.

Эффективную деятельность на территории поселения осуществляют КФХ “Раутенберг И.Н.”, КХ Павлюченко В.В., ФХ Долбня М.Ф.

Обеспеченность муниципального образования собственными доходами бюджета составляет в 2006 году 18%.

Социальная сфера поселения представлена двумя общеобразовательными школами, двумя начальными образовательными школами, двумя детскими дошкольными учреждениями, врачебной амбулаторией, шестью ФАПами, пятью библиотеками, шестью Домами культуры. На территории поселения размещен социальный приют для детей и подростков, загородный детский оздоровительный лагерь “Березка”. Работают почтовое отделение и отделение Сберегательного банка.

Все населенные пункты поселения связаны с районным центром автобусным сообщением.

Тарасовское сельское поселение

Основным видом экономической деятельности на территории поселения является сельское хозяйство - (производство зерна, молока и мяса).

Посевные площади – 10,3.тыс.га, в том числе 7,7 тыс.га занято зерновыми культурами, 2,3 тыс. га - кормовыми.

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составляет 1716 голов (в том числе 805 голов - коровы), свиней - 938 голов. Поголовье птицы – 10,9 тыс.голов.

Основной объем производства сельскохозяйственной продукции приходится на СХА (колхоз) им.Мичурина, ОАО “Тарасово”, ФГДУП “Сибирь”, ФХ “Хряпина С.П.”, “Сайгина В.В.”, “Шаблеева”.

Обеспеченность муниципального образования собственными доходами бюджета составляет в 2006 году 16%.

Социальная сфера поселения представлена двумя средними образовательными школами, одной общеобразовательной школой, одним детским садом, тремя ФАПами, одной участковой больницей, домом сестринского ухода, тремя библиотеками и тремя Домами культуры. На территории поселения находится Тарасовское ПУ-82.

Работают почтовое отделение и отделение Сберегательного банка РФ.

Населенные пункты поселения связаны с районным центром автобусным сообщением.

Титовское сельское поселение

Основным видом экономической деятельности на территории поселения является сельское хозяйство - (производство зерна, молока и мяса).

Посевные площади – 9,5.тыс.га, в том числе 6,2 тыс.га занято зерновыми культурами, 3,1 тыс. га - кормовыми.

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составляет 2625 голов ( из них 1320голов - коровы), свиней - 1450 голов. Поголовье птицы – 3,4 тыс.голов.

Основной объем производства сельскохозяйственной продукции приходится на ОАО “Титово”, ООО “Спутник”, ООО “Иня”.

На территории поселения осуществляет деятельность ООО “Песчаный карьер”.

Обеспеченность муниципального образования собственными доходами бюджета составляет в 2006 году 14%.

Социальная сфера поселения представлена двумя общеобразовательными школами, одной средней образовательными школой, одной врачебной амбулаторией, двумя ФАПами, тремя библиотеками, тремя сельскими Домами культуры.

Работают почтовое отделение и отделение Сберегательного банка РФ.

Населенные пункты поселения связаны с районным центром автобусным сообщением.

На территории поселения проходит железнодорожная ветка.

Прмышленновское городское поселение

Р.п. Промышленная - крупный населенный пункт, обеспеченный всей необходимой для жизни инженерной и социальной инфраструктурой.

Занятость населения обеспечивают предприятия: ООО “Промышленновская ПМК-5”, ЗАО “Дорожник”,  ГП “Промышленнаяавтодор”, РСП-29, ПМС-20, филиал “Электросеть” ОАО “Кузбасская электросетевая компания”, ОАО “Промышленнаярайгаз”, “Агропромэнерго”,  Промышленновский РУС ОАО “Сибирьтелеком”, ГПКО “Промышленновское ПАТП”, ООО “Керамик”, ООО “Деревенский молочный завод”, два лесхоза, хлебоприемное предприятие, предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

Сельскохозяйственные предприятия ЗАО “Ударник полей” и ФГУП “Мечта” производят молоко, мясо, зерно.

Посевные площади составляют 1,8 тыс.га, в том числе 1,5 тыс.га занято зерновыми культурами.

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составляет 1053 голов ( в том числе коровы - 520 голов), свиней - 10885 голов. Поголовье птицы - 7.1 тыс.голов.

Переработкой сельскохозяйственной продукции занимаются ЗАО “Ударник полей”, ФГУП “Мечта”, ООО “Деревенский молочный завод”.

ООО “Деревенский молочный завод” выпускает 25 наименований молочной продукции высокого качества.

В 2005 году завод принял на переработку около 12 тыс.тонн молока, выработка продукции составила 7 тыс.тонн.

Крупные хлебопекарные предприятия ООО “Сибирский хлеб”, ИП “Хлебалина”, ИП “Фадеев А.В.” в 2005 году реализовали 1,2 тыс.тонн хлеба и хлебобулочных изделий.

Потребительский рынок в поселке представлен крупными предприятиями торговли - двумя торговыми домами и Губернским магазином (ИП Ермолаев С.Е., Анисимов В.А.), супермаркетом  “Штрих-2”, фотографией “Контур” и бюро ритуальных услуг (ИП Шаболдин О.В.), торгово-выставочным залом “Матрица”, автомагазином и автомойкой (ИП Талабан О.А., Талабан Е.И.).

Комплексом торговли и общественного питания “Русич” (ИП Романишин Б.С.)

На территории поселка Промышленная расположено пять автозаправочных станций, к услугам пассажиров три автобусных маршрута и более 5 частных фирм “Такси”.

Обеспеченность собственными доходами бюджета составляет в 2006 году 68 %.

Социальная сфера поселения представлена четырьмя средними образовательными школами, двумя начальными образовательными школами, пятью детскими садами, вечерней школой, районным домом детского творчества, детским домом “Березка”, детско-юношеским клубом физической подготовки, филиалом ПУ-82, детской школой искусств, Центральной районной больницей, стоматологической поликлиникой, пятью библиотеками, историко-краеведческим музеем, парком культуры , районным  Домом культуры, стадионом и пятью клубами.

На территории п.Промышленная расположены два малых приюта временного пребывания для престарелых граждан.

Обеспечение граждан лекарственными препаратами осуществляют семь аптек и аптечных киосков.

Работают почтовое отделение, телеграф, отделения Сберегательного банка РФ и Россельхозбанка.

С областным центром поселок связан автобусным сообщением. На территории поселка Промышленная расположены автобусная станция и железнодорожный вокзал.

Выводы

Анализ уровня социально-экономического развития территорий области показывает, что для Промышленновского района характерны стабильно низкие финансово-экономические и социальные параметры развития. В 2004 году район входил в группу территорий с низким уровнем социально-экономического развития и находился в числе аутсайдеров по основным макроэкономическим показателям в расчете на душу населения: по объему валовой добавленной стоимости занимал 32 место среди 34 территорий области, по объему инвестиций в основной капитал – 29 место, по доле занятых в малом бизнесе – 28 место, по уровню доходов населения –32 место, по объему продукции сельского хозяйства – 7 место среди 15 сельских районов.

3.6 Прогноз потребности в объектах социальной инфраструктуры

Таблица 3.8

Потребность в объектах социальной инфраструктуры на 2015 год.

|  | Падунское СП | Плотниковское СП | Пушкинское СП | Вагановское СП | Калининское СП | Лебедевское СП | Окуневское СП | Тарабаринское СП | Тарасовское СП | Титовское СП | Промышленновское ГП | Всего по району |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения народного образования |
| Детские дошкольные учреждения, место | 100 мест / тыс.чел | 461.30 | 703.10 | 287.20 | 296.40 | 131.50 | 231.80 | 252.50 | 225.40 | 241.20 | 210.80 | 1680.90 | 2830.40 |
| Общеобразовательные школы, учащиеся | 180 мест / тыс.чел | 830.34 | 1265.58 | 516.96 | 533.52 | 236.70 | 417.24 | 454.50 | 405.72 | 434.16 | 379.44 | 3025.62 | 5094.72 |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны (с 60 лет), для взрослых инвалидов с физическими нарушениями (с 18 лет) | 28 мест / тыс.чел | 129.16 | 196.87 | 80.42 | 82.99 | 36.82 | 64.90 | 70.70 | 63.11 | 67.54 | 59.02 | 470.65 | 792.51 |
| Детские дома-интернаты (от 4 до 17 лет) | 3 места / тыс.чел | 13.84 | 21.09 | 8.62 | 8.89 | 3.95 | 6.95 | 7.58 | 6.76 | 7.24 | 6.32 | 50.43 | 84.91 |
| Психоневрологические интернаты (с 18 лет) | 3 места / тыс.чел | 13.84 | 21.09 | 8.62 | 8.89 | 3.95 | 6.95 | 7.58 | 6.76 | 7.24 | 6.32 | 50.43 | 84.91 |
| Станции скорой медицинской помощи, автомобиль | 1 / 10 тыс.чел (15 минут дост-ти) | 0.46 | 0.70 | 0.29 | 0.30 | 0.13 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 1.68 | 2.83 |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи, автомобиль | 1/ 5 тыс.чел (30 минут дост-ти) | 0.92 | 1.41 | 0.57 | 0.59 | 0.26 | 0.46 | 0.51 | 0.45 | 0.48 | 0.42 | 3.36 | 5.66 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне, м² | 70-80 м² / тыс.чел | 369.04 | 562.48 | 229.76 | 237.12 | 105.20 | 185.44 | 202.00 | 180.32 | 192.96 | 168.64 | 1344.72 | 2264.32 |
| Спортивные залы общего пользования, м² | 60-80 м² / тыс.чел | 369.04 | 562.48 | 229.76 | 237.12 | 105.20 | 185.44 | 202.00 | 180.32 | 192.96 | 168.64 | 1344.72 | 2264.32 |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования, м² | 20-25 м² / тыс.чел | 115.33 | 175.78 | 71.80 | 74.10 | 32.88 | 57.95 | 63.13 | 56.35 | 60.30 | 52.70 | 420.23 | 707.60 |
| Учреждения культуры и искусства |
| Клубы, поситительское место | 80 / тыс.чел | 369.04 | 562.48 | 229.76 | 237.12 | 105.20 | 185.44 | 202.00 | 180.32 | 192.96 | 168.64 | 1344.72 | 2264.32 |
| Кинотеатры, место | 25-35 / 1 тыс.чел | 161.46 | 246.09 | 100.52 | 103.74 | 46.03 | 81.13 | 88.38 | 78.89 | 84.42 | 73.78 | 588.32 | 990.64 |
| Театры, место | 5-8 / тыс.чел | 36.90 | 56.25 | 22.98 | 23.71 | 10.52 | 18.54 | 20.20 | 18.03 | 19.30 | 16.86 | 134.47 | 226.43 |
| Залы аттракционов и игровых автоматов, м² площади пола | 3 / тыс.чел | 13.84 | 21.09 | 8.62 | 8.89 | 3.95 | 6.95 | 7.58 | 6.76 | 7.24 | 6.32 | 50.43 | 84.91 |
| Универсальные спортивно-зрелищные залы, место | 6-9 / тыс.чел | 41.52 | 63.28 | 25.85 | 26.68 | 11.84 | 20.86 | 22.73 | 20.29 | 21.71 | 18.97 | 151.28 | 254.74 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| Магазины, м² | 280 / тыс.чел | 1291.64 | 1968.68 | 804.16 | 829.92 | 368.20 | 649.04 | 707.00 | 631.12 | 675.36 | 590.24 | 4706.52 | 7925.12 |
| Предприятия общественного питания, место | 40 / тыс.чел | 184.52 | 281.24 | 114.88 | 118.56 | 52.60 | 92.72 | 101.00 | 90.16 | 96.48 | 84.32 | 672.36 | 1132.16 |
| Магазины кулинарии, м² торговой площади | 6 / тыс.чел | 27.68 | 42.19 | 17.23 | 17.78 | 7.89 | 13.91 | 15.15 | 13.52 | 14.47 | 12.65 | 100.85 | 169.82 |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 9 / тыс.чел | 41.52 | 63.28 | 25.85 | 26.68 | 11.84 | 20.86 | 22.73 | 20.29 | 21.71 | 18.97 | 151.28 | 254.74 |
| Прачечные, кг белья в смену | 120 / тыс.чел | 553.56 | 843.72 | 344.64 | 355.68 | 157.80 | 278.16 | 303.00 | 270.48 | 289.44 | 252.96 | 2017.08 | 3396.48 |
| Химчистки, кг вещей в смену | 11,4 / тыс.чел | 52.59 | 80.15 | 32.74 | 33.79 | 14.99 | 26.43 | 28.79 | 25.70 | 27.50 | 24.03 | 191.62 | 322.67 |
| Бани, место | 5 / тыс.чел | 23.07 | 35.16 | 14.36 | 14.82 | 6.58 | 11.59 | 12.63 | 11.27 | 12.06 | 10.54 | 84.05 | 141.52 |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| Отделения и филиалы сберегательного банка, операционное место в городах) | 1 / 2-3 тыс.чел | 1.85 | 2.81 | 1.15 | 1.19 | 0.53 | 0.93 | 1.01 | 0.90 | 0.96 | 0.84 | 6.72 | 11.32 |
| Отделения и филиалы сберегательного банка, операционное место в сельских поселениях) | 1 / 1-2 тыс.чел | 3.08 | 4.69 | 1.91 | 1.98 | 0.88 | 1.55 | 1.68 | 1.50 | 1.61 | 1.41 | 11.21 | 18.87 |
| Районные (городские народные суды), рабочее место | 1 / 30 тыс.чел | 0.15 | 0.23 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.56 | 0.94 |
| Юридические консультации, рабочее место | 1 / 10 тыс.чел | 0.46 | 0.70 | 0.29 | 0.30 | 0.13 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 1.68 | 2.83 |
| Нотариальная контора, рабочее место | 1 / 30 тыс.чел | 0.15 | 0.23 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.56 | 0.94 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| Жилищно-эксплуатационные организации, объект микрорайон | 1 / 20тыс.чел | 0.23 | 0.35 | 0.14 | 0.15 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.84 | 1.42 |
| Пункт приема вторичного сырья, объект | 1 / 20тыс.чел | 0.23 | 0.35 | 0.14 | 0.15 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.84 | 1.42 |
| Гостиницы, место | 6 / тыс.чел | 27.68 | 42.19 | 17.23 | 17.78 | 7.89 | 13.91 | 15.15 | 13.52 | 14.47 | 12.65 | 100.85 | 169.82 |
| Дом траурных обрядов, объект | 1 / 0,5-1 млн.чел | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |

Таблица 3.9

Потребность в объектах социальной инфраструктуры на 2025 год.

|  | Падунское СП | Плотниковское СП | Пушкинское СП | Вагановское СП | Калининское СП | Лебедевское СП | Окуневское СП | Тарабаринское СП | Тарасовское СП | Титовское СП | Промышленновское ГП | Всего по району |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения народного образования |
| Детские дошкольные учреждения, место | 100 мест / тыс.чел | 427.10 | 651.00 | 265.90 | 274.50 | 121.70 | 214.70 | 233.80 | 208.70 | 223.30 | 195.20 | 1556.30 | 2620.70 |
| Общеобразовательные школы, учащиеся | 180 мест / тыс.чел | 768.78 | 1171.80 | 478.62 | 494.10 | 219.06 | 386.46 | 420.84 | 375.66 | 401.94 | 351.36 | 2801.34 | 4717.26 |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны (с 60 лет), для взрослых инвалидов с физическими нарушениями (с 18 лет) | 28 мест / тыс.чел | 119.59 | 182.28 | 74.45 | 76.86 | 34.08 | 60.12 | 65.46 | 58.44 | 62.52 | 54.66 | 435.76 | 733.80 |
| Детские дома-интернаты (от 4 до 17 лет) | 3 места / тыс.чел | 12.81 | 19.53 | 7.98 | 8.24 | 3.65 | 6.44 | 7.01 | 6.26 | 6.70 | 5.86 | 46.69 | 78.62 |
| Психоневрологические интернаты (с 18 лет) | 3 места / тыс.чел | 12.81 | 19.53 | 7.98 | 8.24 | 3.65 | 6.44 | 7.01 | 6.26 | 6.70 | 5.86 | 46.69 | 78.62 |
| Станции скорой медицинской помощи, автомобиль | 1 / 10 тыс.чел (15 минут дост-ти) | 0.43 | 0.65 | 0.27 | 0.27 | 0.12 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 1.56 | 2.62 |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи, автомобиль | 1/ 5 тыс.чел (30 минут дост-ти) | 0.85 | 1.30 | 0.53 | 0.55 | 0.24 | 0.43 | 0.47 | 0.42 | 0.45 | 0.39 | 3.11 | 5.24 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне, м² | 70-80 м² / тыс.чел | 341.68 | 520.80 | 212.72 | 219.60 | 97.36 | 171.76 | 187.04 | 166.96 | 178.64 | 156.16 | 1245.04 | 2096.56 |
| Спортивные залы общего пользования, м² | 60-80 м² / тыс.чел | 341.68 | 520.80 | 212.72 | 219.60 | 97.36 | 171.76 | 187.04 | 166.96 | 178.64 | 156.16 | 1245.04 | 2096.56 |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования, м² | 20-25 м² / тыс.чел | 106.78 | 162.75 | 66.48 | 68.63 | 30.43 | 53.68 | 58.45 | 52.18 | 55.83 | 48.80 | 389.08 | 655.18 |
| Учреждения культуры и искусства |
| Клубы, поситительское место | 80 / тыс.чел | 341.68 | 520.80 | 212.72 | 219.60 | 97.36 | 171.76 | 187.04 | 166.96 | 178.64 | 156.16 | 1245.04 | 2096.56 |
| Кинотеатры, место | 25-35 / 1 тыс.чел | 149.49 | 227.85 | 93.07 | 96.08 | 42.60 | 75.15 | 81.83 | 73.05 | 78.16 | 68.32 | 544.71 | 917.25 |
| Театры, место | 5-8 / тыс.чел | 34.17 | 52.08 | 21.27 | 21.96 | 9.74 | 17.18 | 18.70 | 16.70 | 17.86 | 15.62 | 124.50 | 209.66 |
| Залы аттракционов и игровых автоматов, м² площади пола | 3 / тыс.чел | 12.81 | 19.53 | 7.98 | 8.24 | 3.65 | 6.44 | 7.01 | 6.26 | 6.70 | 5.86 | 46.69 | 78.62 |
| Универсальные спортивно-зрелищные залы, место | 6-9 / тыс.чел | 38.44 | 58.59 | 23.93 | 24.71 | 10.95 | 19.32 | 21.04 | 18.78 | 20.10 | 17.57 | 140.07 | 235.86 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| Магазины, м² | 280 / тыс.чел | 1195.88 | 1822.80 | 744.52 | 768.60 | 340.76 | 601.16 | 654.64 | 584.36 | 625.24 | 546.56 | 4357.64 | 7337.96 |
| Предприятия общественного питания, место | 40 / тыс.чел | 170.84 | 260.40 | 106.36 | 109.80 | 48.68 | 85.88 | 93.52 | 83.48 | 89.32 | 78.08 | 622.52 | 1048.28 |
| Магазины кулинарии, м² торговой площади | 6 / тыс.чел | 25.63 | 39.06 | 15.95 | 16.47 | 7.30 | 12.88 | 14.03 | 12.52 | 13.40 | 11.71 | 93.38 | 157.24 |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 9 / тыс.чел | 38.44 | 58.59 | 23.93 | 24.71 | 10.95 | 19.32 | 21.04 | 18.78 | 20.10 | 17.57 | 140.07 | 235.86 |
| Прачечные, кг белья в смену | 120 / тыс.чел | 512.52 | 781.20 | 319.08 | 329.40 | 146.04 | 257.64 | 280.56 | 250.44 | 267.96 | 234.24 | 1867.56 | 3144.84 |
| Химчистки, кг вещей в смену | 11,4 / тыс.чел | 48.69 | 74.21 | 30.31 | 31.29 | 13.87 | 24.48 | 26.65 | 23.79 | 25.46 | 22.25 | 177.42 | 298.76 |
| Бани, место | 5 / тыс.чел | 21.36 | 32.55 | 13.30 | 13.73 | 6.09 | 10.74 | 11.69 | 10.44 | 11.17 | 9.76 | 77.82 | 131.04 |

| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| --- |
| Отделения и филиалы сберегательного банка, операционное место в городах) | 1 / 2-3 тыс.чел | 1.71 | 2.60 | 1.06 | 1.10 | 0.49 | 0.86 | 0.94 | 0.83 | 0.89 | 0.78 | 6.23 | 10.48 |
| Отделения и филиалы сберегательного банка, операционное место в сельских поселениях) | 1 / 1-2 тыс.чел | 2.85 | 4.34 | 1.77 | 1.83 | 0.81 | 1.43 | 1.56 | 1.39 | 1.49 | 1.30 | 10.38 | 17.47 |
| Районные (городские народные суды), рабочее место | 1 / 30 тыс.чел | 0.14 | 0.22 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.52 | 0.87 |
| Юридические консультации, рабочее место | 1 / 10 тыс.чел | 0.43 | 0.65 | 0.27 | 0.27 | 0.12 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 1.56 | 2.62 |
| Нотариальная контора, рабочее место | 1 / 30 тыс.чел | 0.14 | 0.22 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.52 | 0.87 |

| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| --- |
| Жилищно-эксплуатационные организации, объект микрорайон | 1 / 20тыс.чел | 0.21 | 0.33 | 0.13 | 0.14 | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.78 | 1.31 |
| Пункт приема вторичного сырья, объект | 1 / 20тыс.чел | 0.21 | 0.33 | 0.13 | 0.14 | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.78 | 1.31 |
| Гостиницы, место | 6 / тыс.чел | 25.63 | 39.06 | 15.95 | 16.47 | 7.30 | 12.88 | 14.03 | 12.52 | 13.40 | 11.71 | 93.38 | 157.24 |
| Дом траурных обрядов, объект | 1 / 0,5-1 млн.чел | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |

3.7 Предложения по развитию социальной инфраструктуры

| Мероприятие | Наименование населённого пункта |
| --- | --- |
| Реконструкция детского сада | с. Окунево |
| Строительство ФАПов | д. Усть-Тарсьма д. Васьково п. Соревнование |
| Реконструкция жилого дома ветеранов | п. Плотниково |
| Строительство врачебной амбулатории | п. Плотниково |
| Строительство магазинов | пгт. Промышленная |
| Капитальный ремонт участковой больницы | Плотниковское с/п |
| Строительство торговых комплексов | пгт. Промышленная |
| Строительство гостиницы | пгт. Промышленная |
| Строительство жилого дома | пгт. Промышленная |
| Строительство детского сада | пгт. Промышленная |
| Строительство здания скорой медицинской помощи | пгт. Промышленная |
| Капитальный ремонт подвала МУЗ «ЦРБ» | пгт. Промышленная |
| Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений общеобразовательных учреждений | пгт. Промышленная Вагановское с/п Калинкинское с/п Лебедевское с/п Окуневское с/п Падунское с/п Плотниковское с/п Пушкинское с/п Тарабаринское с/п Тарасовское с/п Титовское с/п |
| Реконструкция здания под районную библиотеку и районную детскую библиотеку | пгт. Промышленная |
| Капитальный ремонт учреждений культуры | пгт. Промышленная Вагановское с/п Калинкинское с/п Лебедевское с/п Окуневское с/п Падунское с/п Плотниковское с/п Пушкинское с/п Тарабаринское с/п Тарасовское с/п |
| Реконструкция подтрибунных помещений на стадионе на стадионе «Колос» | пгт. Промышленная |
| Реконструкция спортивных площадок | пгт. Промышленная Вагановское с/п Падунское с/п Плотниковское с/п Пушкинское с/п |
| Капитальный ремонт ФАПов и амбулаторий | Вагановское с/п Калинкинское с/п Лебедевское с/п Окуневское с/п Падунское с/п Пушкинское с/п Тарабаринское с/п Тарасовское с/п Титовское с/п |
| Строительство горнолыжного комплекса «Танай» | Вагановское с/п |
| Реконструкция молзавода под учебные мастерские школы интерната | Падунское с/п |

Глава 4. Планировочная градостроительная организация территории

4.1 Планировочная структура

Пространственно-планировочная и функциональная организация территории строится на основе ее планировочной структуры и функционального зонирования.

Пространственная структура района формируется как планировочная система, основой которой являются каркасные элементы - урбанизированный, природно-экологический и историко-культурный каркасы.

Проектная планировочная структура района показана на схеме «Планировочная организация территории» и включает:

Систему планировочных осей, формируемых на базе основных транспортных коммуникаций.

Структуру опорных центров хозяйственной деятельности.

Структуру планировочных зон, определяющих приоритеты хозяйственного развития территории.

На схеме показаны существующие и планируемые границы поселений, существующие и планируемые границы населенных пунктов, причем координатно-привязанные к топографической основе Ml: 1000 в МСК-42, включая описание прохождения этих границ и определенную картометрическим методом площадь территории района, сельских поселений и населенных пунктов. На схеме определены границы планировочных зон с учетом границ земель различных категорий, магистральных, транспортных и инженерных коммуникаций, а также размещения планировочных центров муниципального района. Границы сельских поселений определены границей муниципального образования.

Планировочная организация территорий планировочных зон муниципального района выполняется с учетом границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, земель иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов,- земель лесного фонда, земель запаса. (Схема планировочной организации,Рис.4.1)

Рис. 4.1 Схема планировочной организации территории

4.2. Функциональное зонирование территории района

Функциональное зонирование Промышленновского района является одним из базовых документов для разработки проектного плана – одним из главных элементов регулирования территориального развития района, определяющих хозяйственно-градостроительную направленность функциональных зон, их границы, режимы (регламенты) использования их территории.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему регламентами использования.

Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид (функция) её хозяйственного использования, для которого предназначена территория.

Целью функционального зонирования является разделение территории района на зоны различного функционального назначения, в пределах которых наиболее целесообразно размещать объекты хозяйственной деятельности, резервировать площадки и территории для разных видов освоения, устанавливать определённый режим использования территории.

Основными задачами функционального зонирования территории являются:

определение номенклатуры и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории данного района;

привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование их перспективной хозяйственной направленности;

разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

4.3. Выделение и картографирование функциональных зон

Любая территория, даже малоосвоенная, несет на себе какую-либо хозяйственную функцию по обеспечению населения теми или иными природными ресурсами как условиями жизнеобеспечения и жизнедеятельности человека. Чаще всего территория выполняет не одну, а сочетание нескольких функций. Основным принципом выделения той или иной хозяйственной функции выступает «территориальность», т.е. не локальное, а пространственное распространение данного свойства территории на определенной, значительной, площади.

Критериями выделения функций, кроме территориальности, выступают возможности свойств природных ландшафтов обеспечивать развитие тех или иных видов хозяйственной деятельности, что обуславливается их территориально-дифференцированными природно-ресурсными качествами.

В связи с территориальной дифференцированностью функций отдельные территории района имеют определенную функциональную значимость, т.е. локализуются как функциональные зоны.

Выделение и картографирование функциональных зон является реализацией процедуры функционального зонирования территории.

Зонирование территории Промышленновского района произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения, природно-экологического каркаса района, характером размещения и режимом особо охраняемых природных территорий и т.д.

Функциональное зонирование на уровне района предполагает выделение зон приоритетного функционального использования с учетом следующих факторов:

современного использования территории;

концепции пространственного развития района;

положения территории в планировочной структуре Промышленновского района, ее частей относительно наиболее значимых поселений, а также градостроительной ценности территории;

градостроительных ограничений использования, определяемых следующими аспектами природного и техногенного характера:

  - ограничения по функциональным базовым признакам;

  - ограничения, связанные с историко-культурной средой;

  - неблагоприятные инженерно-геологические и прочие природные условия, а также состояние окружающей среды;

  - транспортно-коммуникационные ограничения;

  - эколого-гигиенические ограничения.

Для четкого выявления функциональной специализации территории района, проведено ее функциональное макрозонирование, которое сложилось из следующих типов территорий:

кардинально преобразованные человеком – сельские поселения, территории транспортно-инженерных коммуникаций, территории, прилегающие к реке Иня;

умеренно измененных хозяйственной деятельностью – сельскохозяйственные угодья, небольшие участки эксплуатируемых лесных массивов;

Таким образом, на территории Промышленновского района выделяются следующие функциональные зоны: урбо-селитебная, сельскохозяйственная, лесохозяйственная, горнодобывающая, рекреационная, природоохранная, особыми условиями использования территории.

Как уже говорилось, некоторые территории могут совмещать в себе сочетание различных функциональных свойств, что находит отражение на карте. (Рис. 4.2)

Рис. 4.2. Схема функционального зонирования территории

4.4. Функциональные зоны Промышленновского района

Размещение функциональных зон, их конфигурация, определены на основе перспективной планировочной структуры района в соответствии с конкретным размещением основных и второстепенных планировочных элементов.  В каждой территориальной зоне устанавливается свой, особый режим использования, который необходимо строго соблюдать при разработке проектного плана  схемы территориального планирования Промышленновского района.

В результате территориального зонирования вся проектируемая территория района делится на отдельные участки с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использовании.

Зонирование предлагается на основе комплексного анализа территории с учётом природных, техногенных и историко-культурных планировочных ограничений, ресурсного потенциала территории (земельных, минерально-сырьевых, лесосырьевых и туристско-рекреационных ресурсов), а также проектной планировочной структуры территории. Таким образом, зонирование территории района формируется по преимущественному виду использования различных частей района.

4.4.1. Урбо-селитебная зона Не образует территориально единой зоны. Это отдельные разбросанные по площади района ареалы (участки), занятые населенными пунктами. По величине они значительно различаются – от 0,4 до 5 км2. Суммарная площадь их в районе небольшая и составляет 10,9 тыс. га.

По территории района населенные пункты размещены более-менее равномерно, но в то же время можно отметить некоторые особенности и закономерности их размещения. Так, практически все селитебные ареалы приурочены к долинам рек. Значительная их количество расположено в долинах рек Томи и ее притока р.Тарсьма..

Зона перспективного строительства расположена вдоль главных планировочных осей, включая пгт. Промышленная. Здесь намечен основной объем гражданского и промышленного строительства.

Жилищное строительство проектом предусматривается осуществлять преимущественно в границах существующих сельских поселений, согласно генеральным планам и градостроительным регламентам. Новая жилая застройка может быть размещена как на территориях примыкающих к существующей застройке населенных мест, так и на новых, резервных территориях,  при соответствующем градостроительном обосновании.

В соответствии с прогнозным расчетом нового жилищного строительства на проектные сроки, общий объем жилищного фонда увеличится. Проектом предусматривается возможность размещения резервных площадок для жилищного строительства и перспективных объектов капитального строительства прежде всего в центрах сельских поселений.

В зонах промышленного и производственно-коммунального строительства предполагается реконструкция, модернизация объектов капитального строительства.

Урбанизированные зоны представлены селитебной и производственной застройкой населённых пунктов, коридорами и площадками инженерно-транспортных коммуникаций (транспортные коридоры, ЛЭП и т.п.).

Проектное развитие урбанизированных зон связано с территориальным ростом сельских населенных мест, размещением новых производственных объектов, трассировкой транспортных и инженерных коммуникаций.

На основании комплексной оценки территории района было выявлено наличие резервов развития урбанизированных зон, но с определенными ограничениями природного, техногенного и историко-культурного характера, в том числе:

Природные ограничения:

затопление пойменных территорий паводками;

наличие крутых склонов с уклонами более 15%;

наличие экзогенных геологических процессов (оползни, поверхностный смыв, оврагообразование, боковая речная эрозия, абразия берегов, заболачивание, засоление почв, просадки);

наличие особо охраняемых природных территорий и иных природоохранных ограничений (выделены в отдельную функциональную зону).

Техногенные ограничения:

наличие промышленных и коммунальных предприятий – загрязнителей окружающей среды и необходимость учета их санитарно-защитных зон;

территории, занятые скотомогильниками, ТБО, свалками промотходов и их СЗЗ;

территории разрабатываемых и резервных месторождений стройматериалов;

Историко-культурные ограничения (учтены при формировании рекреационной функциональной зоны):

наличие памятников истории и культуры;

наличие памятников археологии;

Многие из вышеперечисленных ограничений предполагают невозможность использования территории для развития селитебной застройки.

В ряде случаев планировочные ограничения позволяют использовать территорию под те или иные виды застройки. Для освоения таких территорий требуется проведение комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории, по охране окружающей среды, рекультивации и т.п.

Параметры развития предложены исходя из проектной численности населения, намеченной структуры жилищного строительства с учетом планировочных ограничений, выраженных в масштабе схемы. При этом выделены территории преимущественно селитебной и преимущественно производственной застройки, а также основные элементы транспортно-планировочной структуры.

Развитие селитебных территорий намечено главным образом на земли сельскохозяйственного назначения, в отдельных случаях – на земли гослесфонда.(в разделе 4.6).

4.4.2. Сельскохозяйственная зона. Это наибольшая из всех зона, которая в общей площади муниципального образования составляет 235,6 тыс. га и охватывает практически всю территорию аграрного производства района.

Зона характеризуется благоприятными условиями для сельского хозяйства по почвенным и агроклиматическим показателям.

Территориально данная зона не единая, так как фрагментирована речной сетью, и кроме того, в её пространстве располагаются «вкрапления» ареалов селитебной и лесной зон.

Проектным функциональным зонированием сложившиеся сельскохозяйственные территории (по преимущественному виду использования) сохраняются, за исключением участков, предназначенных для проектного развития элементов градостроительного каркаса (расширения населенных пунктов, строительства дорог и инженерных коммуникаций, а также освоения новых месторождений полезных ископаемых). Здесь возможно размещение новых и реконструкция существующих объектов АПК.

В границы природоохранных территорий сельхозугодья включаются без изъятия из хозяйственного использования и сохраняют свои функции с ограничениями, предусмотренными режимом этой территории.

4.4.3. Лесохозяйственная зона.

Не образует единый ареал, представлена разбросанными по всей площади муниципального образования ареалами лесных участков, которые составляют гослесфонд (преимущественно на юго-западе (Салаир) и севере (правобережье Ини) района, а также отдельные участки гослесфонда и леса сельхозпредприятий, разбросанные в различных частях территории района. Общая площадь этой зоны равна 33,4 тыс. га.

4.4.4. Горнодобывающая зона.

Территориально не единая, представляет собой места разработки месторождений строительных материалов. Перечень месторождений приводился в разделе о минерально-сырьевых ресурсах. Суммарная площадь горнодобывающей зоны невелика и составляет 0,2 тыс. га.

Ареалы зоны расположены в различных местах района.

Добыча минерального сырья не связана с освоением достаточно масштабных территорий. Основные существующие и перспективные участки добычи этих видов сырья показаны на чертеже внемасштабными знаками.

4.4.5. Рекреационная зона.

Перекрывает все другие функциональные зоны, «проникает» в них, так как практически все ландшафты выполняют, помимо основных, и рекреационную функцию, но в разной степени.

На настоящий момент наибольшую рекреационную значимость имеют участки, прилегающие к рекам Иня, Тарсьма, Сев. Уньга.

Рекреационная зона включает в себя также и ареалы развития туризма в пределах всего района. Для организации зон детского отдыха предпочтительны территории с наличием лесных массивов и водных объектов вблизи населенных пунктов.

В зоне возможно размещение объектов рекреационного и туристического назначения –  гостиничных, туристических комплексов и т.п.

4.4.6. Природоохранная зона.

Не образует единого сплошного ареала и состоит из особо охраняемых природных территорий (ООПТ) – государственного природного заказника Салаирский, водоохранных зон рек, переходных экологических коридоров (проектируемые) и памятников природы. Характеристики данных ландшафтных объектов приводятся ниже.

Кроме указанных природоохранную функцию выполняют и многие другие ландшафтные объекты – полезащитные лесополосы, лесные массивы 1 категории (в которых запрещены рубки главного пользования), приселитебные лесные участки, лесные колки и перелески, защитные лесополосы вдоль железнодорожных путей и автодорог. Все эти лесные участки, полосы и массивы выполняют природоохранную функцию, но в различной степени – в соответствии с их площадными параметрами: чем больше лесной участок, тем больше его природоохранная значимость.

В совокупности выполнения названными территориями своих природоохранных функций они образуют природоохранную зону или, по новым представлениям экологической науки, так называемый «экологический каркас» территории района.

Ареалы данной зоны распространены по площади района неравномерно, и в этом отношении задача проектировщиков-землеустроителей заключается в научной разработке и практическом внедрении рациональной системной организации территории в природоохранном отношении – формирование природоохранной сети по всей территории района, что согласуется с формированием экологического каркаса  (например, увеличение количества лесополос на пахотных землях, рекультивация нарушенных участков с последующим превращением их в культурные ландшафты, ограничение хозяйственной деятельности  в зонах ООПТ, организация помимо региональных экологических коридоров дополнительных местных, выполняющих связующую функцию между элементами экологического каркаса, и т.д.).

В природоохранной зоне преобладают естественные и слабо нарушенные ландшафты и экосистемы (лесные, луговые  и др.). На этих территориях хозяйственная деятельность строго регламентирована, но  они могут использоваться в туристско-рекреационных целях с соблюдением природоохранного режима.

4.4.6.1. Водоохраные зоны рек и водоемов

В соответствии с водоохранным законодательством (Водный кодекс РФ, 2006), для всех рек, естественных и искусственных водоемов любой территории (прежде всего интенсивно осваиваемых и используемых территорий) устанавливаются водоохранные зоны (ВЗ) и прибрежные защитные полосы (ПЗП), служащие для предотвращения или минимизации загрязнений воды хозяйственной и иной (рекреация) деятельностью населения. Согласно Водного кодекса, устанавливаются следующие размеры (ширина) ВЗ и ПЗП в зависимости от длины реки:

- при длине реки до 10 километров ширина ВЗ = 50 метров;

- от 10 до 50 километров = 100 метров;

- от 50 километров и более = 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы (ПЗП) устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3-х градусов и 50 метров для уклона 3 и более градуса. На территории района практически все реки имеют берега с уклонами более 3°, поэтому их ПЗП составляют 50 м.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 метров, независимо от уклона прилегающих земель. К этой категории относится основная река района Томь.

На территориях поселений при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В соответствии с обозначенными нормативными параметрами ширина водоохранных зон и защитных полос для основных рек Промышленовского района составит следующие величины – таблица 4.1

Таблица 4.1

| Река | Длина, км.* | Ширина ВЗ, м. | Ширина ПЗП, м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Иня | 100 | 200 | 50 |
| Тарсьма с притоком р. Исток | 43 | 100 | 50 |
| Сев. Уньга | 15 | 100 | 50 |
| Окуневка | 15 | 100 | 50 |
| Каменка | 11 | 200 | 50 |

Другие реки района, не отраженные в таблице, имеют длины менее 10 км и соответственно, по нормативам, ширина их водоохранных зон и прибрежных защитных полос составляет 50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере 50 метров.

4.4.6.2. Особо охраняемые природные территории

В Промышленновском районе функционирует один государственный природный заказник «Салаирский», часть которого расположена в соседнем Гурьевском районе. Площадь заказника – 37,7 тыс га. Предназначен для сохранения биологического разнообразия Кемеровской области, в том числе охраны и воспроизводства объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, охраны мест их обитания, сохранения и восстановления численности редких и исчезающих видов животного и растительного мира. Заказник создан на месте одной из крупнейших в области зимних стоянок лося – Танайско-Бирюлинской. На этой стоянке зимуют лоси, обитающие не только в Кемеровской области, но и мигрирующие из сопредельных районов Новосибирской области.

Таблица 4.2

Особо охраняемые природные территории Промышленновского района

| Название | Местоположение | Площадь, га | Объект охраны |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказник |
| "Салаирский" | На границе с Гурьевским районом | 37700 | Заказник организован с целью сохранения биологического разнообразия Кемеровской области, в том числе охраны и воспроизводства объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, охраны мест их обитания, сохранения и восстановления численности редких и исчезающих видов животного и растительного мира |

4.4.6.3. Переходные экологические коридоры (проектируемые)

В работе О.С. Андреевей отмечается, что в настоящее время система экологических коридоров Кемеровской области находится в стадии научных и проектных разработок. При этом, среди требований, предъявляемых к природным коридорам, относятся следующие: отсутствие на пути экологических коридоров населенных пунктов, участков горных разработок, дорог с интенсивным движением транспорта, отсутствие лесозаготовок и других видов «тяжелой» антропогенной нагрузки на ландшафты.

Среди проектируемых для Кемеровской области экологических коридоров один проходит и по территории Промышленновского района – Салаирско-Раздольно-Нижнетомский. Проходит по таежному Салаиру от Салаирского заказника на север, через Топкинский и Юргинский районы до Нижнетомского заказника.

Предназначен для миграции перелетных водоплавающих птиц и копытных зверей. Здесь проходят пути сезонных перелетов журавлей, водоплавающих птиц, в т.ч. лебедя-кликуна. На пути коридора имеются очаги лесохозяйственного освоения.

4.4.7  Зона с особыми условиями использования территории включает в себя земли запаса, кладбища, отстойники, охранные зоны (линий связи, трубопровода, кладбищ, объектов промышленности, отстойников, полигонов ТБО, скотомогильника), полосы отвода автомобильных и железных дорог, территории объектов историко-культурного наследия.

4.5. Нормативно-правовая регламентация хозяйственной и градостроительной деятельности в функциональных зонах

Таблица 4.3

Планировочные режимы и регламенты

| Типы территории | Режимы и регламенты средопользования (требования к использованию территорий) |
| --- | --- |
| Леса I группы | Запрет всех видов строительства и хозяйственного использования, за исключением лесовосстановительной, лесохозяйственной и регламентируемой лесохозяйственной деятельности Исключение вырубок лесных насаждений (кроме санитарных, лесовосстановительных рубок) Допускается преобразование лесов I группы в парки, а также на специально отведенных участках Размещение новых и расширение существующих поселений, промышленных предприятий, сооружений и коммуникаций допускается в исключительных случаях, при условии изъятия земель только по постановлению Правительства РФ, по представлению органов местного самоуправления |
| Особо охраняемые природные территории и объекты, их охранные зоны | В пределах этих территорий запрещается деятельность не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и противоречащая их целевому назначению На этих территориях, в соответствии с законодательством, устанавливается режим особой охраны Обязательность установления во всех возможных случаях на участках земли и водного пространства, прилегающих к заказнику, памятникам природы охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности, а для лечебно-оздоровительных местностей – установление округов санитарной охраны Запрещается любое строительство, прокладка дорог, загрязнение почвенно-растительного покрова, действий, способных привести к эрозии почв Допустимыми видами использования территории ООПТ является использование для эколого-просветительных и частично рекреационных мероприятий |
| Земли и объекты историко-культурного значения | Обязательность установления для комплексов и памятников защитных зон (заповедной, охранной, регулирования застройки) правовой режим которых регулируется законодательством Российской Федерации. В пределах этих территорий устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением проведения специальных мер по сохранению и регенерации историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия Устанавливаемые границы зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия необходимы для сохранения или восстановления характера исторической планировки, пространственной структуры, своеобразия архитектурного облика, для обеспечения и градостроительного единства нового строительства с исторически сложившейся средой. |
| Территории населённых пунктов | Развитие любых поселений допускается только при наличии утвержденной градостроительной документации. Установление регламентов пользования в соответствии с категорией охраны (музейно-заповедной, профилактической, восстановительно-реабилитационной, регулятивной и комплексной) Приоритетное использование с туристическими целями под гостинично-туристские комплексы Использование при всех видах собственности допускается без нарушения исторической ценности памятников, с реставрацией под строгим контролем соответствующих государственных органов (включить необходимость разработки проектов зон охраны памятников согласно Постановлению правительства РФ №315 от 26 04 2008) |
| Территории земель сельскохозяйственного назначения с высоким агроресурсным потенциалом | Запрет на все виды хозяйственной деятельности и размещения гражданских и производственных объектов, приводящих к снижению агроресурсного потенциала земель |
| Транспортные коммуникации с полосами отвода и защитными зонами (территории коридоров транспортных и линейных инженерных коммуникаций (трассы и их защитные зоны)) | Запрет на землях транспорта всех видов строительства, не связанных с развитием, эксплуатацией, обслуживанием транспортных сооружений и коммуникаций Охранные зоны могут устанавливаться на территориях, примыкающих к землям транспорта, в целях обеспечения нормальной эксплуатации транспортных коммуникаций и сооружений В охранных зонах транспортных коммуникаций вводятся особые условия землепользования, обязательные для всех землепользователей Строительными нормами и правилами определяются санитарно-защитные зоны от транспортных коммуникаций, учитываемые при планировке и застройке поселений Обязательность строительства автомобильных обходов поселений для выноса транзитных потоков |
| Территории нормативных санитарно-защитных зон коммунальных объектов | Запрет на размещение всех видов строительных объектов, кроме пожарных депо, гаражей, непродовольственных складов Обязательная организация поверхностного стока и озеленения территории зоны |
| Территория защитной зоны взрывоопасных складов и хранилищ ядовитых веществ | Обеспечение расстояний от места их хранения до жилых и общественных зданий не менее 200м (от складов ядохимикатов, при объеме хранимых веществ более 500 тонн – более 1000 м) Обвалование территорий по периметру защитной зоны, создание аварийных земляных амбаров |
| Территории санитарно-защитных зон промышленных, коммунально-складских и агропромышленных объектов | Запрет на размещение жилищного строительства, учебных, лечебных ,рекреационных, спортивных сооружений, садоводческих товариществ, личных подсобных хозяйств, теплиц, предприятий пищевой промышленности Запрещено размещение новых и расширение действующих промышленных предприятий |
| Водоохранные зоны | Запрет на размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод, стоянок транспортных средств. Проведение строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и др. работ проводится только с согласования уполномоченными органами. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования Участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима Запрет на размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство в пределах прибрежных защитных полос Обязательное поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос |
| Площади залегания полезных ископаемых | Не допускается размещение промышленного и гражданского строительства на площадях залегания всех полезных ископаемых до их полной отработки. Не подлежат застройке площади месторождений полезных ископаемых, не вовлеченных и не вовлекаемых в эксплуатацию. |
| Орошение и мелиорация | Строительство на орошаемых и мелиорируемых землях объектов и проведение других работ, не предназначенных для мелиорации земель, не должны ухудшать водного, воздушного и питательного режимов почв на орошаемых и мелиорируемых землях, а также препятствовать эксплуатации мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и защитных лесных насаждений; Любая деятельность на орошаемых и мелиорируемых землях должна осуществляться в соответствии с требованиями специально уполномоченных государственных органов в области мелиорации земель; Сооружение и эксплуатация линий связи, электропередач, трубопроводов, дорог и других объектов на орошаемых и мелиорируемых землях должны осуществляться по согласованию со специально уполномоченными государственными органами в области мелиорации земель. |
| Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений хозяйственно-питьевого назначения | Не допускается размещение в зоне санитарной охраны объектов, не имеющих непосредственного отношения к строительству, эксплуатации и реконструкции водопроводных сооружений и все виды хозяйственной деятельности в первом поясе охраны водоисточников. |

Таблица 4.4

4.6. Обоснование изменения границ поселений и населённых пунктов

Документом «Схема территориального планирования» предусмотрено изменение границ поселений и населённых пунктов. Данные изменения осуществлены на основании решения Градостроительного Совета при участии глав муниципальных образований с учётом перспективного градостроительного развития территорий.

| Наименование населенного пункта | Кадастровый номер | Площадь, га | Разность площадей, га | Площадь категорий земель, за счет которых произошли изменения, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По данным государственного фонда | Существующая | Проектная | Существующих и данных государственного фонда | Проектных по данным государственного земельного кадастра | Проектных и существующих | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли лесного фонда | Земли водного фонда | Земли особо охраняемых территорий и объектов |
| с. Ваганово | 42:11 01 06 003 | 316 | 324 | 380 | 8 | 64 | 56 |  |  |  | 56 |
| д. Касимовка | 42:11 01 06 005 | 25 | 25 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| с. Журавлево | 42:11 01 05 003 | 263 | 252 | 291 | -11 | 28 | 39 | 39 |  |  |  |
| д. Пархаевка | 42:11 01 09 004 | 87 | 82 | 91 | -5 | 4 | 9 | 8,9 | 0,1 |  |  |
| д. Пушкино | 42:11 01 09 003 | 74 | 77 | 77 | 3 | 3 | 0 |  |  |  |  |
| с. Краснинское | 42:11 01 09 002 | 289 | 267 | 279 | -22 | -10 | 12 | 12 |  |  |  |
| с. Тарасово | 42:11 01 04 003 | 247 | 257 | 316 | 10 | 69 | 59 | 59 |  |  |  |
| д. Шуринка | 42:11 01 04 006 | 186 | 181 | 182 | -5 | -4 | 1 | 1 |  |  |  |
| д. Каменка | 42:11 01 11 008 | 255 | 255 | 280 | 0 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |
| п. Иваново-Родионовский | 42:11 01 11 007 | 142 | 124 | 125 | -18 | -17 | 1 | 1 |  |  |  |
| п. Ранний | 42:11 01 08 008 | 40 | 34 | 37 | -6 | -3 | 3 | 3 |  |  |  |
| д. Пьяново | 42:11 01 08 009 | 250 | 271 | 299 | 21 | 49 | 28 | 28 |  |  |  |
| д. Шипицино | 42:11 01 04 004 | 71 | 76 | 89 | 5 | 18 | 13 | 13 |  |  |  |
| с. Окунево | 42:11 01 08 006 | 264 | 309 | 316 | 45 | 52 | 7 | 7 |  |  |  |
| д. Усть-Каменка | 42:11 01 03 005 | 109 | 111 | 119 | 2 | 10 | 8 | 8 |  |  |  |
| п. Тарсьма | 42:11 01 03 004 | 33 | 45 | 45 | 12 | 12 | 0 |  |  |  |  |
| д. Усть-Тарсьма | 42:11 01 08 005 | 133 | 124 | 126 | -9 | -7 | 2 | 1 | 1 |  |  |
| д. Еремино | 42:11 01 11 004 | 49 | 52 | 66 | 3 | 17 | 14 | 14 |  |  |  |
| д. Портнягино | 42:11 01 13 002 | 69 | 68 | 84 | -1 | 15 | 16 | 16 |  |  |  |
| с. Морозово | 42:11 01 11 005 | 91 | 94 | 117 | 3 | 26 | 23 | 23 |  |  |  |
| п. 239 км |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| д. Байрак | 42:11 01 14 005 | 97 | 102 | 143 | 5 | 46 | 41 | 41 |  |  |  |
| с. Труд | 42:11 01 14 004 | 75 | 73 | 82 | -2 | 7 | 9 | 9 |  |  |  |
| д. Тарабарино | 42:11 01 14 003 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| д. Протопопово | 42:11 01 14 009 | 105 | 109 | 113 | 4 | 8 | 4 | 4 |  |  |  |
| п. Цветущий | 42:11 01 14 008 | 33 | 35 | 31 | 2 | -2 | -4 | -4 |  |  |  |
| д. Ушаково | 42:11 01 13 004 | 73 | 34 | 90 | -39 | 17 | 56 |  |  |  |  |
| п. Первомайский | 42:11 01 12 011 | 36 | 36 | 40 | 0 | 4 | 4 | 3,5 | 0,5 |  |  |
| п. Соревнование | 42:11 01 12 009 | 75 | 75 | 92 | 0 | 17 | 17 | 17 |  |  |  |
| п. Нагорный | 42:11 01 12 007 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 1 | 0,9 | 0,1 |  |  |
| п. Восход | 42:11 01 12 008 | 68 | 36 | 36 | -32 | -32 | 0 |  |  |  |  |
| п. 251 км | 42:11 01 14 007 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| д. Плотниково | 42:11 01 15 002 | 166 | 143 | 164 | -23 | -2 | 21 | 21 |  |  |  |
| д. Колычево | 42:11 01 15 003 | 610 | 210 | 237 | -400 | -373 | 27 | 26,4 | 0,2 | 0,4 |  |
| д. Сыромолотная | 42:11 01 15 004 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| п. Сибирский | 42:11 01 04 005 | 80 | - | 34 | -80 | -46 | 34 |  |  |  |  |
| п. Плотниково | 42:11 01 12 014 | 3 657 | 842 | 792 | -2815 | -2865 | -50 | -44,6 | -5,4 |  |  |
| п. 210 км | 42:11 01 08 017 | 87 | 2 | 2 | -85 | -85 | 0 |  |  |  |  |
| рзд. Новый Исток | 42:11 01 10 006 | 66 | 16 | 17 | -50 | -49 | 1 | 1 |  |  |  |
| д. Иван-Брод |  |  | 1 | 35 | 1 | 35 | 34 |  |  |  |  |
| с. Титово | 42:11 01 03 007 | 192 | 278 | 370 | 86 | 178 | 92 | 86,5 | 0,1 | 5,6 |  |
| п. Брянский | 42:11 01 13 005 | 39 | 16 | 16 | -23 | -23 | 0 |  |  |  |  |
| д. Денисовка | 42:11 01 01 006 | 66 | 66 | 74 | 0 | 8 | 8 | 7,8 | 0,2 |  |  |
| д. Озерки | 42:11 01 01 005 | 137 | 138 | 141 | 1 | 4 | 3 | 3 |  |  |  |
| с. Абышево | 42:11 01 02 003 | 262 | 205 | 204 | -57 | -58 | -1 | -1 |  |  |  |
| п. ст. Падунская | 42:11 01 01 004 | 1 226 | 549 | 559 | -677 | -667 | 10 | 10 |  |  |  |
| д. Васьково | 42:11 01 01 010 | 1 785 | 103 | 118 | -1682 | -1667 | 15 | 15 |  |  |  |
| с. Березово | 42:11 01 02 004 | 180 | 144 | 150 | -36 | -30 | 6 | 6 |  |  |  |
| п. Голубево | 42:11 01 05 005 | 112 | 111 | 99 | -1 | -13 | -12 | -12 |  |  |  |
| д. Калтышино | 42:11 01 05 004 | 36 | 42 | 62 | 6 | 26 | 20 | 19,3 |  | 0,7 |  |
| д. Прогресс | 42:11 01 06 004 | 93 | 93 | 102 | 0 | 9 | 9 | 9 |  |  |  |
| д. Калинкино | 42:11 01 13 003 | 99 | 101 | 151 | 2 | 52 | 50 | 49,9 | 0,1 |  |  |
| п. Октябрьский | 42:11 01 12 012 | 246 | 24 | 52 | -222 | -194 | 28 | 26,9 | 0,7 | 0,4 |  |
| с. Лебеди | 42:11 01 10 003 | 127 | 145 | 168 | 18 | 41 | 23 | 7,9 | 14,6 | 0,5 |  |
| д. Подкопенная (Кукан) | 42:11 01 10 004 | 29 | 30 | 73 | 1 | 44 | 43 | 38,3 | 4,7 |  |  |
| д. Уфимцево | 42:11 01 10 005 | 166 | 162 | 168 | -4 | 2 | 6 | 6 |  |  |  |
| д. Пор-Искитим | 42:11 01 12 004 | 188 | 174 | 204 | -14 | 16 | 30 | 30 |  |  |  |
| д. Корбелкино | 42:11 01 12 005 | 70 | 71 | 77 | 1 | 7 | 6 | 6 |  |  |  |

Общая площадь затронутых земель по всем категориям составила 724.2, из них земли сельскохозяйственного назначения (88,9%), земли лесного фонда (2,3%), земли водного фонда (1%), земли особо охраняемых территорий и объектов (7,7%).

5.Транспортная инфраструктура

Транспортный комплекс Промышленновского района Кемеровской области представлен сооружениями и коммуникациями железнодорожного, автомобильного, трубопроводного транспорта, обеспечивающими стабильные внешние и внутренние связи района. По территории области проходят автодороги межрегионального, областного и местного значения

«Схемой территориального планирования» намечено развитие транспортной системы области для более полного обеспечения потребностей народного хозяйства и населения транспортными услугами.

5.1 Железнодорожный транспорт

Район имеет развитую сеть железных дорог. Через территорию района проходят двухпутный электрифицированный участок железной дороги Новосибирск – Кемерово. Протяженность железнодорожных путей общего составляет 103,808 км.

На территории района не предусмотрено мероприятий по развитию железнодорожных магистралей.

5.2Автодороги и автомобильный транспорт

По территории района проходят автомобильные дороги областного значения Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга, Ленинск-Кузнецкий – Промышленная – Журавлево, Кемерово - Промышленная и др. суммарной протяженностью 338,3 км.

Начиная с 2001 года, пассажирские перевозки в районе обеспечивает Промышленновское государственное пассажирское автотранспортное предприятие Кемеровской области. За период своей деятельности предприятие перевезло 4,6 млн. пассажиров, пассажирооборот составил 110,8 млн.пасс./км.

В 2001 году предприятие обслуживало 39 населенных пунктов: в 2004 году – уже 42.

Таблица 5.1

Показатели технической оснащенности автотранспортного предприятия

| Показатели | 2001г | 2004г |
| --- | --- | --- |
| Списочное количество автобусов, единиц | 24 | 26 |
| в т.ч. новых | 3 | 4 |
| Коэффициент износа подвижного состава | 0,41 | 0,33 |
| Коэффициент выпуска | 0,7 | 0,81 |

Для перевозки пассажиров на пригородных и городских маршрутах требуется заменить 8 автобусов, выработавших свой ресурс:

6 автобусов марки ЛиАЗ со сроком эксплуатации более 10 лет (большой вместимостью) для работы на маршрутах с большим пассажиропотоком на НЕФАЗы;

2 автобуса марки ПАЗ (средней вместимости).

В настоящий момент реализуется ряд программ («Модернизация и развитие автомобильных дорог Российской Федерации до 2025 года»; Губернаторская целевая программа), в рамках которой совместными усилиями Министерства транспорта РФ и администрации Кемеровской области реализуются проекты по оптимизации автодорожной инфраструктуры Кемеровской области.

Современный и проектируемый транспортный каркас приведен на графических материалах проекта – «Схема развития транспортной инфраструктуры».

Намечена реконструкция участка автодороги от границы Пушкинского сельского поселения с ПГТ Промышленная до с. Ваганово (Вагановское сельское поселение) и строительство глубокого восточного обхода г. Кемерова общего направления Анжеро-Судженск – Новокузнецк от пгт. Промышленная до с. Березово. Строительство намечено на расчетный срок проекта, протяженность проектируемых участков – 61 км.

5.3Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт района представлен газопроводом, пересекающим территорию района с северо-запада (Плотниковское сельское поселение) на юго-восток до границы с Топкинским сельским поселением и участком нефтепровода от п. Плотниково (Плотниковское сельское поселение) до границы с Топкинским сельским поселением. Так же к трубопроводному транспорту относится пульпопровод, который граничит с Новосибирской областью на северо-западе и с Гурьевским районом на юго-востоке.

6. Инженерная инфраструктура

Текущее техническое состояние объектов инженерной инфраструктуры в Промышленновском районе можно охарактеризовать как удовлетворительное. Существуют определенные проблемы с водоснабжением (подача воды) и с качеством питьевой воды во многих населенных пунктах.

6.1 Водоснабжение

Водоснабжение жителей района обеспечивается за счет использования речной и подземной воды.

На территории района действует 101 артезианская скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе в пгт.Промышленная 18 скважин, в п.Плотниково - 14 скважин, в поселке Падунская – 13, в поселке Окуневская 9.

Для водоснабжения жителей пгт.Промышленная разведано Промышленновское МПВ, которое состоит из двух участков:

- Промышленновский участок расположен в 1,5 км севернее поселка на берегу реки Иня. Запас воды составляет 10,5 тыс.м3/сут.

- Камысловский участок находится в 1 км восточнее поселка. Запас воды составляет 5,85 тыс.м3/сут.

Протяженность водопроводных сетей в целом по району составляет 373,9 км, в том числе в пгт. Промышленная 86,3 км, в п. Плотниково - 40 км, в поселке Падунская – 25 км, в поселке Окуневская 33,8 км. Водоподготовка отсутствует.

Подземная вода забирается одиночными скважинами, работающими на неутвержденных запасах. Также жители района пользуются личными и общественными колодцами.

Потребление воды

Основной объём воды поставляемой в рамках централизованного водоснабжения расходуется на хозяйственно-питьевые нужды. Вторым по величине потребителем воды является сельское хозяйство.

Расчетное количество одновременных пожаров и расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах на один пожар приняты согласно СНиП 2.04.02-84, для городов и поселков городского типа потребление воды на поливку и мойку усовершенствованных покрытий принято согласно СНиП 2.04.02-84.

Таблица 5.2

Прогноз объемов водоснабжения

|  | Числен. населения, чел | Норма, л/сут на человека | На Пожаро-тушение | Кол. пожаров | Объем воды, тыс. м3/сут | Числен. Населе-ния, чел | Норма, л/сут на человека | На пожаро- тушение | Кол. пожаров | Объем воды, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Падунское с/п | 4711 | 120 | 10 | 1 | 0,808 | 4369 | 120 | 10 | 1 | 0,750 |
| Падунская | 2014 | 120 | 10 | 1 | 0,346 | 1868 | 120 | 10 | 1 | 0,321 |
| Васьково | 1111 | 120 | 10 | 1 | 0,191 | 1030 | 120 | 10 | 1 | 0,177 |
| Абышево | 707 | 100 | 5 | 1 | 0,098 | 656 | 100 | 5 | 1 | 0,091 |
| Березово | 156 | 100 | 5 | 1 | 0,022 | 145 | 100 | 5 | 1 | 0,020 |
| Денисовка | 158 | 100 | 5 | 1 | 0,022 | 147 | 100 | 5 | 1 | 0,020 |
| Озерки | 564 | 100 | 5 | 1 | 0,078 | 523 | 100 | 5 | 1 | 0,073 |
| Плотниковское с/п | 7180 | 180 | 15 | 1 | 1,848 | 6659 | 180 | 15 | 1 | 1,714 |
| Плотниково(п) | 5181 | 180 | 15 | 1 | 1,334 | 4805 | 180 | 15 | 1 | 1,237 |
| Брянский | 41 | 100 | 5 | 1 | 0,006 | 38 | 100 | 5 | 1 | 0,005 |
| Восход | 267 | 100 | 5 | 1 | 0,037 | 247 | 100 | 5 | 1 | 0,034 |
| Нагорный | 64 | 100 | 5 | 1 | 0,009 | 59 | 100 | 5 | 1 | 0,008 |
| Первомайский | 203 | 100 | 5 | 1 | 0,028 | 188 | 100 | 5 | 1 | 0,026 |
| Соревнование | 349 | 100 | 5 | 1 | 0,048 | 323 | 100 | 5 | 1 | 0,045 |
| Колячево | 837 | 100 | 5 | 1 | 0,116 | 776 | 100 | 5 | 1 | 0,108 |
| Плотниково(д) | 235 | 100 | 5 | 1 | 0,033 | 218 | 100 | 5 | 1 | 0,030 |
| Сыромолотная | 5 | 100 | 5 | 1 | 0,001 | 4 | 100 | 5 | 1 | 0,001 |
| Пушкинское с/п | 2933 | 120 | 10 | 1 | 0,503 | 2720 | 120 | 10 | 1 | 0,467 |
| Краснинское | 1282 | 120 | 10 | 1 | 0,220 | 1189 | 120 | 10 | 1 | 0,204 |
| Пархаевка | 257 | 100 | 5 | 1 | 0,036 | 238 | 100 | 5 | 1 | 0,033 |
| Пушкино | 205 | 100 | 5 | 1 | 0,028 | 190 | 100 | 5 | 1 | 0,026 |
| Иваново-Родионовский | 294 | 100 | 5 | 1 | 0,041 | 272 | 100 | 5 | 1 | 0,038 |
| Каменка | 895 | 100 | 5 | 1 | 0,124 | 830 | 100 | 5 | 1 | 0,115 |
| Вагановское с/п | 3027 | 120 | 10 | 1 | 0,519 | 2808 | 120 | 10 | 1 | 0,482 |
| Ваганово | 1615 | 120 | 10 | 1 | 0,277 | 1498 | 120 | 10 | 1 | 0,257 |
| Иван-Брод | 1 | 100 | 5 | 1 | 0,000 | 1 | 100 | 5 | 1 | 0,000 |
| Касимовка | 26 | 100 | 5 | 1 | 0,004 | 24 | 100 | 5 | 1 | 0,003 |
| Прогресс | 401 | 100 | 5 | 1 | 0,056 | 372 | 100 | 5 | 1 | 0,052 |
| Журавлево | 984 | 100 | 5 | 1 | 0,136 | 913 | 100 | 5 | 1 | 0,127 |
| Калининское с/п | 1343 | 120 | 10 | 1 | 0,230 | 1245 | 120 | 10 | 1 | 0,214 |
| Калинино | 700 | 100 | 5 | 1 | 0,097 | 649 | 100 | 5 | 1 | 0,090 |
| Портягино | 214 | 100 | 5 | 1 | 0,030 | 199 | 100 | 5 | 1 | 0,028 |
| Октябрьский | 238 | 100 | 5 | 1 | 0,033 | 220 | 100 | 5 | 1 | 0,031 |
| Ушаково | 190 | 100 | 5 | 1 | 0,026 | 176 | 100 | 5 | 1 | 0,024 |
| Лебедевское с/п | 2368 | 120 | 10 | 1 | 0,406 | 2196 | 120 | 10 | 1 | 0,377 |
| Лебеди | 730 | 100 | 5 | 1 | 0,101 | 677 | 100 | 5 | 1 | 0,094 |
| Корбелкино | 79 | 100 | 5 | 1 | 0,011 | 73 | 100 | 5 | 1 | 0,010 |
| Пор-Искитим | 670 | 100 | 5 | 1 | 0,093 | 622 | 100 | 5 | 1 | 0,086 |
| Подкопеная | 128 | 100 | 5 | 1 | 0,018 | 118 | 100 | 5 | 1 | 0,016 |
| Уфимцево | 760 | 100 | 5 | 1 | 0,105 | 705 | 100 | 5 | 1 | 0,098 |
| Окуневское с/п | 2578 | 120 | 10 | 1 | 0,442 | 2391 | 120 | 10 | 1 | 0,410 |
| Окунево | 917 | 100 | 5 | 1 | 0,127 | 850 | 100 | 5 | 1 | 0,118 |
| Бормотово | 389 | 100 | 5 | 1 | 0,054 | 361 | 100 | 5 | 1 | 0,050 |
| Пьяново | 1001 | 120 | 10 | 1 | 0,172 | 928 | 100 | 5 | 1 | 0,129 |
| Ранний | 129 | 100 | 5 | 1 | 0,018 | 120 | 100 | 5 | 1 | 0,017 |
| Новый Исток | 137 | 100 | 5 | 1 | 0,019 | 127 | 100 | 5 | 1 | 0,018 |
| 210 км | 5 | 100 | 5 | 1 | 0,001 | 4 | 100 | 5 | 1 | 0,001 |
| Тарабаринское с/п | 2302 | 120 | 10 | 1 | 0,395 | 2135 | 120 | 10 | 1 | 0,366 |
| Труд | 355 | 100 | 5 | 1 | 0,049 | 330 | 100 | 5 | 1 | 0,046 |
| Байрак | 294 | 100 | 5 | 1 | 0,041 | 272 | 100 | 5 | 1 | 0,038 |
| Контрольная | 127 | 100 | 5 | 1 | 0,018 | 117 | 100 | 5 | 1 | 0,016 |
| 168 км | 0 | 100 | 5 | 1 | 0,000 | 0 | 100 | 5 | 1 | 0,000 |
| Тарабарино | 78 | 100 | 5 | 1 | 0,011 | 73 | 100 | 5 | 1 | 0,010 |
| Протопопово | 421 | 100 | 5 | 1 | 0,058 | 391 | 100 | 5 | 1 | 0,054 |
| Цветущий | 129 | 100 | 5 | 1 | 0,018 | 120 | 100 | 5 | 1 | 0,017 |
| 251 км | 4 | 100 | 5 | 1 | 0,001 | 4 | 100 | 5 | 1 | 0,000 |
| Еремино | 434 | 100 | 5 | 1 | 0,060 | 402 | 100 | 5 | 1 | 0,056 |
| Морозово | 446 | 100 | 5 | 1 | 0,062 | 414 | 100 | 5 | 1 | 0,057 |
| 239 км | 14 | 100 | 5 | 1 | 0,002 | 13 | 100 | 5 | 1 | 0,002 |
| Тарасовское с/п | 2463 | 120 | 10 | 1 | 0,423 | 2284 | 120 | 10 | 1 | 0,392 |
| Тарасово | 1137 | 120 | 10 | 1 | 0,195 | 1054 | 120 | 10 | 1 | 0,181 |
| Шипицино | 191 | 100 | 5 | 1 | 0,027 | 177 | 100 | 5 | 1 | 0,025 |
| Шуринка | 522 | 100 | 5 | 1 | 0,072 | 484 | 100 | 5 | 1 | 0,067 |
| Сибирский | 0 | 100 | 5 | 1 | 0,000 | 0 | 100 | 5 | 1 | 0,000 |
| Калтышино | 200 | 100 | 5 | 1 | 0,028 | 185 | 100 | 5 | 1 | 0,026 |
| Голубево | 413 | 100 | 5 | 1 | 0,057 | 383 | 100 | 5 | 1 | 0,053 |
| Титовское с/п | 2153 | 120 | 10 | 1 | 0,369 | 1997 | 120 | 10 | 1 | 0,343 |
| Титово | 1028 | 120 | 10 | 1 | 0,176 | 953 | 120 | 10 | 1 | 0,164 |
| Тарсьма | 85 | 100 | 5 | 1 | 0,012 | 79 | 100 | 5 | 1 | 0,011 |
| Усть-Тарсьма | 602 | 100 | 5 | 1 | 0,083 | 558 | 100 | 5 | 1 | 0,077 |
| Усть-Каменка | 439 | 100 | 5 | 1 | 0,061 | 407 | 100 | 5 | 1 | 0,056 |
| Промышленновское г/п | 17165 | 180 | 15 | 1 | 4,418 | 15919 | 180 | 15 | 1 | 4,098 |
| Промышленновское | 17165 | 180 | 15 | 1 | 4,418 | 15919 | 180 | 15 | 1 | 4,098 |
|  | 48222 |  |  |  | 10,364 | 44722 |  |  |  | 9,611 |

6.2 Водоотведение

В 4-х населенных пунктах района, в том числе и в п. Плотниково, действует выгребная канализация с вывозом нечистот спецавтотранспортом на свалку (котлованы-накопители). В остальных населённых пунктах района население проживает в домах с уличными туалетами (надворные постройки).

В пгт. Промышленная действуют 3 очистных сооружения системы водоотведения общей производительностью 441,2 м3/сут.

Таблица 5.3

Удельное среднесуточное (за год) водоотведение на одного жителя

|  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование сельского поселения | Наименование населенного пункта | Числен. населения, чел | Норма, л/сут на чел. | Объем воды, тыс. м3/сут | Числен. населения,чел | Норма, л/сут на чел. | Объем воды, тыс. м3/сут |
| Падунское |  | 4711 | 120 | 0.712 | 4369 | 120 | 0.661 |
|  | Падунская | 2014 | 120 | 0.305 | 1868 | 120 | 0.282 |
|  | Васьково | 1111 | 120 | 0.168 | 1030 | 120 | 0.156 |
|  | Абышево | 707 | 100 | 0.089 | 656 | 100 | 0.083 |
|  | Березово | 156 | 100 | 0.020 | 145 | 100 | 0.018 |
|  | Денисовка | 158 | 100 | 0.020 | 147 | 100 | 0.019 |
|  | Озерки | 564 | 100 | 0.071 | 523 | 100 | 0.066 |
| Плотниковское |  | 7180 | 180 | 1.628 | 6659 | 180 | 1.510 |
|  | Плотниково(п) | 5181 | 180 | 1.175 | 4805 | 180 | 1.090 |
|  | Брянский | 41 | 100 | 0.005 | 38 | 100 | 0.005 |
|  | Восход | 267 | 100 | 0.034 | 247 | 100 | 0.031 |
|  | Нагорный | 64 | 100 | 0.008 | 59 | 100 | 0.007 |
|  | Первомайский | 203 | 100 | 0.026 | 188 | 100 | 0.024 |
|  | Соревнование | 349 | 100 | 0.044 | 323 | 100 | 0.041 |
|  | Колячево | 837 | 100 | 0.105 | 776 | 100 | 0.098 |
|  | Плотниково(д) | 235 | 100 | 0.030 | 218 | 100 | 0.027 |
|  | Сыромолотная | 5 | 100 | 0.001 | 4 | 100 | 0.001 |
| Пушкинское |  | 2933 | 120 | 0.443 | 2720 | 120 | 0.411 |
|  | Краснинское | 1282 | 120 | 0.194 | 1189 | 120 | 0.180 |
|  | Пархаевка | 257 | 100 | 0.032 | 238 | 100 | 0.030 |
|  | Пушкино | 205 | 100 | 0.026 | 190 | 100 | 0.024 |
|  | Иваново-Родионовский | 294 | 100 | 0.037 | 272 | 100 | 0.034 |
|  | Каменка | 895 | 100 | 0.113 | 830 | 100 | 0.105 |
| Вагановское |  | 3027 | 120 | 0.458 | 2808 | 120 | 0.425 |
|  | Ваганово | 1615 | 120 | 0.244 | 1498 | 120 | 0.226 |
|  | Иван-Брод | 1 | 100 | 0.000 | 1 | 100 | 0.000 |
|  | Касимовка | 26 | 100 | 0.003 | 24 | 100 | 0.003 |
|  | Прогресс | 401 | 100 | 0.051 | 372 | 100 | 0.047 |
|  | Журавлево | 984 | 100 | 0.124 | 913 | 100 | 0.115 |
| Калининское |  | 1343 | 120 | 0.203 | 1245 | 120 | 0.188 |
|  | Калинино | 700 | 100 | 0.088 | 649 | 100 | 0.082 |
|  | Портягино | 214 | 100 | 0.027 | 199 | 100 | 0.025 |
|  | Октябрьский | 238 | 100 | 0.030 | 220 | 100 | 0.028 |
|  | Ушаково | 190 | 100 | 0.024 | 176 | 100 | 0.022 |
| Лебедевское |  | 2368 | 120 | 0.358 | 2196 | 120 | 0.332 |
|  | Лебеди | 730 | 100 | 0.092 | 677 | 100 | 0.085 |
|  | Корбелкино | 79 | 100 | 0.010 | 73 | 100 | 0.009 |
|  | Пор-Искитим | 670 | 100 | 0.084 | 622 | 100 | 0.078 |
|  | Подкопеная | 128 | 100 | 0.016 | 118 | 100 | 0.015 |
|  | Уфимцево | 760 | 100 | 0.096 | 705 | 100 | 0.089 |
| Окуневское |  | 2578 | 120 | 0.390 | 2391 | 120 | 0.362 |
|  | Окунево | 917 | 100 | 0.116 | 850 | 100 | 0.107 |
|  | Бормотово | 389 | 100 | 0.049 | 361 | 100 | 0.045 |
|  | Пьяново | 1001 | 120 | 0.151 | 928 | 100 | 0.117 |
|  | Ранний | 129 | 100 | 0.016 | 120 | 100 | 0.015 |
|  | Новый Исток | 137 | 100 | 0.017 | 127 | 100 | 0.016 |
|  | 210 км | 5 | 100 | 0.001 | 4 | 100 | 0.001 |
| Тарабаринское |  | 2302 | 120 | 0.348 | 2135 | 120 | 0.323 |
|  | Труд | 355 | 100 | 0.045 | 330 | 100 | 0.042 |
|  | Байрак | 294 | 100 | 0.037 | 272 | 100 | 0.034 |
|  | Контрольная | 127 | 100 | 0.016 | 117 | 100 | 0.015 |
|  | 168 км | 0 | 100 | 0.000 | 0 | 100 | 0.000 |
|  | Тарабарино | 78 | 100 | 0.010 | 73 | 100 | 0.009 |
|  | Протопопово | 421 | 100 | 0.053 | 391 | 100 | 0.049 |
|  | Цветущий | 129 | 100 | 0.016 | 120 | 100 | 0.015 |
|  | 251 км | 4 | 100 | 0.000 | 4 | 100 | 0.000 |
|  | Еремино | 434 | 100 | 0.055 | 402 | 100 | 0.051 |
|  | Морозово | 446 | 100 | 0.056 | 414 | 100 | 0.052 |
|  | 239 км | 14 | 100 | 0.002 | 13 | 100 | 0.002 |
| Тарасовское |  | 2463 | 120 | 0.372 | 2284 | 120 | 0.345 |
|  | Тарасово | 1137 | 120 | 0.172 | 1054 | 120 | 0.159 |
|  | Шипицино | 191 | 100 | 0.024 | 177 | 100 | 0.022 |
|  | Шуринка | 522 | 100 | 0.066 | 484 | 100 | 0.061 |
|  | Сибирский | 0 | 100 | 0.000 | 0 | 100 | 0.000 |
|  | Калтышино | 200 | 100 | 0.025 | 185 | 100 | 0.023 |
|  | Голубево | 413 | 100 | 0.052 | 383 | 100 | 0.048 |
| Титовское |  | 2153 | 120 | 0.326 | 1997 | 120 | 0.302 |
|  | Титово | 1028 | 120 | 0.155 | 953 | 120 | 0.144 |
|  | Тарсьма | 85 | 100 | 0.011 | 79 | 100 | 0.010 |
|  | Усть-Тарсьма | 602 | 100 | 0.076 | 558 | 100 | 0.070 |
|  | Усть-Каменка | 439 | 100 | 0.055 | 407 | 100 | 0.051 |
| Промышленновское |  | 17165 | 180 | 3.893 | 15919 | 180 | 3.610 |
|  | Промышленновское | 17165 | 180 | 3.893 | 15919 | 180 | 3.610 |
| ИТОГО |  | 48222 |  | 9.132 | 44722 |  | 8.469 |

6.3 Мероприятия схемы территориального планирования по улучшению и модернизации систем водоснабжения и водоотведения

В рамках «Схемы территориального планирования», учитывая материалы «Комплексной программы социально-экономического муниципального образования «Промышленновский район» предусматривается:

- Строительство очистных сооружений в поселении Плотниково.

- Реконструкция котельных и тепловых сетей в пгт. Промышленная.

- Строительство водовода в пгт. Промышленная.

- Реконструкция очистных сооружений в пгт. Промышленная.

- Ремонтно-восстановительные работы на ГТС (гидротехнических сооружениях): в пгт. Промышленная, Калинкинском с/п, Плотниковском с/п, Пушкинском с/п, Тарабаринском с/п, Тарасовском с/п.

- Ремонт, установка водопроводных сетей и канализации в учреждениях культуры: пгт. Промышленная, Вагановском с/п, Калинкинском с/п, Лебедевском с/п, Окуневском с/п, Падунском с/п, Плотниковском с/п, Пушкинском с/п, Тарабаринском с/п, Тарасовском с/п, Титовском с/п.

Водоснабжение жителей района предлагается осуществлять на основе использования подземных вод разведанных и новых МПВ. Для надежного водоснабжения рекомендуется проведение работ по переутверждению запасов МПВ Васьковское, Титовское и Калинкинский участок Промышленного, разведке новых МПВ, ввод в эксплуатацию водозаборов, строительство станций водоподготовки.

Систему водоснабжения пгт.Промышленная необходимо организовать от двух независимых источников: речной водозабор на реке Иня и МПВ. Рекомендуется организация технического водоснабжения поселка от речного водозабора в объеме 2,8 тыс.м3/сут.

Для организации источника хозяйственно-питьевого водоснабжения рекомендуются проведение гидрогеологических работ по переутверждению запасов подземных вод Камысловский участка Промышленновского МПВ в количестве 2,38 тыс.м3/сут. Площадка участка МПВ находится в 1 км к востоку от поселка. По предварительным данным запасы МПВ составляют 5,85 тыс.м3/сут. Для надежного водоснабжения жителей поселка необходимо восстановление группового водопровода.

Систему водоснабжения п.Плотниково необходимо организовать от двух независимых источников: от водохранилищ сезонного регулирования и МПВ. Рекомендуется организация технического водоснабжения поселка от водозабора на водохранилищах, которые располагаются на юго-западной окраине поселка, в объеме 1,39 тыс.м3/сут.

Для организации источника хозяйственно-питьевого водоснабжения рекомендуются проведение гидрогеологических работ по переутверждению запасов подземных вод Икитинского МПВ в количестве 1,11 тыс.м3/сут. Площадка участка МПВ находится в 8 км к северо-западу от поселка в районе деревни Пор-Искитим. По предварительным данным запасы МПВ составляют 4,8 тыс.м3/сут.

Состав и мощность очистных сооружений следует уточнить на следующих стадиях проектирования.

6.4 Энергоснабжение

Электроснабжение района осуществляется за счет региональных мощностей области (10 тепловых электростанций и 4 предприятия электрических сетей).

Современное электропотребление Промышленновского района оставляет:

ЖКХ – 35, промышленный сектор – 15, пищевая промышленность – 5, прочие – 10, всего – 65 млн. кВт/час в год..

Таблица 6.1

Электрические нагрузки (МВт):

| Современное состояние | Прогноз на 2015 г. | Прогноз на 2025 г. |
| --- | --- | --- |
| ЖКС | Пром. | Всего | ЖКС | Пром. | Всего | ЖКС | Пром. | Всего |
| 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 25 |

Расчёт показателей расхода электроэнергии коммунально-бытовым сектором выполнен на основании РД 34.20.185-94 (Таблица 5.4).

Таблица 6.2

Укрупненные показатели расхода электроэнергии комунально-бытовых
 потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки

| Наименование сельского поселения | Населенный пункт | Численность, чел, на 2015 г. | Численность, чел, на 2025 г. | коэффициетнт | Комунально-бытовая нагрузка кВт/чел. на 2015 г. | Комунально-бытовая нагрузка кВт/чел. на 2025 г. | удельный расход электроэнергии, кВт.ч/чел. Год | годовое число часов использования максимума электрической нагрузки | Комунально-бытовое потребление электроэнергии в год, на 2015 г. | Комунально-бытовое потребление электроэнергии в год, на 2025 г. | Комунально-бытовое потребление годового числа часов использования максимума электрической нагрузки на 2015 г. | Комунально-бытовое потребление годового числа часов использования максимума электрической нагрузки на 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Падунское |  | 4711 | 4369 | 0.5 | 2355.46 | 2184.50 | 2750 | 5500 | 6477519.01 | 6007374.34 | 12955038.03 | 12014748.68 |
|  | Падунская | 2014 | 1868 | 0.5 | 1007.00 | 933.91 | 2750 | 5500 | 2769248.95 | 2568254.15 | 5538497.91 | 5136508.30 |
|  | Васьково | 1111 | 1030 | 0.5 | 555.42 | 515.11 | 2750 | 5500 | 1527403.50 | 1416543.06 | 3054807.00 | 2833086.11 |
|  | Абышево | 707 | 656 | 0.5 | 353.54 | 327.88 | 2750 | 5500 | 972225.53 | 901660.45 | 1944451.06 | 1803320.90 |
|  | Березово | 156 | 145 | 0.5 | 78.24 | 72.56 | 2750 | 5500 | 215164.67 | 199547.80 | 430329.33 | 399095.61 |
|  | Денисовка | 158 | 147 | 0.5 | 79.21 | 73.46 | 2750 | 5500 | 217821.02 | 202011.36 | 435642.04 | 404022.72 |
|  | Озерки | 564 | 523 | 0.5 | 282.06 | 261.58 | 2750 | 5500 | 775655.34 | 719357.52 | 1551310.68 | 1438715.04 |
| Плотниковское |  | 7180 | 6659 | 0.5 | 3589.94 | 3329.38 | 2750 | 5500 | 9872339.31 | 9155795.26 | 19744678.63 | 18311590.51 |
|  | Плотниково(п) | 5181 | 4805 | 0.5 | 2590.67 | 2402.64 | 2750 | 5500 | 7124341.19 | 6607249.53 | 14248682.38 | 13214499.06 |
|  | Брянский | 41 | 38 | 0.5 | 20.28 | 18.81 | 2750 | 5500 | 55783.43 | 51734.62 | 111566.86 | 103469.23 |
|  | Восход | 267 | 247 | 0.5 | 133.30 | 123.63 | 2750 | 5500 | 366576.84 | 339970.33 | 733153.68 | 679940.67 |
|  | Нагорный | 64 | 59 | 0.5 | 31.88 | 29.56 | 2750 | 5500 | 87659.68 | 81297.25 | 175319.36 | 162594.51 |
|  | Первомайский | 203 | 188 | 0.5 | 101.42 | 94.06 | 2750 | 5500 | 278917.16 | 258673.08 | 557834.32 | 517346.16 |
|  | Соревнование | 349 | 323 | 0.5 | 174.35 | 161.70 | 2750 | 5500 | 479471.88 | 444671.34 | 958943.76 | 889342.68 |
|  | Колячево | 837 | 776 | 0.5 | 418.25 | 387.90 | 2750 | 5500 | 1150201.24 | 1066718.51 | 2300402.49 | 2133437.02 |
|  | Плотниково(д) | 235 | 218 | 0.5 | 117.36 | 108.84 | 2750 | 5500 | 322747.00 | 299321.71 | 645494.00 | 598643.41 |
|  | Сыромолотная | 5 | 4 | 0.5 | 2.41 | 2.24 | 2750 | 5500 | 6640.88 | 6158.88 | 13281.77 | 12317.77 |
| Пушкинское |  | 2933 | 2720 | 0.5 | 1466.31 | 1359.88 | 2750 | 5500 | 4032345.24 | 3739673.67 | 8064690.48 | 7479347.34 |
|  | Краснинское | 1282 | 1189 | 0.5 | 640.91 | 594.39 | 2750 | 5500 | 1762490.82 | 1634567.51 | 3524981.64 | 3269135.02 |
|  | Пархаевка | 257 | 238 | 0.5 | 128.47 | 119.15 | 2750 | 5500 | 353295.07 | 327652.57 | 706590.14 | 655305.14 |
|  | Пушкино | 205 | 190 | 0.5 | 102.39 | 94.96 | 2750 | 5500 | 281573.51 | 261136.63 | 563147.03 | 522273.27 |
|  | Иваново-Родионовский | 294 | 272 | 0.5 | 146.82 | 136.17 | 2750 | 5500 | 403765.79 | 374460.08 | 807531.59 | 748920.16 |
|  | Каменка | 895 | 830 | 0.5 | 447.72 | 415.22 | 2750 | 5500 | 1231220.04 | 1141856.88 | 2462440.08 | 2283713.76 |
| Вагановское |  | 3027 | 2808 | 0.5 | 1513.64 | 1403.78 | 2750 | 5500 | 4162506.58 | 3860387.77 | 8325013.16 | 7720775.55 |
|  | Ваганово | 1615 | 1498 | 0.5 | 807.53 | 748.92 | 2750 | 5500 | 2220711.87 | 2059530.43 | 4441423.74 | 4119060.85 |
|  | Иван-Брод | 1 | 1 | 0.5 | 0.48 | 0.45 | 2750 | 5500 | 1328.18 | 1231.78 | 2656.35 | 2463.55 |
|  | Касимовка | 26 | 24 | 0.5 | 13.04 | 12.09 | 2750 | 5500 | 35860.78 | 33257.97 | 71721.56 | 66515.93 |
|  | Прогресс | 401 | 372 | 0.5 | 200.43 | 185.89 | 2750 | 5500 | 551193.44 | 511187.28 | 1102386.87 | 1022374.55 |
|  | Журавлево | 984 | 913 | 0.5 | 492.15 | 456.43 | 2750 | 5500 | 1353412.32 | 1255180.33 | 2706824.64 | 2510360.65 |
| Калининское |  | 1343 | 1245 | 0.5 | 671.33 | 622.61 | 2750 | 5500 | 1846165.97 | 1712169.43 | 3692331.94 | 3424338.87 |
|  | Калинино | 700 | 649 | 0.5 | 350.16 | 324.74 | 2750 | 5500 | 962928.29 | 893038.01 | 1925856.59 | 1786076.03 |
|  | Портягино | 214 | 199 | 0.5 | 107.22 | 99.44 | 2750 | 5500 | 294855.28 | 273454.40 | 589710.57 | 546908.80 |
|  | Октябрьский | 238 | 220 | 0.5 | 118.81 | 110.19 | 2750 | 5500 | 326731.53 | 303017.04 | 653463.06 | 606034.07 |
|  | Ушаково | 190 | 176 | 0.5 | 95.15 | 88.24 | 2750 | 5500 | 261650.86 | 242659.98 | 523301.72 | 485319.97 |
| Лебедевское |  | 2368 | 2196 | 0.5 | 1183.77 | 1097.85 | 2750 | 5500 | 3255361.72 | 3019084.38 | 6510723.44 | 6038168.75 |
|  | Лебеди | 730 | 677 | 0.5 | 365.13 | 338.63 | 2750 | 5500 | 1004101.78 | 931223.09 | 2008203.56 | 1862446.18 |
|  | Корбелкино | 79 | 73 | 0.5 | 39.60 | 36.73 | 2750 | 5500 | 108910.51 | 101005.68 | 217821.02 | 202011.36 |
|  | Пор-Искитим | 670 | 622 | 0.5 | 335.18 | 310.86 | 2750 | 5500 | 921754.81 | 854852.94 | 1843509.61 | 1709705.88 |
|  | Подкопеная | 128 | 118 | 0.5 | 63.75 | 59.13 | 2750 | 5500 | 175319.36 | 162594.51 | 350638.72 | 325189.01 |
|  | Уфимцево | 760 | 705 | 0.5 | 380.10 | 352.51 | 2750 | 5500 | 1045275.26 | 969408.16 | 2090550.53 | 1938816.32 |
| Окуневское |  | 2578 | 2391 | 0.5 | 1289.06 | 1195.50 | 2750 | 5500 | 3544904.30 | 3287611.67 | 7089808.59 | 6575223.34 |
|  | Окунево | 917 | 850 | 0.5 | 458.34 | 425.07 | 2750 | 5500 | 1260439.93 | 1168955.97 | 2520879.86 | 2337911.93 |
|  | Бормотово | 389 | 361 | 0.5 | 194.64 | 180.51 | 2750 | 5500 | 535255.31 | 496405.96 | 1070510.63 | 992811.92 |
|  | Пьяново | 1001 | 928 | 0.5 | 500.36 | 464.04 | 2750 | 5500 | 1375991.33 | 1276120.53 | 2751982.65 | 2552241.06 |
|  | Ранний | 129 | 120 | 0.5 | 64.72 | 60.02 | 2750 | 5500 | 177975.71 | 165058.06 | 355951.42 | 330116.12 |
|  | Новый Исток | 137 | 127 | 0.5 | 68.58 | 63.60 | 2750 | 5500 | 188601.13 | 174912.27 | 377202.26 | 349824.55 |
|  | 210 км | 5 | 4 | 0.5 | 2.41 | 2.24 | 2750 | 5500 | 6640.88 | 6158.88 | 13281.77 | 12317.77 |
| Тарабаринское |  | 2302 | 2135 | 0.5 | 1150.93 | 1067.39 | 2750 | 5500 | 3165045.69 | 2935323.57 | 6330091.37 | 5870647.14 |
|  | Труд | 355 | 330 | 0.5 | 177.73 | 164.83 | 2750 | 5500 | 488769.12 | 453293.78 | 977538.24 | 906587.56 |
|  | Байрак | 294 | 272 | 0.5 | 146.82 | 136.17 | 2750 | 5500 | 403765.79 | 374460.08 | 807531.59 | 748920.16 |
|  | Контрольная | 127 | 117 | 0.5 | 63.27 | 58.68 | 2750 | 5500 | 173991.18 | 161362.73 | 347982.36 | 322725.46 |
|  | 168 км | 0 | 0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 2750 | 5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Тарабарино | 78 | 73 | 0.5 | 39.12 | 36.28 | 2750 | 5500 | 107582.33 | 99773.90 | 215164.67 | 199547.80 |
|  | Протопопово | 421 | 391 | 0.5 | 210.58 | 195.29 | 2750 | 5500 | 579085.15 | 537054.59 | 1158170.31 | 1074109.17 |
|  | Цветущий | 129 | 120 | 0.5 | 64.72 | 60.02 | 2750 | 5500 | 177975.71 | 165058.06 | 355951.42 | 330116.12 |
|  | 251 км | 4 | 4 | 0.5 | 1.93 | 1.79 | 2750 | 5500 | 5312.71 | 4927.11 | 10625.42 | 9854.21 |
|  | Еремино | 434 | 402 | 0.5 | 216.86 | 201.12 | 2750 | 5500 | 596351.45 | 553067.68 | 1192702.91 | 1106135.36 |
|  | Морозово | 446 | 414 | 0.5 | 223.13 | 206.94 | 2750 | 5500 | 613617.75 | 569080.78 | 1227235.51 | 1138161.55 |
|  | 239 км | 14 | 13 | 0.5 | 6.76 | 6.27 | 2750 | 5500 | 18594.48 | 17244.87 | 37188.95 | 34489.74 |
| Тарасовское |  | 2463 | 2284 | 0.5 | 1231.58 | 1142.19 | 2750 | 5500 | 3386851.24 | 3141030.26 | 6773702.48 | 6282060.51 |
|  | Тарасово | 1137 | 1054 | 0.5 | 568.46 | 527.20 | 2750 | 5500 | 1563264.28 | 1449801.02 | 3126528.55 | 2899602.05 |
|  | Шипицино | 191 | 177 | 0.5 | 95.63 | 88.69 | 2750 | 5500 | 262979.04 | 243891.76 | 525958.07 | 487783.52 |
|  | Шуринка | 522 | 484 | 0.5 | 260.81 | 241.88 | 2750 | 5500 | 717215.56 | 665159.35 | 1434431.11 | 1330318.70 |
|  | Сибирский | 0 | 0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 2750 | 5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Калтышино | 200 | 185 | 0.5 | 99.98 | 92.72 | 2750 | 5500 | 274932.63 | 254977.75 | 549865.26 | 509955.50 |
|  | Голубево | 413 | 383 | 0.5 | 206.71 | 191.71 | 2750 | 5500 | 568459.74 | 527200.37 | 1136919.47 | 1054400.75 |
| Титовское |  | 2153 | 1997 | 0.5 | 1076.55 | 998.41 | 2750 | 5500 | 2960506.44 | 2745629.98 | 5921012.87 | 5491259.96 |
|  | Титово | 1028 | 953 | 0.5 | 513.88 | 476.59 | 2750 | 5500 | 1413180.28 | 1310610.27 | 2826360.56 | 2621220.54 |
|  | Тарсьма | 85 | 79 | 0.5 | 42.50 | 39.42 | 2750 | 5500 | 116879.57 | 108396.34 | 233759.14 | 216792.68 |
|  | Усть-Тарсьма | 602 | 558 | 0.5 | 300.89 | 311.50 | 2750 | 5500 | 827454.24 | 856625.00 | 1654908.49 | 1713250.00 |
|  | Усть-Каменка | 439 | 407 | 0.5 | 219.27 | 203.36 | 2750 | 5500 | 602992.34 | 559226.56 | 1205984.68 | 1118453.13 |
| Промышленновское |  | 17165 | 15919 | 0.52 | 8925.74 | 8277.90 | 2880 | 5550 | 25706118.31 | 23840343.06 | 49537832.15 | 45942327.77 |
|  | Промышлен-новское | 17165 | 15919 | 0.52 | 8925.74 | 8277.90 | 2880 | 5550 | 25706118.31 | 23840343.06 | 49537832.15 | 45942327.77 |
| ИТОГО | 48222 | 44722 |  | 24454.30 | 22679.38 |  |  | 68409663.80 | 63444423.38 | 134944923.14 | 125150488.42 |

6.5 Теплоснабжение

Годовой объем полезного отпуска теплоэнергии по Промышленновскому району составляет 64, тыс. Гкал из них на ведомственные котельные приходится 23,4% и на муниципальные 76,6%.

Теплообеспеченность на 1 тыс. жителей – 1,28

На первом этапе реализации схемы предполагается реконструкция и ремонт котельных в пгт. Промышленная. В перспективе в целях улучшения ситуации в отношении теплоснабжения на территории района необходимо осуществлять мероприятия по развитию отопительных систем ориентированное прежде всего на строительство мини-ТЭЦ, которые наряду с выработкой тепла в отопительный период будут способствовать улучшению электроснабжения, диверсифицируя источники поступления электричества.

Расчет объемов теплоснабжения для бытовых нужд выполнен на основании Концепции и Постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 г. Москва Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.

Таблица 6.3

Прогноз теплоснабжения жилищного сектора

| Муниципальные образования | Населенный пункт | префикс | численность, чел.на 2015 г. | численность, чел.на 2025 г. | Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. метров | Общей площади жилых помещений на 2015г. | Общей площади жилых помещений на 2025г. | Норма отопления - Гкал на 1 кв. метр общей площади жилых помещений на 2015г. | Норма отопления - Гкал на 1 кв. метр общей площади жилых помещений на 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Падунское |  |  | 4711 | 4369 | 15.55 | 73254.8514 | 67937.94252 | 73254.8514 | 67937.94252 |
|  | Падунская | п.ст | 2014 | 1868 |  | 31317.6882 | 29044.61968 | 31317.68816 | 29044.61968 |
|  | Васьково | д. | 1111 | 1030 |  | 17273.545 | 16019.81421 | 17273.54503 | 16019.81421 |
|  | Абышево | с. | 707 | 656 |  | 10994.9869 | 10196.96 | 10994.98692 | 10196.96 |
|  | Березово | с. | 156 | 145 |  | 2433.31678 | 2256.704263 | 2433.316778 | 2256.704263 |
|  | Денисовка | д. | 158 | 147 |  | 2463.35773 | 2284.564809 | 2463.357726 | 2284.564809 |
|  | Озерки | д. | 564 | 523 |  | 8771.95678 | 8135.279564 | 8771.956781 | 8135.279564 |
| Плотниковское |  |  | 7180 | 6659 | 13.46 | 111647.183 | 103543.7209 | 111647.1828 | 103543.7209 |
|  | Плотниково(п) | п. | 5181 | 4805 |  | 80569.8222 | 74721.98559 | 80569.82221 | 74721.98559 |
|  | Брянский | п. | 41 | 38 |  | 630.859905 | 585.0714755 | 630.8599055 | 585.0714755 |
|  | Восход | п. | 267 | 247 |  | 4145.65081 | 3844.75541 | 4145.650807 | 3844.75541 |
|  | Нагорный | п. | 64 | 59 |  | 991.35128 | 919.3980329 | 991.35128 | 919.3980329 |
|  | Первомайский | п. | 203 | 188 |  | 3154.29953 | 2925.357378 | 3154.299527 | 2925.357378 |
|  | Соревнование | п. | 349 | 323 |  | 5422.39109 | 5028.828635 | 5422.391092 | 5028.828635 |
|  | Колячево | д. | 837 | 776 |  | 13007.7304 | 12063.61661 | 13007.73043 | 12063.61661 |
|  | Плотниково(д) | д. | 235 | 218 |  | 3649.97517 | 3385.056394 | 3649.975167 | 3385.056394 |
|  | Сыромолотная | д. | 5 | 4 |  | 75.1023697 | 69.65136613 | 75.1023697 | 69.65136613 |
| Пушкинское |  |  | 2933 | 2720 | 19.35 | 45602.1589 | 42292.30951 | 45602.15888 | 42292.30951 |
|  | Краснинское | с. | 1282 | 1189 |  | 19932.1689 | 18485.47257 | 19932.16892 | 18485.47257 |
|  | Пархаевка | д. | 257 | 238 |  | 3995.44607 | 3705.452678 | 3995.446068 | 3705.452678 |
|  | Пушкино | д. | 205 | 190 |  | 3184.34048 | 2953.217924 | 3184.340475 | 2953.217924 |
|  | Иваново-Родионовский | п. | 294 | 272 |  | 4566.22408 | 4234.803061 | 4566.224078 | 4234.803061 |
|  | Каменка | д. | 895 | 830 |  | 13923.9793 | 12913.36328 | 13923.97934 | 12913.36328 |
| Вагановское |  |  | 3027 | 2808 | 18.88 | 47074.1653 | 43657.47629 | 47074.16533 | 43657.47629 |
|  | Ваганово | с. | 1615 | 1498 |  | 25114.2324 | 23291.41683 | 25114.23243 | 23291.41683 |
|  | Иван-Брод | д. | 1 | 1 |  | 15.0204739 | 13.93027323 | 15.02047394 | 13.93027323 |
|  | Касимовка | д. | 26 | 24 |  | 405.552796 | 376.1173771 | 405.5527964 | 376.1173771 |
|  | Прогресс | д. | 401 | 372 |  | 6233.49668 | 5781.063389 | 6233.496685 | 5781.063389 |
|  | Журавлево | с. | 984 | 913 |  | 15305.8629 | 14194.94842 | 15305.86294 | 14194.94842 |
| Калининское |  |  | 1343 | 1245 | 15.9 | 20878.4588 | 19363.07978 | 20878.45878 | 19363.07978 |
|  | Калинино | д. | 700 | 649 |  | 10889.8436 | 10099.44809 | 10889.84361 | 10099.44809 |
|  | Портягино | д. | 214 | 199 |  | 3334.54521 | 3092.520656 | 3334.545215 | 3092.520656 |
|  | Октябрьский | п. | 238 | 220 |  | 3695.03659 | 3426.847214 | 3695.036589 | 3426.847214 |
|  | Ушаково | д. | 190 | 176 |  | 2959.03337 | 2744.263826 | 2959.033366 | 2744.263826 |
| Лебедевское |  |  | 2368 | 2196 | 14.85 | 36815.1816 | 34143.09968 | 36815.18163 | 34143.09968 |
|  | Лебеди | с. | 730 | 677 |  | 11355.4783 | 10531.28656 | 11355.4783 | 10531.28656 |
|  | Корбелкино | д. | 79 | 73 |  | 1231.67886 | 1142.282405 | 1231.678863 | 1142.282405 |
|  | Пор-Искитим | д. | 670 | 622 |  | 10424.2089 | 9667.609619 | 10424.20891 | 9667.609619 |
|  | Подкопеная | д. | 128 | 118 |  | 1982.70256 | 1838.796066 | 1982.70256 | 1838.796066 |
|  | Уфимцево | д. | 760 | 705 |  | 11821.113 | 10963.12503 | 11821.11299 | 10963.12503 |
| Окуневское |  |  | 2578 | 2391 | 18.82 | 40089.6449 | 37179.89924 | 40089.64494 | 37179.89924 |
|  | Окунево | с. | 917 | 850 |  | 14254.4298 | 13219.82929 | 14254.42977 | 13219.82929 |
|  | Бормотово | д. | 389 | 361 |  | 6053.251 | 5613.90011 | 6053.250998 | 5613.90011 |
|  | Пьяново | д. | 1001 | 928 |  | 15561.211 | 14431.76306 | 15561.211 | 14431.76306 |
|  | Ранний | п. | 129 | 120 |  | 2012.74351 | 1866.656612 | 2012.743508 | 1866.656612 |
|  | Новый Исток | рзд. | 137 | 127 |  | 2132.9073 | 1978.098798 | 2132.907299 | 1978.098798 |
|  | 210 км | п. | 5 | 4 |  | 75.1023697 | 69.65136613 | 75.1023697 | 69.65136613 |
| Тарабаринское |  |  | 2302 | 2135 | 15.72 | 35793.7894 | 33195.8411 | 35793.7894 | 33195.8411 |
|  | Труд | с. | 355 | 330 |  | 5527.53441 | 5126.340547 | 5527.53441 | 5126.340547 |
|  | Байрак | д. | 294 | 272 |  | 4566.22408 | 4234.803061 | 4566.224078 | 4234.803061 |
|  | Контрольная | п.ст | 127 | 117 |  | 1967.68209 | 1824.865793 | 1967.682086 | 1824.865793 |
|  | 168 км | п. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Тарабарино | д. | 78 | 73 |  | 1216.65839 | 1128.352131 | 1216.658389 | 1128.352131 |
|  | Протопопово | д. | 421 | 391 |  | 6548.92664 | 6073.599127 | 6548.926638 | 6073.599127 |
|  | Цветущий | п. | 129 | 120 |  | 2012.74351 | 1866.656612 | 2012.743508 | 1866.656612 |
|  | 251 км | п. | 4 | 4 |  | 60.0818958 | 55.7210929 | 60.08189576 | 55.7210929 |
|  | Еремино | д. | 434 | 402 |  | 6744.1928 | 6254.692679 | 6744.192799 | 6254.692679 |
|  | Морозово | с. | 446 | 414 |  | 6939.45896 | 6435.786231 | 6939.45896 | 6435.786231 |
|  | 239 км | п. | 14 | 13 |  | 210.286635 | 195.0238252 | 210.2866352 | 195.0238252 |
| Тарасовское |  |  | 2463 | 2284 | 14.48 | 38302.2085 | 35522.19673 | 38302.20855 | 35522.19673 |
|  | Тарасово | с. | 1137 | 1054 |  | 17679.0978 | 16395.93159 | 17679.09783 | 16395.93159 |
|  | Шипицино | д. | 191 | 177 |  | 2974.05384 | 2758.194099 | 2974.05384 | 2758.194099 |
|  | Шуринка | д. | 522 | 484 |  | 8111.05593 | 7522.347542 | 8111.055927 | 7522.347542 |
|  | Сибирский | п. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Калтышино | д. | 200 | 185 |  | 3109.23811 | 2883.566558 | 3109.238105 | 2883.566558 |
|  | Голубево | п. | 413 | 383 |  | 6428.76285 | 5962.156941 | 6428.762846 | 5962.156941 |
| Титовское |  |  | 2153 | 1997 | 16.03 | 33480.6364 | 31050.57902 | 33480.63641 | 31050.57902 |
|  | Титово | с. | 1028 | 953 |  | 15981.7843 | 14821.81071 | 15981.78427 | 14821.81071 |
|  | Тарсьма | п. | 85 | 79 |  | 1321.80171 | 1225.864044 | 1321.801707 | 1225.864044 |
|  | Усть-Тарсьма | д. | 602 | 558 |  | 9357.75526 | 8678.56022 | 9357.755264 | 8678.56022 |
|  | Усть-Каменка | д. | 439 | 407 |  | 6819.29517 | 6324.344045 | 6819.295168 | 6324.344045 |
| Промышленновское |  |  | 17165 | 15919 | 25.77 | 266913.822 | 247540.9552 | 266913.8219 | 247540.9552 |
|  | Промышлен-новское | п.гт | 17165 | 15919 |  | 266913.822 | 247540.9552 | 266913.8219 | 247540.9552 |
| Всего | 48222 | 44722 | 19.16 |  | 856873.52 |  | 856873.52 |

6.6 Санитарная очистка территории

По данным государственной статистической отчетности на территории Промышленновского района за 2004 год образовалось 179,66 тыс. тонн отходов производства и потребления, что составляет 0,014% отходов области.

Утилизация твердых бытовых отходов осуществляется на полигонах ТБО, которые в районе оборудованы в пгт.Промышленная, д.Окунева, п.Ближний-Плотниково.

Структура образования твердых бытовых отходов по отраслям и прогноз показаны в таблице 4.6.

Таблица 6.4

| Бытовые отходы | Прочие отрасли промышленности |
| --- | --- |
| 2005 | 2015 | 2025 | 2005 | 2015 | 2025 |
| 15 | 15 | 16 | 6 | 10 | 10 |

Глава 7. Мероприятия по градостроительному развитию территории
района

Таблица 7.1

План мероприятий по градостроительному развитию территории
Промышленновского района

| Наименование мероприятия | Социально- экономический эффект |
| --- | --- |
| Плотниковское сельское поселение |
| 1. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ |  |
| Реализация мероприятий региональной целевой программы "Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области | Улучшение качества связи и широкий охват информационными услугами населения в Плотниковском сельском поселении |
| 2. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |
| Строительство очистных сооружений в Плотниковском сельском поселении | Улучшение экологии окружающей среды в Плотниковском сельском поселении |
| Приобретение техники для предприятий ЖКХ Плотниковского сельского поселения | Улучшение качества обслуживания населения в Плотниковском сельском поселении |
| Проектирование и строительство локальных водоводов в Плотниковском сельском поселении (федеральная программа) | Улучшение санитарно-эпидемиэлогической и экологической обстановки в Плотниковском сельском поселении |
| Строительство полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) в Плотниковском сельском поселении (региональная программа) | Улучшение санитарно-эпидемиэлогической и экологической обстановки в п. Плотниково |
| Региональная целевая программа по газификации Кемеровской области | Улучшение качества жизни населения и экологической обстановки в Плотниковском сельском поселении |
| 3. СТРОИТЕЛЬСТВО |  |
| Ремонтно-восстановительные работы на ГТС (гидротехнических сооружениях) в Плотниковском сельском поселении (федеральная программа) | Предотвращение ЧС и регулирование пропуска паводковых вод |
| Реконструкция 16 кв. жилого дома ветеранов в п. Плотниково | Обеспечение благоустроенной жилой площадью престарелых граждан, сохранивших полную или частичную способность к самообслуживанию в быту |
| Разработка генпланов по Плотниковскому сельскому поселению | Обеспечение генпланами в соответствии с новым законодательством |
| Строительство врачебной амбулатории В п. Плотниково | Улучшение оказания медицинской помощи населению п. Плотниково |
| Строительство ФАПов в селе Усть-Тосьма, с.Васьково и п.Соревнование | Улучшение оказания медицинской помощи населению |
| 4. ЖИЛЬЕ |  |
| Выдача ссуд жителям в Плотниковского сельского поселения для строительства жилых домов по программе "Сельский дом" | Обеспечение жильем семей в Плотниковском сельском поселении |
| 5. МЕДИЦИНА |  |
| Поведение капитального ремонта Заринской участковой больницы | улучшение оказания медицинской помощи сельских жителей |
| Проведение капитальных ремонтов амбулаторий и ФАПов В Плотниковском сельском поселении | Улучшение оказания медицинской помощи населению в Плотниковском сельском поселении |
| Устройство пожарной сигнализации в Плотниковском сельском поселении | Улучшение безопасности пациентов, медицинских работников и обслуживающего персонала в Плотниковском сельском поселении |
| 6. ОБРАЗОВАНИЕ |  |
| Капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений и сетей общеобразовательных учреждений в Плотниковском сельском поселении | Приведение зданий и сооружений в соответствие с требованиями санитарных норм |
| 7. КУЛЬТУРА |  |
| Капитальный ремонт учреждений культуры в Плотниковском сельском поселении | Приведение зданий и сооружений в соответствие с требованиями санитарных норм |
| Ремонт, установка, водопроводных сетей и канализаций в учреждениях культуры в Плотниковском сельском поселении | Обеспечение учреждение культуры коммунальными услугами |
| 8. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ |  |
| Реконструкция спортивных площадок в Плотниковском сельском поселении | Исключение травматизма безаварийная и безопасная эксплуатация, правильная гигиена |
| Пушкинское сельское поселение |
| 1. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |
| Реконструкция животноводческих помещений Пушкинского сельского поселения | Увеличение продуктивности коров в Пушкинском сельском поселении |
| 2. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ |  |
| Реализация мероприятий региональной целевой программы "Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области | Улучшение качества связи и широкий охват информационными услугами населения в Пушкинском сельском поселении |
| 3. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |
| Строительство полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) в Пушкинском сельском поселении (региональная программа) | Улучшение санитарно-эпидемиэлогической и экологической обстановки Пушкинском сельском поселении |
| Региональная целевая программа по газификации Кемеровской области | Улучшение качества жизни населения и экологической обстановки в Пушкинском сельском поселении |
| 4. СТРОИТЕЛЬСТВО |  |
| Ремонтно-восстановительные работы на ГТС (гидротехнических сооружениях) в Пушкинском сельском поселении (федеральная программа) | Предотвращение ЧС и регулирование пропуска паводковых вод |

| 5. ЖИЛЬЕ |  |
| --- | --- |
| Выдача ссуд в Пушкинском сельском поселении для строительства жилых домов по программе "Сельский дом" | Обеспечение жильем семей в Пушкинском сельском поселении |
| 6. МЕДИЦИНА |  |
| Проведение капитальных ремонтов амбулаторий и ФАПов в Пушкинском сельском поселении | Улучшение оказания медицинской помощи населению в Пушкинском сельском поселении |
| Устройство пожарной сигнализации в Пушкинском сельском поселении | Улучшение безопасности пациентов, медицинских работников и обслуживающего персонала |
| 7. ОБРАЗОВАНИЕ |  |
| Капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений и сетей общеобразовательных учреждений в Пушкинском сельском поселении | Приведение зданий и сооружений в соответствие с требованиями санитарных норм |
| 8. КУЛЬТУРА |  |
| Капитальный ремонт учреждений культуры в Пушкинском сельском поселении | Приведение зданий и сооружений в соответствие с требованиями санитарных норм |
| Ремонт, установка, водопроводных сетей и канализаций в учреждениях культуры в Пушкинском сельском поселении | Обеспечение учреждение культуры коммунальными услугами |
| 9. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ |  |
| Реконструкция спортивных площадок в Пушкинском сельском поселении | Исключение травматизма безаварийная и безопасная эксплуатация, правильная гигиена |
| Тарабаринское сельское поселение |
| 1. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |
| Реконструкция животноводческих помещений в Тарабаринском сельском поселении | Увеличение продуктивности коров в Тарабаринском сельском поселении |
| 2. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ |  |
| Реализация мероприятий региональной целевой программы "Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области | Улучшение качества связи и широкий охват информационными услугами населения в Тарабаринском сельском поселении |
| 3. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |
| Строительство полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) в Тарабаринском сельском поселении (региональная программа) | Улучшение санитарно-эпидемиэлогической и экологической обстановки в Тарабаринском сельском поселении |
| Региональная целевая программа по газификации Кемеровской области | Улучшение качества жизни населения и экологической обстановки в Тарабаринском сельском поселении |

| 4. СТРОИТЕЛЬСТВО |  |
| --- | --- |
| Ремонтно-восстановительные работы на ГТС (гидротехнических сооружениях) в Тарабаринском сельском поселении (федеральная программа) | Предотвращение ЧС и регулирование пропуска паводковых вод |
| 5. ЖИЛЬЕ |  |
| Выдача ссуд в Тарабаринском сельском поселении для строительства жилых домов по программе "Сельский дом" | Обеспечение жильем семей в Тарабаринском сельском поселении |
| 6. МЕДИЦИНА |  |
| Проведение капитальных ремонтов амбулаторий и ФАПов в Тарабаринском сельском поселении | Улучшение оказания медицинской помощи населению в Тарабаринском сельском поселении |
| Устройство пожарной сигнализации в Тарабаринском сельском поселении | Улучшение безопасности пациентов, медицинских работников и обслуживающего персонала |
| 7. ОБРАЗОВАНИЕ |  |
| Капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений и сетей общеобразовательных учреждений в Тарабаринском сельском поселении | Приведение зданий и сооружений в соответствие с требованиями санитарных норм |
| 8. КУЛЬТУРА |  |
| Капитальный ремонт учреждений культуры в Тарабаринском сельском поселении | Приведение зданий и сооружений в соответствие с требованиями санитарных норм |
| Ремонт, установка, водопроводных сетей и канализаций в учреждениях культуры в Тарабаринском сельском поселении | Обеспечение учреждение культуры коммунальными услугами |
| Тарасовское сельское поселение |
| 1. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |
| Реконструкция животноводческих помещений в Тарасовском сельском поселении | Увеличение продуктивности коров в Тарасовском сельском поселении |
| 2. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ |  |
| Реализация мероприятий региональной целевой программы "Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области | Улучшение качества связи и широкий охват информационными услугами населения в Тарасовском сельском поселении |
| 3. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |
| Строительство полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) в Тарасовском сельском поселении (региональная программа) | Улучшение санитарно-эпидемиэлогической и экологической обстановки в Тарасовском сельском поселении |
| Региональная целевая программа по газификации Кемеровской области | Улучшение качества жизни населения и экологической обстановки в Тарасовском сельском поселении |
| 4. СТРОИТЕЛЬСТВО |  |
| Ремонтно-восстановительные работы на ГТС (гидротехнических сооружениях) в Тарасовском сельском поселении (федеральная программа) | Предотвращение ЧС и регулирование пропуска паводковых вод |
| 5. ЖИЛЬЕ |  |
| Выдача ссуд в Тарасовском сельском поселении для строительства жилых домов по программе "Сельский дом" | Обеспечение жильем семей в Тарасовском сельском поселении |
| 6. МЕДИЦИНА |  |
| Проведение капитальных ремонтов амбулаторий и ФАПов в Тарасовском сельском поселении | Улучшение оказания медицинской помощи населению в Тарасовском сельском поселении |
| Устройство пожарной сигнализации в Тарасовском сельском поселении | Улучшение безопасности пациентов, медицинских работников и обслуживающего персонала |
| 7. ОБРАЗОВАНИЕ |  |
| Капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений и сетей общеобразовательных учреждений в Тарасовском сельском поселении | Приведение зданий и сооружений в соответствие с требованиями санитарных норм |
| 8. КУЛЬТУРА |  |
| Капитальный ремонт учреждений культуры в Тарасовском сельском поселении | Приведение зданий и сооружений в соответствие с требованиями санитарных норм |
| Ремонт, установка, водопроводных сетей и канализаций в учреждениях культуры в Тарасовском сельском поселении | Обеспечение учреждение культуры коммунальными услугами |
| Титовское сельское поселение |
| 1. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |
| Реконструкция животноводческих помещений в Титовском сельском поселении | Увеличение продуктивности коров в Титовском сельском поселении |
| 2. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ |  |
| Реализация мероприятий региональной целевой программы "Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области | Улучшение качества связи и широкий охват информационными услугами населения в Титовском сельском поселении |
| 3. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |
| Проектирование и строительство локальных водоводов в Титовском сельском поселении (федеральная программа) | Улучшение санитарно-эпидемиэлогической и экологической обстановки в Титовском сельском поселении |
| Строительство полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) в Титовском сельском поселении (региональная программа) | Улучшение санитарно-эпидемиэлогической и экологической обстановки в Тарасовском сельском поселении |
| Региональная целевая программа по газификации Кемеровской области | Улучшение качества жизни населения и экологической обстановки в Титовском сельском поселении |
| 4. СТРОИТЕЛЬСТВО |  |
| Строительство ФАПов в селе Усть-Торсьма, с.Васьково и п. Соревнование | Улучшение оказания медицинской помощи населению в Титовском сельском поселении |
| 5. ЖИЛЬЕ |  |
| Выдача ссуд в Титовском сельском поселениидля для строительства жилых домов по программе "Сельский дом" | Обеспечение жильем семей в Титовском сельском поселении |
| 6. МЕДИЦИНА |  |
| Проведение капитальных ремонтов амбулаторий и ФАПов в Титовском сельском поселении | Улучшение оказания медицинской помощи населению в Титовском сельском поселении |
| Устройство пожарной сигнализации в Титовском сельском поселении | Улучшение безопасности пациентов, медицинских работников и обслуживающего персонала |
| 7. ОБРАЗОВАНИЕ |  |
| Капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений и сетей общеобразовательных учреждений в Титовском сельском поселении | Приведение зданий и сооружений в соответствие с требованиями санитарных норм |
| Промешленновское городское поселение |
| 1. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |
| Реконструкция животноводческих помещений в Промышленнском городском поселении | Увеличение продуктивности коров в Промышленнском городском поселении |
| 2. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ |  |
| Реализация мероприятий региональной целевой программы "Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области | Улучшение качества связи и широкий охват информационными услугами населения в Промышленнском городском поселении |
| (Региональный филиал "Электросвязь") замена центральной квазиэлектронной АТС КВАНТ на цифровую АТС SI-2000 мощностью 5120 номеров | Увеличение количества абонентов на 1948 номеров р.п.Промышленная |
| Реализация мероприятий региональной целевой программы "Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области | Улучшение качества связи и широкий охват информационными услугами населения в Промышленнском городском поселении |
| 3. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО |  |
| Строительство магазина бытовой химии и парфюмерии с элементами бытового обслуживания ЧП Рабе А.В. р.п. Промышленная | Развитие сферы бытовых услуг. Создание 20 рабочих мест |
| Торговый комплекс ЧП Федоруца Е.Л. р.п.Промышленная | Создание условий для реализации сельхоз продукции из хозяйств населения. Создание 15 рабочих мест |
| Торговый комплекс ЧП Кузьмин Ю.Н. р.п.Промышленная | Создание условий для реализации товаров. Создание 10 рабочих мест |
| Гостиница ЧП Протопопова З.М. р.п.Промышленная | Развитие сферы бытовых услуг. Создание 25 рабочих мест |
| Магазин продовольственных товаров ЧП Никитин И.Е. р.п. Промышленная | Улучшение торгового обслуживания населения. Создание 5 рабочих мест |
| 4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |
| Реконструкция котельной №15 и тепловых сетей. Федеральная целевая программа "Энергоэффективная экономика" подпрограмма "Эффективность в сфере потребления" раздел "Энергоэффективность ЖКХ" | Повышение надежности теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии, улучшение экологии окружающей среды |
| Реконструкция котельной №11 и тепловых сетей | Улучшение теплоснабжения населения р.п.Промышленная |
| Строительство водовода в р.п.Промышленная | Обеспечение населения качественной питьевой воды |
| Реконструкция очистных сооружений в р.п.Промышленная региональная программа "Питьевая вода" | Улучшение экологической обстановки р.п.Промышленная |
| Строительство полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) (региональная программа) | Улучшение санитарно-эпидемиэлогической и экологической обстановки в Промышленнском городском поселении |
| Региональная целевая программа по газификации Кемеровской области | Улучшение качества жизни населения и экологической обстановки в Промышленнском городском поселении |
| 5. СТРОИТЕЛЬСТВО |  |
| Ремонтно-восстановительные работы на ГТС (гидротехнических сооружениях) в Промышленнском городском поселении (федеральная программа) | Предотвращение ЧС и регулирование пропуска паводковых вод |
| Строительство жилого дома в микрорайоне "Южный" р.п.Промышленная | Улучшение жилищных условий населения |
| Строительство детского сада на 190 мест р.п.Промышленная | Создание 190 дополнительных мест для детей дошкольного возраста и создание 30 рабочих мест |
| Разработка генпланов Промышленнского городского поселения | Обеспечение генпланами в соответствии с новым законодательством |
| Строительство нового здания станции скорой медицинской помощи | Улучшение качества оказания экстренной медицинской помощи, выделение врачебной бригады экстренной медицинской помощи |
| 6. ЖИЛЬЕ |  |
| Выдача ссуд в Промышленнском городском поселении для строительства жилых домов по программе "Сельский дом" | Обеспечение жильем семей в Промышленнском городском поселении |

| 7. МЕДИЦИНА |  |
| --- | --- |
| Устройство пожарной сигнализации в Промышленнском городском поселении | Улучшение безопасности пациентов, медицинских работников и обслуживающего персонала |
| Капитальный ремонт подвала главного корпуса МУЗ "ЦРБ". | Вынос подсобных помещений (раздевалок, складских помещений из отделений, оборудование общей раздевалки для больных и посетителей); возможность использования подвала в системе МСГО и ЧС |
| 8. ОБРАЗОВАНИЕ |  |
| Капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений и сетей общеобразовательных учреждений в Промышленнском городском поселении | Приведение зданий и сооружений в соответствие с требованиями санитарных норм |
| 9. КУЛЬТУРА |  |
| Реконструкция здания под районную библиотеку и районную детскую библиотеку р.п.Промышленная | Улучшение условий для информационного обслуживания населения. Создание фонда хранения обязательного единственного экземпляра документального фонда (подшивки газет за 5, 10, 40 лет) |
| Капитальный ремонт учреждений культуры в Промышленнском городском поселении | Приведение зданий и сооружений в соответствие с требованиями санитарных норм |
| Ремонт, установка, водопроводных сетей и канализаций в учреждениях культуры в Промышленнском городском поселении | Обеспечение учреждение культуры коммунальными услугами |
| Лебедевское сельское поселение |
| 1. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |
| Реконструкция животноводческих помещений в Лебедевском сельском поселении | Увеличение продуктивности коров в Лебедевском сельском поселении |
| 2. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ |  |
| Реализация мероприятий региональной целевой программы "Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области | Улучшение качества связи и широкий охват информационными услугами населения в Лебедевском сельском поселении |
| 3. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |
| Строительство полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) в Лебедевском сельском поселении (региональная программа) | Улучшение санитарно-эпидемиэлогической и экологической обстановки в Лебедевском сельском поселении |
| 4. ЖИЛЬЕ |  |
| Выдача ссуд в Лебедевском сельском поселении для строительства жилых домов по программе "Сельский дом" | Обеспечение жильем семей в Лебедевском сельском поселении |

| 5. МЕДИЦИНА |  |
| --- | --- |
| Проведение капитальных ремонтов амбулаторий и ФАПов в Лебедевском сельском поселении | Улучшение оказания медицинской помощи населению в Лебедевском сельском поселении |
| 6. ОБРАЗОВАНИЕ |  |
| Капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений и сетей общеобразовательных учреждений в Лебедевском сельском поселении | Приведение зданий и сооружений в соответствие с требованиями санитарных норм |
| 9. КУЛЬТУРА |  |
| Ремонт, установка, водопроводных сетей и канализаций в учреждениях культуры в Лебедевском сельском поселении | Обеспечение учреждение культуры коммунальными услугами |
| Капитальный ремонт учреждений культуры в Лебедевском сельском поселении | Приведение зданий и сооружений в соответствие с требованиями санитарных норм |
| Окуневское сельское поселение |
| 1. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |
| Реконструкция животноводческих помещений в Окуневском сельском поселении | Увеличение продуктивности коров в Окуневском сельском поселении |
| 2. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ |  |
| Реализация мероприятий региональной целевой программы "Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области | Улучшение качества связи и широкий охват информационными услугами населения в Окуневском сельском поселении |
| 3. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |
| Строительство полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) в Окуневском сельском поселении (региональная программа) | Улучшение санитарно-эпидемиэлогической и экологической обстановки в Окуневском сельском поселении |
| 4. СТРОИТЕЛЬСТВО |  |
| Реконструкция детского сада в с. Окунево | Создание дополнительных Дошкольных мест |
| 5. ЖИЛЬЕ |  |
| Выдача ссуд в Окуневском сельском поселении для строительства жилых домов по программе "Сельский дом" | Обеспечение жильем семей в Окуневском сельском поселении |
| 6. МЕДИЦИНА |  |
| Проведение капитальных ремонтов амбулаторий и ФАПов в Окуневском сельском поселении | Улучшение оказания медицинской помощи населению в Окуневском сельском поселении |

| 7. ОБРАЗОВАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений и сетей общеобразовательных учреждений в Окуневском сельском поселении | Приведение зданий и сооружений в соответствие с требованиями санитарных норм |
| 8. КУЛЬТУРА |  |
| Ремонт, установка, водопроводных сетей и канализаций в учреждениях культуры в Окуневском сельском поселении | Обеспечение учреждение культуры коммунальными услугами |
| Капитальный ремонт учреждений культуры в Окуневском сельском поселении | Приведение зданий и сооружений в соответствие с требованиями санитарных норм |
| Падунского сельского поселения |
| 1. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |
| Реконструкция животноводческих помещений в Падунском сельском поселении | Увеличение продуктивности коров в Окуневском сельском поселении |
| 2. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ |  |
| Реализация мероприятий региональной целевой программы "Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области | Улучшение качества связи и широкий охват информационными услугами населения в Падунском сельском поселении |
| Реконструкция с расширением телефонной сети ст.Падунская | Увеличение количества абонентов телефонной сети ст.Падунская |
| 3. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |
| Строительство полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) в Падунском сельском поселении (региональная программа) | Улучшение санитарно-эпидемиэлогической и экологической обстановки в Падунском сельском поселении |
| 4. СТРОИТЕЛЬСТВО |  |
| Разработка генпланов Падунского сельского поселения | Обеспечение генпланами в соответствии с новым законодательством |
| Реконструкция молзавода под учебные мастерские Падунской школы-интерната | Улучшение условий обучения |
| Строительство ФАПов в селе Усть-Торсьма, с.Васьково и п. Соревнование | Улучшение оказания медицинской помощи населению в Падунском сельском поселении |
| 5. ЖИЛЬЕ |  |
| Выдача ссуд в Падунском сельском поселении для строительства жилых домов по программе "Сельский дом" | Обеспечение жильем семей в Падунском сельском поселении |

| 6. МЕДИЦИНА |  |
| --- | --- |
| Проведение капитальных ремонтов амбулаторий и ФАПов в Падунском сельском поселении | Улучшение оказания медицинской помощи населению в Падунском сельском поселении |
| Устройство пожарной сигнализации в Падунском сельском поселении | Улучшение безопасности пациентов, медицинских работников и обслуживающего персонала |
| 7. ОБРАЗОВАНИЕ |  |
| Капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений и сетей общеобразовательных учреждений в Падунском сельском поселении | Приведение зданий и сооружений в соответствие с требованиями санитарных норм |
| 8. КУЛЬТУРА |  |
| Ремонт, установка, водопроводных сетей и канализаций в учреждениях культуры в Падунском сельском поселении | Обеспечение учреждение культуры коммунальными услугами |
| Капитальный ремонт учреждений культуры в Падунском сельском поселении | Приведение зданий и сооружений в соответствие с требованиями санитарных норм |
| 9. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ |  |
| Реконструкция спортивных площадок в Падунском сельском поселении | Исключение травматизма безаварийная и безопасная эксплуатация, правильная гигиена |
| Вагановское сельское поселение |
| 1. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |
| Реконструкция животноводческих помещений в Вагановском сельском поселении | Увеличение продуктивности коров в Вагановском сельском поселении |
| 2. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ |  |
| Реализация мероприятий региональной целевой программы "Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области | Улучшение качества связи и широкий охват информационными услугами населения в Вагановском сельском поселении |
| Реконструкция с расширением телефонной сети с.Журавлево | Увеличение количества абонентов телефонной сети с.Журавлево |

| 3. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |
| --- | --- |
| Строительство полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) в Вагановском сельском поселении (региональная программа) | Улучшение санитарно-эпидемиэлогической и экологической обстановки в Вагановском сельском поселении |
| 4. ЖИЛЬЕ |  |
| Выдача ссуд в Вагановском сельском поселении для строительства жилых домов по программе "Сельский дом" | Обеспечение жильем семей в Вагановском сельском поселении |
| 5. МЕДИЦИНА |  |
| Проведение капитальных ремонтов амбулаторий и ФАПов в Вагановском сельском поселении | Улучшение оказания медицинской помощи населению в Вагановском сельском поселении |
| Устройство пожарной сигнализации в Вагановском сельском поселении | Улучшение безопасности пациентов, медицинских работников и обслуживающего персонала |
| 6. ОБРАЗОВАНИЕ |  |
| Капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений и сетей общеобразовательных учреждений в Вагановском сельском поселении | Приведение зданий и сооружений в соответствие с требованиями санитарных норм |
| 7. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ |  |
| Реконструкция спортивных площадок в Вагановском сельском поселении | Исключение травматизма безаварийная и безопасная эксплуатация, правильная гигиена |

Глава 8 Задачи и мероприятия по реализации положений территориального планирования

8.1 Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

Как видно из разделов о характеристике природной среды и положении дел в сфере природопользования, экологическая обстановка в районе не достаточно благополучная, а местами, в районах угледобычи, характеризуется как критическая. В связи с этим ставятся следующие основные задачи по улучшению экологических условий и охране среды территории района.

1. Щадящая эксплуатация, в соответствии с природоохранными нормативами, всех компонентов ландшафта – геологической среды, приземной атмосферы, почв, вод, растительного и животного мира.

2. Лесовосстановление нарушенных и вырубленных лесных массивов (преимущественно хвойными видами); пересмотр расчетной лесосеки с позиций недопустимости перерубок неспелых лесов и полное использование спелых массивов.

3. Реализация мероприятий по повышению устойчивости лесонасаждений к болезням, недопущению эпизодических вспышек размножения лесных насекомых-вредителей.

4. Улучшение рекреационной функции лесных массивов.

5. Ограничение хозяйственной деятельности в поймах рек.

6. Геологическая и биологическая рекультивация нарушенных различными видами хозяйственной деятельности (преимущественно угледобывающей) земель с восстановлением плодородного слоя.

7. Интенсификация применения противоэрозионных и противодефляционных мероприятий (в т.ч. почвозащитные севообороты со значительной долей многолетних трав, безотвальная вспашка с сохранением стерни, кулисы, мульчирование соломы и т.д).

8. Ограничение выращивания сельхозпродукции вблизи промпредприятий.

9. Расширение лесных зеленых зон и организация лесопарковых хозяйств. Создание зеленых зон вокруг населенных пунктов.

10. Увеличение площадей полезащитного лесоразведения, запрет раскорчевки березовых колков и перелесков.

11. Мелиорация засоленных почв.

12. Нормированный выпас скота

13. Лицензированный (нормированный) отстрел и отлов животных и птиц.

8.2 Мероприятия по оценке основных компонентов региональной экологической среды

Общая оценка экологического состояния территории района, выражающаяся в экологической ситуации (или обстановке), складывается из оценки состояний отдельных природных компонентов – климатических условий и особенностей, геолого-геоморфологической (литогенной) основы, поверхностных и подземных вод, почв, растительности, животного мира.

Экологическая оценка климатических условий выражается в оценке режима метеоэлементов в аспекте климатической комфортности жизнедеятельности человека. В этом отношении используются основные климатические показатели – количество и сезонный ход тепла и влаги – атмосферных осадков, температур и влажности воздуха, ветровой режим. В качестве дополнительных показателей используются параметры среднесуточных, среднемесячных и годовых показателей основных метеоэлементов, величина продолжительности вегетационного и безморозного периодов, годовая продолжительность солнечного сияния, средняя мощность снежного покрова и другие.

Перечисленные и другие показатели получают по официальным каналам гидрометеослужбы, а также из справочников по климату по конкретным районам.

Мероприятия по оценке литогенной основы включают количественную оценку морфологического строения рельефа – степень расчлененности поверхности (горизонтальной и вертикальной), количественные показатели уклонов рельефа, оценку (характеристику) механического состава, плотности и свойств просадочности  грунтов.

Показатели получают непосредственными (натурными) наблюдениями и замерами на местности при полевых изысканиях, а также из фондовых источников геологической службы.

Мероприятия по оценке водной компоненты ландшафта включают оценку объема поверхностных и подземных вод, их сезонно-годовой гидрологический режим, химический состав и степень загрязненности антропогенной деятельностью.

Данные показатели получают натурными исследованиями специалисты гидрологи и гидрогеологи, а также из специальных ведомственных справочников.

Мероприятия по экологической оценке почв и почвенного покрова включают оценку качественно-количественного состояния почв – содержание гумуса, питательных элементов (калия, фосфора, азота), характер и степень засоления, увлажненности, заболоченности. Экологическая оценка включает также показатели степени почвенной эрозии – степень смытости гумусового слоя, частоту линейного эрозионного расчленения, степень заовраженности.

Данные показатели получают при специальных почвенных обследованиях (преимущественно сельхозугодий), а при научных тематических исследованиях – всей территории.

Мероприятия по оценке растительности и растительного покрова включают степень залесенности территории (процент лесопокрытой площади), характер размещения лесных массивов по району (размеры, частота участков, приуроченность к элементам рельефа, долинам рек, населенным пунктам, и т.д.). Подсчитывается породный состав лесных массивов (соотношение древесных видов), морфологические показатели древостоя, наличие подлеска, степень возобновления древесной поросли. Оценивается величина участков, нарушенных пожарами, вырубками, дорогами, горно-добывающими и др. разработками.

Материалы оценки получают специалисты лесоведения при специальных лесотаксационных обследованиях. Содержатся в фондах Управлений лесного хозяйства.

Мероприятия по оценке животного мира включают количественный подсчет видового состава животных, характер размещения по территории, особенности сезонной миграции. Оцениваются объемы возможной лицензионной сезонной охоты на охотничьи виды животного мира. Результаты оценки содержатся в Управлениях охотничьего хозяйства, а также в литературных опубликованных источниках.

8.3 Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха

Мероприятия по улучшению экологического состояния атмосферного воздуха  включают:

- Совершенствование технологических процессов промышленных предприятий с целью уменьшения или прекращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

- Ограничение газо-дымовых выбросов котельных предприятий и коммунального хозяйства, работающих на угле, в атмосферу населенных пунктов – за счет реконструкции имеющихся или использования более совершенных фильтровых устройств

- Перевод угольных котельных на газовое топливо.

- Более активное переоборудование автотранспортных средств с бензинового топлива на газовое.

- Организация вдоль магистральных путей и населенных пунктов зеленых санитарно-защитных зон, сдерживающих развевание дымо-газовых выбросов, пыли и других аэрозольных загрязняющих веществ в приземные слои воздуха.

- Увеличение параметров лесистости территории района (в первую очередь на вырубленных и горелых участках).

8.4  Мероприятия по охране водных объектов

Мероприятия по охране водных объектов включают:

- Установление водоохранных зон вдоль рек, вокруг озер, прудов и водохранилища – в соответствие с нормативными положениями. Обеспечение их предупредительными аншлагами для населения и туристов.

- Запрещение или ограничение  в водоохранных зонах всякой хозяйственной деятельности (а также мойки автомашин, порубки древесно-кустарниковой растительности, воздействие неорганизованных рекреантов и т.п.) – в соответствии с нормативными положениями.

- Запрещение или ограничение сброса в водные объекты промышленных и бытовых твердых и жидких отходов и различных загрязняющих веществ.

- Обвалование скотных дворов, ферм, расположенных вблизи водоохранных зон, – для ограничения стоков фекалий в водоемы.

- Организация рекреационных зон в пределах зон водных объектов в соответствии с природоохранными нормативами.

8.5 Мероприятия по охране и восстановлению почв

Мероприятия  по охране данного природного компонента включают:

- Противоэрозионная организация территории. Борьба с почвенной эрозией методами зональной системы земледелия (безотвальная вспашка, мульчирование почв, вспашка поперек склонов, снегозадержание, организация полезащитных лесонасаждений и т.д.)

- Внесение минеральных и органических удобрений в соответствии с нормативными параметрами.

- Ротация севооборотных участков.

- Применение мелиоративных мероприятий по борьбе с вторичным засолением, подкислением, загрязнением почв.

- Рекультивация нарушенных участков горнодобывающей отраслью.

- Отказ от использования в пашне малопродуктивных, технологически высокозатратных почв (засоленных, солонцовых, переувлажненных, легких по мехсоставу, щебнистых а также расположенных на склонах, малопригодных для механической обработки.

В соответствии с особенностями рельефа предлагаются следующие мероприятия по рациональному использованию почв - Таблица 8.1

Таблица 8.1

| № п/п | Особенности рельефа и почв | Использование и рекомендуемые мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плоские нерасчлененные междуречья с блюдцами и западинами, приводораздельные части склонов крутизной до 1о, неэродированные, неэрозионноопасные | Используются в любом севообороте при обычной агротехнике. В засушливых условиях рекомендуется создание полезащитных лесных полос. Используются в пашне, исключая из оборота переувлажненные, заболоченные и засоленные земли. |
| 2 | Приводораздельные части склонов крутизной до 1о со слабовыраженной ложбиностью (в т.ч. солонцовые комплексы, дефляциооноопасные, эрозионноопасные, слабо- и среднедефлированные) | Используются в любом севообороте с применением простейших агротехнических противоэрозионных мероприятий (плоскорезная обработка, мульчирование, лесомелиорация). Используются в пашне при залужении средне- и слабодефлированных почв, исключая из пашни солонцовые комплексы. |
| 3 | Приводораздельные части склонов крутизной до 2о со слабовыражкнной ложбинностью, а также короткие склоны (200-300 м) (в т.ч. дефляционноопасные, эрозионноопасные, слабодефлированные, слабоэродированные) | Используются в почвозащитном севообороте с применением агротехнических противоэрозионных мероприятий. |
| 4 | Средние, местами верхние, части склонов, а также более крутые нижние участки длинных склонов прямой и выпуклой формы, крутизной 2-5о с волнистой поверхностью, изрезанной ложбинами (в т.ч. эрозионноопасные, слабодефлированные и слабоэродированные). | Необходима специальная организация территории, полосное размещение культур почвозащитного севооборота, рабочие участки, почвозащитная обработка, контурно-ландшафтное земледелие, террасирование склонов и др. |
| 5 | Склоны крутизной 5-7о, расчлененные ложбинами, промоинами, на ветроударных склонах, развита дефляция (в т.ч. слабо- и сильнодефлированные, слабо- и среднеэродированные) | Пахотные земли трансформировать в кормовые угодья. Выполнить залужение. |
| 6 | Участки склонов крутизной 7-10о, сильно расчлененные ложбинами, промоинами, оврагами (в т.ч. слабо- и среднедефлированные, слабо- и среднеэродированные). | Земи, непригодные для обработки. Кормовые угодья используются под сенокос и пастбище с нормированным выпасом. |
| 7 | Склоны и днища задернованных балок, слабо расчлененные промоинами, крутизна склонов – более 10о (в т.ч. слабо- и среднеэродированные, а также с каменистыми почвами). | Земли, непригодные для пашни и кормовых угодий. Провести облесение. |
| 8 | Овражно-балочные системы, растущие овраги, участки склонов более 10о, расчлененные оврагами, промоинами (в т.ч. каменистые, сильно- и среднеэродированные). | Земли, непригодные для земледелия, сенокошения, выпаса. Необходимо облесение. |

8.6 Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод

Сюда относятся следующие основные мероприятия:

- Ограничение и прекращение возможности неорганизованного сброса неочищенных промышленных и бытовых вод на поверхность рельефа и в речную сеть.

- Ограничение безлецензионной разработки и добычи минерального сырья и подземных вод.

- Полная минерально-биологическая рекультивация участков, нарушенных добычей нерудного минерального сырья.

8.7 Мероприятия по санитарной очистке территории

Юридическое оформление всех земельных участков и территорий за определенными собственниками, несущими ответственность за их эксплуатацию, использование.

Систематическое наблюдение санитарно-экологического состояния территорий.

Недопущение загрязнений, замусориваний территорий различными бытовыми отходами. Наложение штрафных санкций за несоблюдение природоохранных установок.

Оформление договоров со спецпредприятиями, занимающимися очисткой территорий и вывозом бытовых отходов.

Организация полигонов для складирования и утилизации ТБО

8.8 Задачи и мероприятия по предотвращению и защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В БР чрезвычайные ситуации (ЧС) природного генезиса могут возникать эпизодически и обусловлены различными причинами. Это, например, сильные бури, ливни, летние грозы, подтопление территорий, нарушение технологии производственных процессов и др.

При сильных бурях в зимнее-весеннее время, при которых скорости ветра превышают 20-25 м/сек. возможны локальные нарушения ветхих деревянных построек, крыш, дымоходных труб, порывы линий электропередачи, падение столбов электропередачи и связи, повалы деревьев, значительные заносы дорог снегом и т.п.

В периоды бурного весеннего снеготаяния или при заторах льда при весеннем вскрытии рек, при исключительно сильных ливнях случаются значительные паводки на местных реках, приводящие к затоплению или подтоплению близлежащих к поймам зданий и сооружений.

С ливневыми явлениями (в летний период) связаны и процессы интенсификации плоскостной и линейной эрозии почв, активизация роста оврагов. Сильные ливни приводят к нарушению устойчивости склонов-откосов терриконов вскрышных пород в зонах угледобычи, к избыточному притоку воды в угледобывающие карьеры.

Чрезвычайные экологические ситуации могут возникать при сильных пожарах, имеющих как природный (удары молнии), так и антропогенный, генезис (последнее – чаще).

На участках угольных разработок  при сильных ветрах происходит распыление вскрышных пород и угольной пыли, содержание пыли в атмосфере в такие периоды превышает ПДК во много раз.

В лесных массивах эпизодически происходят вспышки паразитарного нарушения древостоя насекомыми-листоедами – сибирским шелкопрядом и др.

Задачи по защите и предотвращению территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

- Препятствие возникновению чрезвычайных ситуаций различного происхождения – природного, техногенного.

- Препятствие интенсификации, дальнейшему развитию уже наблюдаемых чрезвычайных явлений и процессов природного или техногенного характера.

- Стабилизация, ликвидация имеющихся ЧС природного или техногенного генезиса.

Мероприятия по защите и предотвращению территории от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера:

Мероприятия по борьбе с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера разработаны для каждого района области «Агентством по защите населения и территории Кемеровской области» и утверждены Главой администрации области. Данные мероприятия включат свыше 150 позиций – конкретных рекомендаций в данном аспекте жизнедеятельности населения – мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и т.д.

Данные мероприятия классифицированы по следующим уровням руководящего состава различного статуса, обеспечивающего выполнение данного плана в соответствии с рекомендуемыми сроками их проведения:

Мероприятия, проводимые:

- Центральным аппаратом МЧС России.

- Сибирским региональным центром.

- Администрацией Кемеровской области.

- Проводимые совместно с Главным управлением МЧС России.

- Проводимые под руководством директора ГУ КО «Агентство по защите населения и территории Кемеровской области».

- Проводимые Администрацией Промышленновского района.

Кроме мероприятий, представленных  в указанном инструктивном документе, можно дополнительно выделить следующие:

- Борьба с заторами льда на реках методами взрывных работ.

- Вывешивание в лесных массивах аншлагов-призывов к местному и приезжему населению к недопущению лесных пожаров.

- Предотвращение роста и развития оврагов всеми известными способами (устройство в их вершинах поперечных грунтовых валов, отвод поверхностного стока, организация древесно-кустарниковых противоэрозионных полос и т.д.).

- Недопущение вырубок древесно-кустарниковой растительности в водосборных участках оврагов.

- Недопущение распашки земель в верховьях оврагов.

- Рекультивация, залужение, закрытие древесно-кустарниковыми насаждениями участков, нарушенных горными разработками.

- Систематическое отслеживание лесных массивов (мониторинг) на предмет возникновения паразитарного нарушения древостоя.

- Периодическая химическая санирующая обработка лесных массивов.

8.9 Мероприятия по созданию экологического каркаса Промышленновского района

Ранее в разделе говорилось о новой теоретической парадигме практического обеспечения охраны природы, сохранения и приумножения биологического разнообразия различных территорий – экологических каркасах. Структурными элементами таковых являются участки и территории с особым природоохранным режимом их использования – заповедники, заказники, природные парки, водоохранные зоны рек и водоемов и т. п., а также без природоохранного статуса – лесные массивы, колки, перелески, парки, полезащитные лесополосы, водные объекты, цепочки болот и т.д.

Для Промышленновского района концепция формирования экологического каркаса, в частности, формирование экологических переходных коридоров, рассматривалась в контексте формирования природоохранной системы всей Кемеровской области.

В Промышленновском районе заповедников как высшей природоохранной формы ООПТ нет, а заказник один. Учитывая относительно невысокую степень облесённости района, дополнительное формирование других заказников на относительно небольшой территории – административном районе – не целесообразно.

Конкретные мероприятия по формированию экологического каркаса сводятся к выполнению следующих позиций:

1. Законодательное оформление отчуждения территорий вновь проектируемых ООПТ, в том числе  экологических коридоров из существующей системы землепользования.

2. Оповещение в средствах местной массовой информации о формировании зон отчуждения участков и территорий в природоохранных целях.

3. Установление информационных аншлагов по границам указанных целевых территорий (с информацией о поведении или ограничении деятельности населения в данных объектах).

4. Расширение зеленых зон населенных пунктов.

5. Регламентация хозяйственной деятельности в долинах рек и их притоках.

6. Реализация конкретных природоохранных мероприятий по отдельным природным компонентам, обозначенных в настоящей главе 5.

По территориям проектируемых экологических коридоров необходима реализация следующих мероприятий:

1. Регламентация хозяйственной деятельности.

2. Увеличение степени облесенности данных зон.

3. Сокращение второстепенных автодорог.

4. Уменьшение объемов хозяйственной застройки.

5. Полное запрещение охоты на все виды животных и птиц.

6. Систематический мониторинг реализации природоохранного законодательства.

7. Формирование рекреационных зон и туристических маршрутов с учетом природоохранного значения экологических коридоров.

8.10 Задачи и мероприятия по охране объектов культурного наследия

Выше уже рассматривался перечень законодательно утвержденных объектов культурного наследия Промышленновского района. По-видимому, этим перечнем не ограничивается общее количество интересных и важных объектов территория района и работа по их выявлению, инвентаризации и утверждению в определенном статусе должна продолжаться.

В то же время необходимо проводить активную работу по просвещению, ознакомлению местного населения, преимущественно молодежи, с такими объектами. При этом, важное значение следует придавать и сохранению объектов культурного наследия от разрушения, различных переделок и перестроек. В связи с этим ставятся следующие задачи и необходимые мероприятия по сбережению, сохранению данных объектов для последующих поколений населения.

Задачи:

- Установление точных границ памятников археологии.

- Разработка охранных зон объектов культурного наследия с последующим утверждением границ зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон Коллегией Администрации Кемеровской области (гл.2 ст.4 Закона Кемеровской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Кемеровской области» от 08.02.2006 г. № 29-ОЗ).

- Сохранение в неприкосновенности объектов на неопределенно долгие времена.

- Проведение проектных и ремонтно-реставрационных работ лицензированными организациями по согласованию с уполномоченными органами по охране объектов культурного наследия.

- Поддержание окружающих объекты подходов и подъездов в надлежащем порядке.

- Обеспечение гарантированного исключения поражения объектов пожарами и стихийными природными явлениями – затоплением, подтоплением, подмывом, деформациями грунтов, грозами (молниями), бурями и т.п.

- Обеспечение организованного посещения объектов группами экскурсантов, туристов с соблюдением норм охраны объектов.

Мероприятия:

- Выдача собственниками (пользователями) охранных обязательств на объекты культурного наследия.

- Своевременное и систематическое поддержание элементов  и блоков, комплексов объекта в оригинальном состоянии.

- Обеспечение невозможности изменения, поражения, нарушения элементов объекта или целых объектов природными явлениями и процессами (выветривание, шелушение, сколы на поверхностях, растрескивание и т.п.).

- Установка информационных надписей на объектах по согласованию с уполномоченными органами по охране объектов культурного наследия.

Глава 9. Предложения по развитию малого бизнеса в районе.

9.1 Современное состояние

Состояние развития малого бизнеса  в районе в настоящее время можно охарактеризовать как серьезный резерв развития экономики и улучшения социального климата.

Таблица 9.1

Основные показатели развития малого предпринимательства

|  | Ед. изм.. | 2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество предприятий | единиц | 44 | 63 | 44 | 44 | 45 |
| Среднесписочная численность постоянных работников | человек | 451 | 476 | 444 | 435 | 439 |
| Количество предпринимателей, работающих без образования юридического лица | человек | 693 | 739 | 800 | 870 | 877 |
| Выпуск товаров и услуг предприятиями малого бизнеса | млн. рублей | 59 | 40,3 | 50,1 | 60,4 | 126 |
|  | % к предыдущему году | 99 | 60 | 114 | 111 | 187,7 |
| Объем инвестиций, направляемых предприятиями малого бизнеса на собственное развитие | млн. рублей | 0,35 | 0,4 | 0,9 | 1,8 | 2,5 |

За последние пять лет малый бизнес серьезно укрепил свои позиции.

В настоящее малыми предприятиями производится 58 % общего объема произведенной хлебобулочной продукции, 27 % валового сбора зерна. На их долю приходится 86 % общего объема розничного товарооборота и 81 % оборота общественного питания. В 2004 году малыми предприятиями уплачено налогов на сумму 8,6 млн. рублей, что составляет 4,7 % от общей суммы налоговых поступлений (в 2000 году – 3 млн. рублей и 4,2  % соответственно).

Структура деятельности предприятий малого бизнеса в районе отлична от большинства территорий области, где абсолютное большинство малых предприятий и частных предпринимателей занимаются торговлей. Наибольший удельный вес в структуре малых предприятий принадлежит предприятиям, создающим материальные ценности в реальном секторе экономики.

Отраслевая структура предприятий малого бизнеса,

Вместе с тем, количество малых предприятий (одно на тыс. человек населения) далеко от уровня, необходимого для начала позитивных преобразований в социально-экономической сфере района.

Территориальная структура предпринимательства в районе характеризуется явным преобладанием его в районном центре – р.п. Промышленная.

Вместе с тем, у населения сельских территорий остро стоит вопрос нехватки оказываемых им бытовых услуг – услуг химчистки, ремонта часов и бытовой техники. Необходимо расширять сеть по оказанию ритуальных услуг.

К факторам, сдерживающим развитие предпринимательства в районе, можно отнести:

Во-первых, недоступность долгосрочных и дешевых кредитов коммерческих банков.

Во-вторых, ограниченность выбора финансовых организаций в районе.

В-третьих, административные барьеры, которые создают территориальные органы федеральных органов исполнительной власти.

Вместе с тем, органами местного самоуправления принят ряд мер по установлению льгот для субъектов малого бизнеса (понижающие коэффициенты к базовому размеру арендной платы), разработана программа поддержки развития предпринимательства на 2005-2006 годы, при главе района действует Совет предпринимателей.

Как положительный факт, свидетельствующий об укреплении позиций малого бизнеса, можно оценить привлечение предпринимателей к поставкам товаров, выполнения работ и услуг для муниципальных нужд.

9.2 Основные направления и мероприятия развития малого бизнеса

К основным направлениям по созданию благоприятного предпринимательского климата относятся:

нормативное правовое обеспечение развития предпринимательства;

инновационное развитие предпринимательства (развитие инфраструктуры, создание условий для развития эффективных организационно-правовых форм взаимодействия крупного и малого бизнеса, вовлечение молодежи в инновационный процесс);

разработка и внедрение прогрессивных финансовых технологий поддержки малого бизнеса;

расширение сфер деятельности малого предпринимательства;

развитие придорожного сервиса;

повышение эффективности использования существующей и создание необходимой инфраструктуры поддержки предпринимательства;

разработка и реализация мероприятий по развитию малого предпринимательства в сельском хозяйстве;

разработка и внедрение механизмов социальной защиты и охраны труда в сфере малого предпринимательства;

10. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

| № | Показатели | Единица измерения | Исходный год | 1 очередь | Расчетн. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территории |  |  |  |  |
|  | Всего | га | 308308 | - | 307367 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | - земли с/х назначения | — // — | 235549 | - | 230370 |
|  | - земли населенных пунктов | — // — | 7313 | - | 8166 |
|  | - земли промышленности, энергетики, транспорта, свя-зи, радиовещания, телевиде-ния, информатики, косми-ческого обеспечения, оборо-ны, безопасности и иного социального назначения за пределами поселений | — // — | 653.96 | - | 3282 |
|  | - земли особо охраняемых территорий и объектов фе-дерального значения | — // — | 24569 | - | 24617 |
|  | - земли лесного фонда | — // — | 33429 | - | 36513 |
|  | - земли водного фонда | — // — | 3409 | - | 3442 |
|  | - земли запаса | — // — | 1314 | - | 977 |
| 2 | Объем производства продук-ции АПК | тыс. тонн |  |  |  |
|  | - Зерновые культуры | — // — | 152,7 | - |  |
|  | - Картофель | — // — | 38,8 | - |  |
|  | - Овощи | — // — | 2,1 | - |  |
|  | - Мясо | — // — | 14,1 | - |  |
|  | - Молоко | — // — | 47,1 | - |  |
|  | - Молоко |  |  |  |  |
| 3. | Население |  |  |  |  |
| 3.1 | Численность населения | тыс. чел. | 49,9 | 47,2 | 43,7 |
| 3.2 | Показатели естественного движения населения | тыс. чел./год |  |  |  |
| 3.3. | Показатели миграции населения | — // — | н/д | -2200 | -2400 |
| 4 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 4.1 | Всего | тыс. кв. м общей площади | 954 | 1275 | 1399 |
| 4.2 | Жилищная обеспеченность | кв. м/чел. | 19,1 | 27 | 32 |
| 4.3 | Объем жилищного строительства | тыс. кв.м. | н/д | 321 | 1078 |
| 5 | Учреждения народного образования |  |  |  |  |
| 5.1 | Детские дошкольные учреждения, место | единиц | - | 2830.40 | 2620.70 |
| 5.2 | Общеобразовательные школы, учащиеся | единиц | - | 5094.72 | 4717.26 |
| 6. | Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |
| 6.1 | Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны (с 60 лет), для взрослых инвалидов с физическими нарушениями (с 18 лет) | единиц | - | 792.51 | 733.80 |
| 6.2 | Детские дома-интернаты (от 4 до 17 лет) | единиц | - | 84.91 | 78.62 |
| 6.3 | Психоневрологические интернаты (с 18 лет) | единиц | - | 84.91 | 78.62 |
| 6.4 | Станции скорой медицинской помощи, автомобиль | единиц | - | 2.83 | 2.62 |
| 6.5 | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи, автомобиль | Единиц | - | 5.66 | 5.24 |
| 6.6 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне, м² | Единиц | - | 2264.32 | 2096.56 |
| 6.7 | Спортивные залы общего пользования, м² | Единиц | - | 2264.32 | 2096.56 |
| 6.8 | Бассейны крытые и открытые общего пользования, м² | Единиц | - | 707.60 | 655.18 |
| 7. | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 7.1 | Клубы | поситительское место | - | 2264.32 | 2096.56 |
| 7.2 | Кинотеатры | Место | - | 990.64 | 917.25 |
| 7.3 | Театры | Место | - | 226.43 | 209.66 |
| 7.4 | Залы аттракционов и игровых автоматов | м² площади пола | - | 84.91 | 78.62 |
| 7.5 | Универсальные спортивно-зрелищные залы | место | - | 254.74 | 235.86 |
| 8 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 8.1 | Магазины | м² | - | 7925.12 | 7337.96 |
| 8.2 | Предприятия общественного питания | Место | - | 1132.16 | 1048.28 |
| 8.3 | Магазины кулинарии | м² торговой площади | - | 169.82 | 157.24 |
| 8.4 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | 254.74 | 235.86 |
| 8.5 | Прачечные | кг белья в смену | - | 3396.48 | 3144.84 |
| 8.6 | Химчистки | кг вещей в смену | - | 322.67 | 298.76 |
| 8.7 | Бани | Место | - | 141.52 | 131.04 |
| 9 | Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |
| 9.1 | Отделения и филлиалы сберегательного банка | операционное место | - | 11.32 | 17.47 |
| 9.2 | Районные народные суды | рабочее место | - | 18.87 | 0.87 |
| 9.3 | Юридические консультации | рабочее место | - | 0.94 | 2.62 |
| 9.4 | Нотариальная контора | рабочее место | - | 2.83 | 0.87 |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| 10.1 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект микрорайон | - | 1.42 | 1.31 |
| 10.2 | Пункт приема вторичного сырья | Объект | - | 1.42 | 1.31 |
| 10.3 | Гостиницы | Место | - | 169.82 | 157.24 |
| 10.4 | Дом траурных обрядов | Объект | - | 0.03 | 0.03 |
| 11 | Транспортная инфраструк-тура |  |  |  |  |
| 11.1 | Протяженность железных дорог | км | 104 | - | - |
| 11.2 | Протяженность автомобиль-ных дорог – всего | — // — | 338,3 | - | - |
| 12 | Инженерная инфраструкту-ра |  |  |  |  |
| 12.1 | Водопотребление на хозяйст-венно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | - | 10.364 | 9.611 |
| 12.2 | Объемы сброса хозяйственно-бытовых сточных вод в поверхностные водоемы | тыс. м3/сут. | - | 9.132 | 8.469 |
| 12.3 | Потребность в электроэнер-гии | Вт-ч в год | - | 134944923.137 | 125150488.419 |

Заключение

В результате выполненной работы создана пространственная основа для градостроительной деятельности муниципального района.

При реализации проекта были использованы  картографические материалы, являющиеся пространственной основой государственного кадастра недвижимости, полностью покрывающие всю территорию района. Районные цифровые кадастровые карты масштабов 1:2000; 1:100000; 1:10000, а также ортофотопланы (М 1:2000) на населенные пункты. Это позволило выполнить схемы территориального планирования в электронном виде с  координатной привязкой к топографической основе в соответствии с Концепцией создания и развития инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации, одобренной распоряжением Правительства от 21 августа 2007 года и  тем самым превратить его в компьютерную геоинформационную систему (ГИС).

С технической точки зрения она представляет собой систему открытого типа, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для территориального мониторинга , а так же практической работы подразделений Администрации. Фактически созданная ГИС является основой для создания «Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Промышленновского района».

Электронный вариант проекта схемы территориального планирования  выполнен как обобщенная информационная база об объектах градостроительной деятельности, расположенных на территории муниципального района и представляет собой многослойный электронный опорный план района, обеспечивающий возможность оперативного градостроительного мониторинга и разработку в электронном виде всех видов градостроительной документации.

Предлагаемый инструментальный комплекс позволит выполнить системный анализ проблем территориального развития района и будет служить основой при решении задач, связанных с развитием территорий, документированием жилищно-коммунального комплекса, выполнением целевых муниципальных программ социально-экономической направленности. Электронный вариант проекта позволит в координатах увязать схему территориального планирования с генеральными планами населенных пунктов и их градостроительным зонированием.

Разработана система доступа к схемам территориального планирования муниципального района,  позволяющая архитектору иметь всю необходимую информацию о территории при разработке градостроительных документов.

В дальнейшем планируется обеспечить информационную связь и актуализацию электронного варианта схемы и генеральных планов сельских поселений и населенных пунктов сведениями Государственного кадастра недвижимости.

Разработаны рекомендации по развитию малого бизнеса в районе.

Уточнено местоположение объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, подлежащих градостроительному развитию.

Определены зоны с особыми условиями использования территорий. Установлены регламенты, лимитирующие использование территорий при осуществлении градостроительной деятельности.

На схеме показаны существующие и планируемые границы поселений, существующие и планируемые границы населенных пунктов, причем координатно-привязанные к топографической основе Ml: 10000 в МСК-42, включая описание прохождения этих границ и определенную картометрическим методом площадь территории района, сельских поселений и населенных пунктов. На схеме определены границы планировочных зон с учетом границ земель различных категорий, магистральных, транспортных и инженерных коммуникаций, а также размещения планировочных центров муниципального района. Границы сельских поселений определены границей муниципального образования.

Планировочная организация территорий планировочных зон муниципального района выполнена с учетом границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, земель иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов,- земель лесного фонда, земель запаса.

Проектная схема планировочной организации территории позволяет установить красные линии и другие линии градостроительного регулирования, так как по ним проходят границы всех территориальных образований муниципального района.

Проектная схема планировочной организации территории муниципального района, учитывающая существующую планировочную структуру поселений и их планируемое градостроительное развитие должна явиться ни чем иным, как кадастровым делением муниципального района. Только тогда возможно будет в полной мере реализовать «Положение об информационном обеспечении градостроительной деятельности», утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 №363 о систематизации сведений ИСОГД в соответствии с кадастровым делением территории муниципальных образований

Проведено функциональное зонирование территории Промышленновского района, определяющее хозяйственно-градостроительную направленность функциональных зон, их границы и регламенты использования их территории.

В состав работ по комплексной оценке территории включен программный комплекс, позволяющий проанализировать градостроительную освоенность территории; степень хозяйственной освоенности и степень сельскохозяйственного освоения на основе государственного информационного ресурса (сведений из Единого Государственного Реестра Земель)

Установлено соответствие видов разрешенного использования недвижимости и территориальных зон. Обеспечена возможность определения фактической площади всех территориальных зон в населенных пунктах района.

Определен инвестиционный потенциал земельных ресурсов муниципальных образований.

Кроме вышеперечисленных функций программный комплекс обеспечивает:

- Создание и ведение реестра земельных участков  в границах муниципального образования в соответствии с приказами Минфина РФ от 20 июня 2005 г. №77 и от 23 марта 2006 г. №47н.

- Обеспечение работы системы на основе Ведомственного классификатора адресов ФИС России (КЛАДР), Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления (ОКАТО) и классификатора Градостроительного зонирования.

- Обеспечена актуализация базы данных земельных участков в границах муниципального образования сведениями из Единого Государственного Реестра Земель.

- Ведение истории любого земельного участка с указанием даты (кадастровая стоимость, собственник, вид права, вид разрешенного использования).

- Расчет экономического потенциала земельных ресурсов района в разрезе муниципальных образований по видам разрешенного использования земель на основе сформированных земельных участков, прошедших Государственный кадастровый учет.

- Регулирование доходной части бюджета от земельных платежей (подбор ставок налога).

- Ведение реестра банков.

- Ведение реестра физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

- Занесение информации о льготах и коэффициентах по налогу в базу данных.

- Передача сведений о земельных участках в границах муниципальных образований в налоговые органы.

- Расчет налога физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с выдачей налоговой декларации.

- Выдача отчетов по базе данных:

  - о составе территориальных зон и их площадей;

  - о кадастровой стоимости земельного участка, о видах  прав,  формах собственности;

  - о видах разрешенного использования земельных участков и их площади.

Основными задачами межведомственного взаимодействия при реализации проектных решений территориального планирования  на уровне муниципального района являются:

- Обеспечение органов местного самоуправления, юридических лиц и граждан (потребителей) информацией об объектах недвижимости, ограничениях прав и цене доступа к инженерной инфраструктуре муниципального образования (информационное обеспечение единого окна).

- Обеспечение информационной совместимости градостроительной документации с действующими системами по формированию земельных участков, технической инвентаризации зданий и помещений, государственному кадастровому учету объектов недвижимости, государственной кадастровой оценки , регистрации прав, аренды, управлению и распоряжению объектами недвижимости, создание системы электронного обмена сведениями между вышеперечисленными системами.

- Совершенствование процесса территориального планирования, градостроительного зонирования и организации учета территориальных зон местного и областного значения.

- Внедрение активных экономических механизмов в сфере управления градостроительными и земельными отношениями на территории муниципального района.

- Обеспечение инвестиционной политики.

- Контроль за формированием земельных платежей по объектам недвижимости и обеспечении гарантий поступления денежных средств в доход бюджета муниципального образования.

Разработка схемы территориального планирования Промышленновского района, как общерайонного градостроительного документа, предполагает определенные механизмы ее реализации. Системы механизма, регламентирующих и обеспечивающих градостроительную деятельность, и в том числе реализацию схемы, включает в себя:

- правовое обеспечение и сопровождение;

- экономические механизмы ее реализации;

- организационный механизм;

- информационное обеспечение;

- научное обеспечение;

- проектное обеспечение;

- кадровое обеспечение.

Система реализации схемы включает механизмы как федерального, регионального, так и районного уровней. К механизмам федерального уровня относятся:

- нормативно-правовые документы федерального уровня;

- стратегические, прогнозные и программные документы социально-экономического развития Российской Федерации;

- градостроительные документы, определяющие градостроительную политику на территории Российской Федерации;

- национальные проекты.

Основным программным документом Прмышленновского района на ближайший период является Концепция социально-экономического развития Промышленновского района.

# Footnotes

По данным статистической отчётности