Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-планировочная мастерская «Мастер-План»

Регистрационный номер в реестре 0049-2009-1073808024850-П-52 от 11.12.2009 г. Ассоциации саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров»

Заказчик – Администрация Промышленновского муниципального округа

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ мкр. Южный в пгт. Промышленная

документациЯ по планировке территории

Основная часть проекта планировки территории,

подлежащая утверждению

Книга 1. Положения о характеристиках планируемого

развития территории. Положения об очередности

планируемого развития территории

006-20-ПП-ОЧП-Кн1

2020

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-планировочная мастерская «Мастер-План»

Регистрационный номер в реестре 0049-2009-1073808024850-П-52 от 11.12.2009 г. Ассоциации саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров»

Заказчик – Администрация Промышленновского муниципального округа

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ мкр. Южный в пгт. Промышленная документациЯ по планировке территории

Основная часть проекта планировки территории, подлежащая утверждению Книга 1. Положения о характеристиках планируемого развития территории. Положения об очередности планируемого развития территории

006-20-ПП-ОЧП-Кн1

| Генеральный директор Управляющий проектом | М.В. Протасова М.В. Горячая |
| --- | --- |

2020

Содержание

| Обозначение | Наименование | Нумерация |
| --- | --- | --- |
| 006-20-ПП-ОЧП-Кн1-СП | Состав проекта | 2 |
| 006-20-ПП-ОЧП-Кн1-СК | Состав коллектива | 3 |
| 006-20-ПП-ОЧП-Кн1-Т | Введение | 4 |
|  | Раздел 1. Положения о характеристиках и очередности планируемого развития территории, в том числе плотность и параметры застройки территории | 4 |
|  | 1.1. Положение о размещении объектов капитального строительства, их параметры и характеристики. Положения об очередности планируемого развития территории | 5 |
|  | 1.2. Красные линии | 8 |
|  | 1.3 Поперечные профили улиц и дорог в красных линиях | 9 |

Состав проекта

по подготовке «Проекта планировки и проект межевания территории мкр. Южный в пгт. Промышленная»

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Количество страниц/ листов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проект планировки территории |  |
|  |  | Основная часть проекта планировки территории, подлежащая утверждению |  |
| 1 | 006-20-ПП-ОЧП-Кн1 | Книга 1. Положения о характеристиках планируемого развития территории. Положения об очередности планируемого развития территории. | _ стр. |
|  |  | Чертежи планировки территории |  |
|  | 006-20-ПП-ОЧП-Л1 | Чертеж планировки территории, на котором отображены красные линии М 1:2 000 | 1 лист |
|  | 006-20-ПП-ОЧП-Л2 | Чертеж планировки территории, на котором отображены границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры М 1:2 000 | 1 лист |
|  | 006-20-ПП-ОЧП-Л3 | Чертеж планировки территории, на котором отображены границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства М 1:2 000 | 1 лист |
| 2 |  | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
|  | 006-20-ПП-ОМ-Кн2 | Книга 2. Обоснование положений по планировке территории | __ стр. |
|  | 006-20-ПП-ОМ-Л4 | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории Промышленновского городского поселения с отображением границ элементов планировочной структуры М 1:10 000 | 1 лист |
|  | 006-20-ПП-ОМ-Л5 | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов. Схема организации улично-дорожной сети М 1:2 000 | 1 лист |
|  | 006-20-ПП-ОМ-Л6 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории М 1:2 000 | 1 лист |
|  | 006-20-ПП-ОМ-Л7 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам М 1:2 000 | 1 лист |
|  | 006-20-ПП-ОМ-Л8 | Варианты планировочных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории М 1:2 000 | 1 лист |
|  | 006-20-ПП-ОМ-Л9 | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории М 1:2 000 | 1 лист |

|  |  | Проект межевания территории |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | Основная часть проекта межевания территории, подлежащая утверждению |  |
|  | 006-20-ПМ-Кн3 | Книга 3. Положения проекта межевания | ___стр. |
|  | 006-20-ПМ-ОЧП- Л10 | Чертеж межевания территории М 1:2 000 | 1 лист |
| 4 |  | Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |
|  | 006-20-ПМ-ОМ-Л11 | Чертеж межевания территории. Обосновывающая часть М 1:2 000 | 1 лист |

Состав коллектива

В выполнении работ по подготовке «Проекта планировки и проект межевания территории мкр. Южный в пгт. Промышленная», принимали участие:

| Специалисты: |
| --- |
| Градостроительная часть |
| Управляющий проектом | Горячая М.В. |
| Руководитель группы | Горячая М.В. |
| Архитектор | Кукуруза А.М. |
| Экономика |
| Главный специалист | Смирнов Н.В. |
| Транспорт, инженерная подготовка территории |
| Инженер | Туктаров А.Ю. |
| Электроснабжение, телефонизация, радиофикация и телевидение |
| Ведущий инженер | Маринина И.А. |
| Водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация |  |
| Ведущий инженер | Маринина И.А. |
| Теплоснабжение |  |
| Главный специалист | Маринина И.А. |
| Промышленность, санитарная очистка, охрана окружающей среды |
| Инженер-эколог | Куценко А.А. |
| ИТМ ЧС |  |
| Ведущий инженер | Злыгостева О.С. |
| Сопровождение ГИС (геоинформационные системы) |
| Ведущий инженер | Злыгостева О.С. |
| Кадастровый инженер |  |

Раздел 1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)

Основанием для выполнения работ является Постановление Администрации Промышленновского муниципального образования от 05.03.2020 № 429-П «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории».

Проектом определены элементы планировочной структуры, установлены границы территории общего пользования, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определены характеристики и очередность планируемого развития территории.

  - Положение о размещении объектов капитального строительства, их параметры и характеристики. Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования

Таблица 1.1 - Планируемое размещение объектов капитального строительства

| № зоны размещения | Наименование объекта капитального строительства | Вид мероприятия | Очередность | Значение | Местоположение | S, жилая кв.м | Предельное количество этажей/ высота здания, м | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки | Максимальный процент застройки (%) | Характеристика, емкость/мощность | Площадь (S) зоны размещения, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Жилищное строительство |
| ЗР-1 | Малоэтажная жилая застройка (до 4 этажей включая мансардный) | Строительство | Расчетный срок | Местное | Кемеровская обл. п.г.т. Промышленная | 42 300 | 3 эт. | 0,42) | 0,81) | 70% | - | 8,4 |
| Социальные объекты капитального строительства |
| Зона объектов физическая культура и массового спорта |
| ЗР-2 | Плоскостные спортивные сооружения | Строительство | Расчетный срок | Местное | Кемеровская обл. п.г.т. Промышленная | - | - | - | - | - | - | 1,5 |
| Транспортная инфраструктура |
| ЗР-3 | Гаражи для постоянного хранения автомобилей | Строительство | Расчетный срок | Местное | Кемеровская обл. п.г.т. Промышленная | - | - | - | - | 90% | - | 1,3 |
| 1 Коэффициент плотности застройки в соответствии с Приложением Б СП 42.13330.2016 (СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) для зоны застройки многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности - 0,8 2)Коэффициент застройки в соответствии с Приложением Б СП 42.13330.2016 (СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) для зоны застройки многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности - 0,4. |
| Инженерная инфраструктура |
| Электроснабжение |
| - | Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ | Строительство | Расчетный срок | Местное | Кемеровская обл. п.г.т. Промышленная | - | - | - | - | - | 2х250кВА - 2 шт. | - |
| - | Воздушные линии электропередачи | Строительство | Расчетный срок | Местное | Кемеровская обл. п.г.т. Промышленная | - | - | - | - | - | 10кВ - 0,3 км | - |
| - | Кабельные линии электропередачи | Строительство | Расчетный срок | Местное | Кемеровская обл. п.г.т. Промышленная | - | - | - | - | - | 0,4кВ | - |
| Теплоснабжение |
| - | Теплопровод распределительный | Строительство | Расчетный срок | Местное | Кемеровская обл. п.г.т. Промышленная | - | - | - | - | - | 2d 80 мм- 234,0 м | - |
| - | Теплопровод распределительный | Строительство | Расчетный срок | Местное | Кемеровская обл. п.г.т. Промышленная | - | - | - | - | - | 2d 125 мм- 64,0 м | - |
| - | Теплопровод распределительный | Строительство | Расчетный срок | Местное | Кемеровская обл. п.г.т. Промышленная | - | - | - | - | - | 2d 100 мм- 300,0 м | - |
| - | Теплопровод распределительный | Строительство | Расчетный срок | Местное | Кемеровская обл. п.г.т. Промышленная | - | - | - | - | - | 2d 70 мм- 358,0 м | - |
| - | Теплопровод распределительный | Строительство | Расчетный срок | Местное | Кемеровская обл. п.г.т. Промышленная | - | - | - | - | - | 2d 200 мм- 50 мм- 284,0 м | - |
| Водоснабжение |
| - | Сети водоснабжения | Строительство | Расчетный срок | Местное | Кемеровская обл. п.г.т. Промышленная | - | - | - | - | - | d 110 мм, L=1200 м | - |
| Водоотведение |
| - | Сети хозяйственно-бытовой самотечной канализации | Строительство | Расчетный срок | Местное | Кемеровская обл. п.г.т. Промышленная | - | - | - | - | - | d 150 мм, L=1230 м | - |
| - | Сети хозяйственно-бытовой самотечной канализации | Строительство | Расчетный срок | Местное | Кемеровская обл. п.г.т. Промышленная | - | - | - | - | - | d 200 мм, L=660 м | - |
| Дождевая канализация |
| - | Сети дождевой канализации | Строительство | Расчетный срок | Местное | Кемеровская обл. п.г.т. Промышленная | - | - | - | - | - | L=750 м | - |
|  | Очистные сооружения дождевой канализации | Строительство | Расчетный срок | Местное | Кемеровская обл. п.г.т. Промышленная | - | - | - | - | - | - | - |

Очередность реализации принята в соответствии с этапами Генерального плана Промышленновского городского поселения (расчетный срок).

Таблица 1.2– Планируемое размещение объектов капитального строительства (линейных) 1)

| Элемент планировочной стр-ры | Наименование объекта капитального строительства | Вид мероприятия | Очередность2)/Этап реализации | Значение | Тип покрытия | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| УДС | Улицы и дороги местного значения – «улицы в жилой застройке» | Реконструкция | - | Местное | а/б | 0,525 |
| УДС | Проезды | Планируемые | - | Местное | а/б | 3,315 |

# 1) Границы зон планируемого размещения дорог, улиц, проездов, линий связи, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, проходов к водным объектам общего пользования и их береговым полосам определяются красными линиями, установленными настоящим проектом

# 2)Очередность реализации принята в соответствии с этапами  Генерального плана Промышленновского городского поселения (расчетный срок).

1.2. Красные линии

Проектом планировки территории для строительства многоквартирных жилых домов по адресу: пгт. Промышленная, мкр. Южный в целях уточнения границ элементов планировочной структуры территории проектирования, границ территорий общего пользования, границ земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги  - проектом планировки территории установлены красные линии, закрепленные в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-42, 1 зона).

Красные линии установлены с учетом существующего землепользования, с соблюдением необходимых требований к ширине коридора красных линий и существующих территорий общего пользования, а также с учетом проектных решений.

Красные линии закреплены в системе координат МСК-42, 1 зона.

Таблица 1.2.1 – Каталог координат поворотных точек устанавливаемых красных линий в границах проекта планировки

| Номер точки | Координата X | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 572424,11 | 1310647,55 |
| 2 | 572705,37 | 1311106,55 |
| 3 | 572715,27 | 1311103,57 |
| 4 | 572743,28 | 1311095,14 |
| 5 | 572783,27 | 1311086,00 |
| 6 | 573015,69 | 1311018,87 |
| 7 | 572656,47 | 1310517,42 |

1.3. Поперечные профили улиц и дорог в красных линиях

Поперечный профиль 1-1

Поперечный профиль 2-2

Поперечный профиль 3-3

# Text boxes

2

2

2